Obstarávateľ:  Obec Liptovské Sliače

Zastúpená starostom obce: Fuňák V.

NÁVRH

Územný plán obce

LIPTOVSKÉ SLIAČE

________________________

O9/2OO6

OBSAH

Dokumentácia sa člení na textovú a grafickú,                                      obsahuje smernú a záväznú časť. Dokumentácia tvorí nerozdeliteľný celok.                            Textová časť

A.I Základné údaje

A.l.l Hlavne ciele riešenia  a problemy ktore UPN  rieši

- údaje o dôvodoch obstarania ÚPN-o

- údaje o obstarávateľovi a spracovávateľovi

- hlavné ciele riešenia

A.1.2 Vyhodnotenie doterajšieho ÚPN-o

A.1.3 Údaje o súlade návrhu ÚPN-o so zadaním-súborným stanoviskom k urbanistickej studii     :                                                                                                        chronológia spracovania

- výsledky variantných riešení

- súpis použitých podkladov

A.2 Riešenie ÚPN-o

2.1 Vymedzenie riešenia územia a jeho geogra-fický popis

2.2 Väzby na záväznú čas územného plánu VÚC Zilinský kraj

2.3 Základné demografické údaje, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

2.4 Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy začlenenia obce do systemu osídlenia

2.5 Návrh urbanistickej koncepcie priestoroveho usporiadania

2.6 Návrh funkčného využitia územia obce

2.7 Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so socialnou infraštrukturou, výroby,rekreacie

2.8 Vymedzenie zastaveného územia  obce

2.9 Vymedzenie ochranných pásiem a  chranených území

2.10 Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrana proti povodniam, civilná obrana

2.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, prvky územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení

2.12 Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

2.13 Koncepcia starostlivosti o ŽP

2.14 Vymedzenie a vyznačenie prieskumnych a ložiskových území a dobývacích priestorov

2.15 Vymedzenie plôch so zvýšenou ochranou

2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a lesneho podneho fondu  na nepoľnohospodárske účely

2.17 Hodnotenie navrhovaného riešenia

2.18 Návrh záväznej časti

  - Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

  - Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok

  - Regulatívy pre občianske vybavenie územia

  - Regulatívy dopravného a technického vybavenia územia

  - Regulatívy pre ochranu pôdy a tvorbu krajiny, ekologická stabilita územia

  - Regulatívy pre starostlivosť o ŽP

  - Vymedzenie zastaveného územia

  - Vymedzenie ochranných pásiem

  - Plochy pre verejno-prospešné stavby

  - Určenie územných plánov zón

  - Zoznam verejno-prospešných stavieb

  - Schéma záväzných častí riešenia a verejno-prospešných stavieb

B. VÝKRESOVÁ ČASŤ

1.  Výkres širších vzťahov

2  Komplexný vykres priestoroveho a funkcneho využitia územia s vyznacenou závaznou častou riešenia a verejnoprospešnými stavbami

2.l   Nižné Sliače

2.2  Stredné Sliače

2.3. Vyšné Sliače

3. Výkres  riešenia verejného dopravného vybavenia

4 Výkresy  verejného technického vybavenia

5. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny,prvky územneho  systému ekologickej stability územia

6. Výkres perspektívneho použitia PP na nepolnohospodarske učely

6.l Nižne Sliače

6.2 Stredné Sliače

6.3  Vyšné Sliače

Grafická časť ÚPN-o obsahuje hlavné výkresy v M 1:10 000, výkres širších vzťahov v M 1:50 000 vkreslením do mapy UPN VUC Zilinský kraj

Podrobnejšie navrh dokumentuju vykresy  č 2.l-2.3 v M l:5OOO.

Návrh ÚPN-o bol metodicky spracovaný podľa Metodického usmernenia obstarania a spracovania ÚPN-o. Ministerstvo ŽP SR Bratislava 2001.

A.1 Základné údaje

Dôvod obstarania

Obec Liptovské Sliače má svoj sociálno-ekonomický program rozvoja, má svoju víziu budúcnosti. Samospráva potrebuje nástroj realizácie tohto programu. Územný plán v službách budúcnosti obce komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, stáva sa nástrojom dosiahnutia vytýčených cieľov rozvoja.

Územie obce má svoje špecifiká podhorského postavenia v ochrannom pásme Národného parku, leží v kontakte s mestským centrom so zdrojom znečistenia životného prostredia. Dôvodom obstarania Územného plánu obce (ďalej len ÚPN-o) je zabezpečenie trvalého súladu všetkých činností a zámerov v území s osobitým zreteľom na starostlivosť o životné prostredie (ďalej len ŽP), dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalého rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Riešenie ÚPN-o sa stalo neodkladné.

Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi

Obstarávateľ:

Obec Liptovské Sliače, zastúpená starostom obce V. Funiakom.

Spolupráca: Hanula J. – zástupca starostu

Spracovateľ:

Vedúci kolektívu: Prof. Šarafín M. – autorizovaný architekt=l453 RA l295

e-mail: studio a atelierdomova .sk

IČO: 3O85l75l DRC lO25l575O7

Urbanizmus: Šarafín M., ml. - architekt

Doprava: Barciová L.

Ekológia: Butášová Z.

Vodné hospodárstvo: Horský J.

Energetika: Jurčík M.

Plynovod: Hošala S.

Vodné toky: Zilik Atila

Polnohospodarska poda :Gažík P.

Spolupráca: FričováB.

Digitalizácia: Šarafín M., ml.

Poverený obstarávateľ ÚPN-o: Nosková T. – architekt

Hlavné ciele riešenia

Ďalší rozvoj obce je podmienený priemetom vytýčených cieľov do územia, územie sa stáva nositeľom naplnenia nových zámerov. Ciele riešenia sa delia úrovňou svojho postavenia, ciele riešenia v prvom rade vytyčuje vízia budúcnosti obce, vízia vyjadruje želateľný a logicky predurčený výhľadový stav obce. Hlavným cieľom je sociálno-ekonomický rozvoj obce, čo znamená spokojnosť občanov, naplnenie potrieb a práv dobrého domova. Potreby občanov vyjadrila anketa „Radíme sa s občanmi“, účasť:

- Nižné Sliače: 26 rodín

- Stredné Sliače: 56 rodín

- Vyšné Sliače: 27 rodín.

Zúčastnení občania svojim hlasom potvrdili hlavné ciele koncepcie riešenia, prejavili kladné stanovisko k novej vízii budúcnosti obce. Vyjadrili konkrétne potreby a predstavy. Občanov v procese územného plánovania zastupovala komisia odborne pripravených obyvateľov. Návrh ÚP-o obsiahol naplnenie potrieb občanov.

Návrh ÚPN-o vytvára územné podmienky pre budúce potreby obyvateľa. Budúce potreby majú spoločného menovateľa verejno-prospešného záujmu, čo znamená usmernenie a podriadenie súkromných záujmov záujmom rozvoja celej obce. Verejno-prospešné záujmy určujú ciele:

- zdravého prostredia

- technicky vybaveného prostredia

- funkčne zdôvodneného prostredia

- priestorovo usporiadaného prostredia.

Cieľom je dosiahnuť v rozvoji obce súlad súkromných a celoobecných záujmov s ochranou a zachovaním prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt prostredia obce.

Vedúcou myšlienkou dohody o budúcnosti obce je orientácia rozvoja na vidiecku turistiku, využitie podhorského potenciálu územia na vytváranie pracovných príležitostí. Návrh ÚPN-o naplneniu tohto cieľa vytvára podmienky, obec má vytvorené podmienky na vybudovanie „oporných“ bodov turistického rozvoja obce. Tými sú agroturistické zariadenia pri vstupoch do atrakcií poznania, rekreácie, zážitkov. Osobitým cieľom je obnova dediny s umocnením jej svojráznosti, Liptovské Sliače sú pojmom ľudovej kultúry na Slovensku, Liptovské Sliače majú potenciu malebnej krajiny so vstupom do Národného parku.

Hlavným cieľom riešenia ÚPN-o sa stala transformácia funkčného profilu sídla, obec s príjemným bývaním a dochádzkou do práce v meste sa stane obcou, ktorá bývanie spojí s príchodom a službami pre hostí. Tomu občan podriadi zmysel pre stavebný poriadok, zmení svoje myslenie. Tento proces bude generačný, návrh ÚP-o je štartom tohto procesu.

Hlavnému cieľu rozvoja obce sú podriadené parciálne ciele, orientujúce sa na riešenie funkčného využitia obytného, výrobného a rekreačného územia. Cieľom je pochopiť nerozlúčiteľnosť zastaveného územia s celým územím obce, tiež s osídlením Dolného Liptova. Turistický rozvoj Dolného Liptova je zárukou turistického rozvoja Liptovských Sliačov, Liptovské Sliače sa stanú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Cieľom riešenia ÚPN-o bolo podriadenie lokálnych zámerov a záujmov záväznej časti ÚP VÚC Žilinského kraja a zásadám ochrany prírody. Zodpovednosť za Národný park Nízke Tatry nesú aj Liptovské Sliače. Riešenie ÚPN-o zodpovedá Zákonu č. 50/1976 Zb. a tiež Zákonu č. 287/1994 o ochrane prírody a krajiny.

Ciele riešenia návrh ÚPN-o dosiahol na úrovni:

- osídlenie a územie sídla; využitie prírodného potenciálu krajiny a rekreačného potenciálu Liptova,

- sídlo a zastavené územie; vytvorenie pozemkov na obytnú, občiansku výstavbu, tiež na výstavbu nových turistických zariadení,

- zastavené územie a dom; vytvorenie centra sídelného útvaru a ťažísk jeho častí, nové stavebné pozemky.

Podmienkam budúcnosti Liptovských Sliačov je dobrý stav životného prostredia, čo znamená minimalizácia a likvidácia negatívnych vplyvov papierenskej výroby SCP Ružomberok.

A.1.2 Vyhodnotenie doterajšieho ÚPN-o

Prvý ÚPN-o ´´1971 stratil platnosť. Spracovanie nového ÚPN-o ´´2000 nebolo ukončené, stalo sa územno-plánovacím podkladom v ďalšom územno-plánovacom procese, slúžilo ako variant urbanistického rozvoja sídelného útvaru. Návrh ÚPN-o vytvoril novú urbanistickú koncepciu v mene novej vízie budúcnosti obce. Krajský úrad Žilina – odbor ŽP konštatoval, že ÚPD 2000 bolo rozpracované na nízkej odbornej úrovni, spracovateľská kancelária zanikla, výberovým konaním bol poverený nový spracovateľ návrhu ÚPN-o.

Prvým smerným územným plánom bol ÚPN-SÚ Sliače vypracovaný PPU Bratislava, pobočka Banská Bystrica 1971. Rozpracované ÚPD ´´2000 (Lakoštik E. a kol. 05/2000).

A.1.3 Súlad návrhu ÚPN-o so zadaním =suborným stanoviskom k urbanisticek štúdii

Zadanie vypracoval obstarávateľ ÚPN-o Liptovské Sliače v spolupráci s odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie ÚPD a v súčinnosti so spracovávateľom ÚPN-o Liptovské Sliače (01/2004). Zadanie bolo predmetom pripomienkového konania a schvaľovania. Zadanie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom na  základe kladného stanoviska Krajského stavebného úradu v Žiline – odbor územného plánovania pod číslom 2004/00346/KRJ zo dňa 26. mája 2004. Zadanie plnilo funkciu súborného stanoviska podľa §21, odsek 8 Stavebného zákona, pred Zadaním bolo riešenie preverené Urbanistickou štúdiou prerokovanou podľa ods. 3, 5, 6 uvedeného paragrafovaného znenia. Zdanie neobsahovalo žiadne rozporné stanoviská.

Zadanie určilo požiadavky v rôznych úrovniach riešenia úlohy.

Požiadavky z návrhu ÚPN-VUC, záväzná časť:

- usporiadanie územia, splnené v podpore rozvoja vidieckeho osídlenia, rešpektovanie pamiatkovo-chránených objektov,

- rekreácia a turistika, splnené vo vytvorení miestneho funkčno-priestorového subsysté-mu s ponukou pre domácu a zahraničnú turistiku,

- ekológia, splnené rešpektovaním prvkov územného systému ekologickej stability kraja s dôrazom na ochranu prírody zachovaním prirodzeného charakteru vodných tokov, podporou leso-pasienkár-skeho využitia podhorských lúk. Zvlášť ná-vrh ÚP-o v obci začlenenej do ochranného pásma NP Nízke Tatry:

- viaže novú výstavbu na jestvujúci sídelný útvar,

- rozširuje zastavené územie s dôrazom na minimálny dosah na ohrozenie NP.

- dopravná infraštruktúra, splnené ochranou koridoru D1, ochranná územia pre dobudovanie regionálneho letiska s rozvojovými možnosťami v Ružomberku,

- vodné hospodárstvo, splnené zabezpe-čením ochranných pásiem, zabezpečenie výstavby odkanalizačného systému,

- energetika, splnené ochranou koridorov sietí, zabezpečená plynofikácia obce,

- odpadové hospodárstvo, splnené rekultivá-ciou nevyhovujúcou skládkou,

Verejno-prospešné stavby kraja na území majú charakter technickej infraštruktúry, sú návrhom ÚPN-o zabezpečené.

Osobité požiadavky na urbanistickú kompozíciu:

- variantné riešenie, splnené porovnaním a zhodnotením dvoch variantov.

Osobitné požiadavky na obnovu, prestavbu a asanácie v obci:

- identita; splnené s dôrazom na vymedzenie centra obce a ústrednými priestranstvami jej častí.

Požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny:

- PR Sliače travertíny, splnené v zmysle 4. a 5. stupňa ochrany.

Požiadavky KÚ ŽP:

- splnené, ochrana prírody, tokov, biotopy.

Požiadavky z hľadiska ochrany trás nad-radených systémov a technického vybave-nia územia:

- splnené.

Požiadavky na riešenie priestorového a funkčného využitia:

- bývanie; splnené s prehodnotením umiestnenia IBV pod kostolom Archy,

- výroba; splnené so zmenšením plôch doterajších firiem,

- občianska vybavenosť; splnené s dôrazom na vytvorenie námestíčok v každej časti obce, sústredenie zariadení na hlavnej ulici, individuálne riešenie v každej časti obce.

Požiadavky z hľadiska ŽP:

- splnené; minimalizovanie negatívneho vplyvu živočíšnej výroby na bývanie.

Požiadavky z hľadiska ochrany PP a LPF:

- splnené, protierózna ochrana.

Ďalšie požiadavky:

- splnené, vymedzenie častí územia pre riešenie na úrovni zóna,

- splnené, určenie regulatívov,

- splnené, vymedzenie plôch pre verejno-prospešné stavby,

- splnené, rozsah a úprava dokumentácie ÚPN-o, komplexný návrh M 1:5 000, oddeliteľný od textovej časti.

Návrh ÚPN-o na základe vyhodnotenia pripomienok k zadaniu ÚPN-o Liptovské Sliače tieto zapracoval do riešenia:

- regulatívy, ochrana prírody,

- lyžiarsky vlek, výhľad.

Chronológia spracovania ÚPN-o:

.

Krajský úrad Žilina – Odbor životného prostredia z 9. 10. 2002:

- koncept ÚPN-o spracovať variantne ako urbanistickú štúdiu, zameranie na celé katas-trálne územie,

- pred zadaním sa riešenie preverí urba-nistickou štúdiou, zadanie v tomto prípade splní funkciu súborného stanoviska,

- po prerokovaní Urbanistickej štúdie vypra-covanie, prerokovanie a schválenie Zadania.

Požiadavky boli splnené, návrh ÚPN-o bol spracovaný na základe zadania. Urbanistická štúdia bola predmetom výkladu , pripomien-kovania a zhodnotenia. Urbanistická štúdia bola spracovaná v rozsahu návrhu ÚPN-o, rozšírená o variantné riešenia.

Výsledky variantných riešení:

- variant 1-2000 Lakoštik – „maximum pozemkov RD“. Preverenie možností obytného územia.

- Variant 2-2003 Šarafín – „vízia turistickej dediny“. Preverenie transformácie územného rozvoja sídelného útvaru.

Súpis použitých podkladov:

- Územný plán sídelného útvaru – neschválený – Sliače ´2000 Enpro, a.s. (Lakoštík E.) – textová a výkresová časť.

- Stredný Sliač – Predné Hliniská (zosuv medzi rodinnými domami č. 775 a 777), Geofos 1999.

- Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Sliače 10/2000 – Hydrofeo Consultant Spišská Nová Ves (Cabala D.) – projekt stavby.

- Modernizácia celulózky a rozšírenie výroby buničiny v SCP Ružomberok EKOS 2001.

- Liptovská Sliače 1251-2001 „...myšlienky ostávajú...“ J. Kútnik – Šmálov, obecná publikácia.

Ďalej:

- základné katastrálne mapy,

- štátne mapy,

- evidenčné mapy.

Osobitne:

- ochrana NP Nízke Tatry,

- ochrana PR Sliačske travertíny,

- ÚPN VÚC Žilinského kraja.

Obec Liptovské Sliače

RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

06/2006

A2     Riešenie ÚPN-o

2.1 Vymedzenie územia a jeho geografický popis

Riešeným územím pre potreby vypracovania územného plánu obce je celé administratívne územie obce, t. j. kataster obce Liptovské Sliače, skladajúce sa z miestnych častí: Nižné Sliače, Stredné Sliače, Vyšné Sliače.

Obec Liptovské Sliače sa so svojimi časťami – Nižným, Stredným a Vyšným Sliačom s nadmorskou výškou 500 – 1261 m. n. m. nachádza v Žilinskom kraji SR, vo východnej časti okresu Ružomberok, od sídla okresu mesta Ružomberok je vzdialené cca 10 km a rozprestiera sa na ploche 19,59 km2.

Hranicu jej katastra zo západu vymedzuje kataster obce Štiavnička, z východu kataster obce Partizánska Ľupča, na severe hraničí s k. ú. Lisková.

V prípade obce Liptovské Sliače je záujmové územie plne stotožniteľné s katastrálnym územím, čo v konkrétnom prípade vlastne znamená, že sa jedná o požiadavky na riešenie extravilánu.

Pri riešení extravilánu bol v návrhu ÚPN-o hlavný dôraz kladený na vytvorenie predpokladov pre trvalý súlad všetkých činností v území, s osobitým zreteľom na starostlivosť  o životné prostredie.

Zvláštnosti riešeného územia

- Ochranné pásmo NP

K. ú. Liptovských Sliačov má charakter podhorskej krajiny s krajinno-estetickými hodnotami, tieto umocňuje väzba na Národný park Nízke Tatry. Katastrálne územie Liptovských Sliačov je celé v ochrannom pásme NAPANT-u a platí preň druhý stupeň ochrany.

- Prírodná rezervácia

Prírodná rezervácia je menším územím, na ktorej platí piaty stupeň ochrany, podľa ktorého sa zakazuje to, čo je vymenované v ochrannom pásme NP. V prípade ohrozenia prírodnej rezervácie Sliačske travertíny môže orgán ochrany prírody zakázať v nej akúkoľvek hospodársku činnosť, môže rozhodnúť o obmedzení vstupu do nej. Na území ochranného pásma prírodnej rezervácie platí štvrtý stupeň ochrany prírody. Ochranné pásmo prírodnej rezervácie nie je vyhlásené, preto platí, že ochranným územím je územie do vzdialenosti 100 m smerom von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany. Pre funkčné využitie k. ú. platí Zákon SR č. 287/1994 o ochrane prírody a krajiny, spôsob využívania určuje menovaný zákon.

Krajinná scenéria k.ú. obce Liptovské Sliače je daná najmä jeho morfológiou, podielom a polohou prírodných ekosystémov a biotopov a spôsobom hospodárskeho využívania krajiny.

Terén pahorkatiny v rámci Liptovskej kotliny je charakteristický mierne zvlneným až mierne rezaným reliéfom a rozovretými úvalinovými dolinami. Takmer celá pôvodná vegetácia bola v minulosti nahradená poľnohospodárskymi kultúrami, lúkami a pasienkami. Pôvodné biotopy sú obmedzené na  brehové porasty línií vodných tokov, resp. na malé ostrovčeky zachovalých porastov ekotónového charakteru (remízky a vetrolamy) a fragmenty lesných porastov.

Prírodné dominanty

Významnú prírodnú dominantu k.ú. obce predstavuje zalesnený masív predhoria Nízkych Tatier s rozčleneným, rázsochovým reliéfom typickým pre hornatiny. Medzi Liptovskými Sliačmi a Liptovskou Štiavnicou sa v nachádzajú skalné útvary, tzv. skalná brána.

Ďalšou dominantou je priestor PR Sliačske travertíny, predovšetkým travertínová kopa so starým výverovým kráterom.

Vyhliadkové body

Zaujímavé vyhliadkové body na predhorskú malebnú krajinu sa naskytajú z úbočí a vrcholov pahorkov lemujúcich celé údolie Sliačanky a jej prítokov a z trávnatých úbočí predhoria Nízkych Tatier dvíhajúceho sa na juhu ponad obec.

Katastrálne územie leží v pásme so seizmicitou 7°MCS. Z hľadiska základových pomerov je územie s výnimkou nestabilných svahov v severovýchodnej časti územia vhodné pre zakladanie.

Katastrálne územie leží v pásme so seizmicitou 7°MCS. Z hľadiska základových pomerov je územie s výnimkou nestabilných svahov v severovýchodnej časti územia vhodné pre zakladanie.

Riešeným územím pre ÚPN-o Liptovské Sliače je jeho katastrálne územie, zahrňuje zastavané územia, poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond s celkovou výmerou 19,59577 km2, t. j. 1959,5777 ha.

Štruktúra podľa EN-katastra nehnuteľnosti:

Katastrálne územie: 	Liptovské Sliače

Číslo katastr. územia:	85 6410

EI číslo:			1293

Počet parciel:		4649

Počet domov:		1116

| Za katastrálne územie Sliače | Vo vlastníctve |
| --- | --- |
|  | v užívaní PD | fyzické osoby |
| Orná pôda | 506,5084 ha | 286,13 ha | 220,3784 ha |
| Lesná pôda | 613,8347 ha | - | 613,8347 |
| Záhrady | 37,9230 ha | - | 37,9230 ha |
| Vodné plochy | 7,5738 ha | - | - |
| Lúky | 641,0410 ha | 469,75ha | 171,2910 ha |
| Zastavané plochy | 87,7903 ha | 13,37 ha | 74,4203 ha |
| Ostatné plochy | 64,9065 ha | 26,27 ha | 38,6365 ha |
| Poľnohosp. pôda | 1185,4724 ha | 755,88 ha | 429,5924 ha |

Poloha

Riešené územie so svojimi satelitmi: Nižný, Stredný a Vyšný Sliač s nadmorskou výškou 500 – 1261 m. n. m. sa geograficky nachádza v západnej časti Liptovskej kotliny, 10 km juhovýchodne od sídla okresu, mesta Ružomberka na ploche 19,5957 km2. Na východe hraničí s k. ú. obce Partizánska Ľupča, na severe s k. ú. obce Lisková, na západe s k. ú. obce Štiavnička, Lipt. Štiavnička. Južná hranica k. ú. je hranicou s NP Nízke Tatry.

Podmienky

Geograficky patrí katastrálne územie SÚ Liptovské Sliače do Alpsko-Himalájskej sústavy, podsústavy Karpát, provincia Západné Karpaty, oblasť Fatransko-Tatranská.

Výškové rozpätie je pomerne veľké. Od najnižšej polohy pri rieke Váh s nadmorskou výškou 490 m. n. m. po najvyššiu polohu 1261 m. n. m. na hranici k. ú. v oblasti Sliačskej Magury. Výškový rozdiel medzi najnižšie a najvyššie položeným miestom k. ú. je tak 771 m.

Územie SÚ Liptovské Sliače je súčasťou Liptovskej kotliny, ktorej výplň buduje centrálno-karpatský flyš s bazálnym súvrstvím (zlepence), prechádzajúcim do ílovcového súvrstvia.

Najvyšším súvrstvím je flyšové, s pravidelným striedaním pieskovcov a bridlíc. Územie Lipt. Sliača sa z juhu pripája k jadrovému pohoriu Nízkych Tatier.

Klimatické pomery

Katastrálne územie SÚ Sliače je podľa atlasu podnebia zaradené po klimatickej stránke do:

B – mierne teplej oblasti

C – chladnej oblasti.

Mierne teplú oblasť v najnižších polohách reprezentuje okrsok B7-mierne teplý, vlhký s chladnou alebo studenou zimou. Lokality nad 700 – 800 m n. m. patria do okrsku C1 – mierne chladný.

K. ú. Liptovské Sliače je súčasťou okresu č. 508 – Ružomberok ako jedno z jeho administratívnych sídiel. Liptovské Sliače v rámci okresu Ružomberok patria medzi sídla s obytnou a výrobnou funkciou. Riešené územie so svojimi časťami Nižný, Stredný a Vyšný Sliač s nadmorskou výškou 500 -1261 m. n. m. sa geograficky nachádza v západnej časti Liptovskej kotliny, 10 km juhovýchodne od mesta Ružomberok.

2.2 Väzby na záväznú časť ÚPN-VÚC

Územný plán VÚC Žilinský kraj – priestorový priemet na sídelný útvar

- V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry

- zhodnotenie nadregionálnych a vnútro-regionálnych vzťahov pri zdôraznení územnej polohy kraja a jeho špecifických podmienok,

- - rozvoj osídlenia pozdĺž rozvojových osí Slovenska Považská Bystrica – Žilina – Martin – Ružomberok – Liptovský Mikuláš – Poprad

- rozvoj vidieckeho osídlenia, vytvorenie rovnocenných životných podmienok pre všetkých obyvateľov so zachovaním špecifických druhov osídlenia.

- V oblasti sociálnej infraštruktúry

- zariadenie sociálnych služieb a rozširovanie ich siete v závislosti od konkrétnych potrieb občanov.

- V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky

- miestny funkčno-priestorový subsystém turistiky a rekreácie v súlade s prírodnými a civilizačnými danosťami kraja, zabezpečenie víkendovej rekreácie obyvateľov kraja, hlavne z miest, optimálna ponuka pre domácu a zahraničnú turistiku,

- kvalitatívny rozvoj a nadštandardná vybavenosť pre horskú turistiku, klimatická liečba bez zvyšovania kapacít na území Národného parku Nízke Tatry,

- zachytenie a využitie turistického tranzitu na území kraja.

- V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany pôdneho fondu

- rešpektovanie prvkov územného systému ekologickej stability kraja,

- dodržiavanie pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability podmienky:

- pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných predpisov o ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupne ochrany,

- pre lesné ekosystémy podľa osobitých predpisov o ochrane lesov v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,

- pre poľnohospodárske ekosystémy podľa osobitných predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v kategóriách podporujúce a zabezpečujúce ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty),

- pre ekosystémy mokradí podľa medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,

- zachovanie prirodzeného charakteru vodných tokov zaradených medzi biokoridory, ochrana jestvujúcej sprievodnej vegetácie, doplnenie autochtónnymi druhmi,

- zachovanie skladby terestrických biokoridorov vo voľnej krajine a doplnenie len prírodnými prvkami – trávne porasty, stromová a krovinná vegetácia, vylúčenie všetkých aktivít ohrozujúcich prirodzený vývoj,

- stabilizácia spodnej hranice lesov a zvýšenie ich biodiverzity,

- podpora extenzívneho leso-pasienkárskeho využívania podhorských častí s cieľom zachovať krajinárske a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou,

- zachovanie územných častí s typickou rázovitosťou krajinnej štruktúry daného regiónu (Kysuce, Orava, Liptov a Turiec),

- V oblasti vodného hospodárstva

- ochrana potokov.

- V oblasti energetiky

- rozvoj plynofikácie územia.

- V oblasti odpadového hospodárstva

- sanácia a rekultivácia nevyhovujúcej skládky odpadov,

Návrh ÚPN-o zodpovedá požiadavkám záväznej časti ÚPN VÚC Žilinského kraja. Podčiarknutý text zdôrazňuje zásadné body riešenia. Záväzná časť ÚPN VÚC premieta záujmy kraja a štátu do lokálneho riešenia územného rozvoja obce.

2.3 Základné demografické údaje, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

Obyvateľstvo

V Liptovských Sliačoch žije 3820 obyvateľov, rozloha sídelného útvaru je 19,59 km2, hustota obyvateľov na km2 je 192,39 osôb, počet popisných čísel 1429. Demografická natalita je tu pozitívna.

Demografický vývoj

| 1910 | 1930 | 1940 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 1994 | 1998 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1943 | 2139 | 2432 | 2903 | 3193 | 3501 | 3752 | 3769 | 3761 | 3770 |

Prirodzený prírastok bol po r. 1980 minimálny v dôsledku preferovania KBV v centre dolného Liptova – v Ružomberku, kde sa odsťahovala prevažná časť mladšej populácie.

Demografický vývoj v rokoch 1991 – 1998 je charakterizovaný postupným spomaľovaním reprodukcie obyvateľstva. Hlavnými črtami vývoja je neustále znižovanie pôrodnosti. Dôsledkom uvedených populačných procesov sa postupne znižovali prirodzené prírastky obyvateľov.

Spolu počet obyvateľov – demografický vývoj – história

1869/1612	1880/1597		1980/1680

1900/1839	1910/1943		1921/1855

1930/2139	1940/2432		1948/2556

1961/3193	1970/3501

Počet obyvateľov v rokoch 1971-1990 (SĽDB):

| Prirodzený prírastok | Celkový prírastok |
| --- | --- |
| 1971 | 1980 | 1990 | 1971 | 1980 | 1990 |
| 51 | 30 | 28 | 55 | 2 | -8 |
| Prisťahovaní | Vysťahovaní |
| 40 | 28 | 17 | 36 | 56 | 53 |

Ekonomická aktivita obyvateľov (SĽDB):

| 1970 | 1980 | 1991 |
| --- | --- | --- |
| Ekonom. aktívne obyv. | Obyvateľ. v produktívnom veku | Ekonom. aktívne obyv. | Obyvateľ. v produktívnom veku | Ekonom. aktívne obyv. | Obyvateľ. v produktívnom veku |
| 1599 | 1988 | 2030 | 2218 | 2001 | 2187 |

Vekové zloženie obyvateľstva:

|  |  | Spolu | N. Sliač | S. Sliač | V. Sliač |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veková štruktúra: | Do 14 rokov | 924 | 217 | 394 | 313 |
| Muži | 15–59 rokov | 1179 | 328 | 515 | 336 |
| Ženy | 15-54 rokov | 1008 | 245 | 459 | 304 |
| Muži | 60 rokov a viac |  |  |  |  |
| Ženy | 55 rokov a viac |  |  |  |  |

Prehľad demografického vývoja obce je podkladom na stanovenie prognózy budúceho počtu obyvateľov a tým potreby rozšírenia bytového fondu, viac stavebných pozemkov.

Posledné zisťovania

| Rok | Nižný Sliač | Stredný Sliač | Vyšný Sliač | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 959 | 1643 | 1168 | 3770 |
| 2000 | 958 | 1640 | 1171 | 3760 |
| 2001 | 978 | 1651 | 1201 | 3830 |
| 2002/2003 | 967 | 1648 | 1195 | 3810 |

Vekové zloženie obyvateľov

| Vek | Muži | Ženy |
| --- | --- | --- |
| Predproduktívny vek | 512 | 542 |
| Produktívny vek | 1045 | 891 |
| Poproduktívny vek | 325 | 495 |
| Spolu | 1882 | 1928 |

Ekonomická aktivita –

Zamestnaní v obci: 220 obyvateľov

Dochádzajúci do obce: 40

Odchádzajúci za zamestnaním: 1490

Počet nezamestnaných: 400

Počet zamestnancov v poľnohospodárstve: 114

Počet zamestnancov v miestnom stavebníctve: 62

Východiskom pre výpočet výhľadovej veľkosti obce je prirodzený priemerný prírastok. Smerný územný plán predpokladal v roku 1985 3600 obyvateľov, t. j. s prírastkom 15 obyvateľov za jeden rok. Očakávaný stav v roku 1985 však už bol v roku 1980 3752 obyvateľov. Intenzifikácia v KBV mala však za následok útlm prirodzeného prírastku obyvateľstva, keď za obdobie 1980 – 1994 je prírastok len 9 obyvateľov za rok. Rozbory uvažujú s prírastkom 12 obyvateľov za rok, čo je prírastok 3%. Prirodzený prírastok v SR je 1992 4%, 1998 1%. Stredný ukazovateľ indexu vitality v SR je 112%.

Predpokladaný demografický vývoj:

|  | 2003 | 2005 | 2010 | 2025 | Rozdiel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spolu | 3810 | 3846 | 3894 | 4074 | +264 |
| N. Sliač | 967 | 975 | 988 | 1041 | +74 |
| S. Sliač | 1648 | 1662 | 1686 | 1758 | +110 |
| V. Sliač | 1195 | 1207 | 1220 | 1275 | +80 |

Záver:

Z hľadiska predpokladaného demografického rastu je nevyhnutné vytvoriť nové územné podmienky v sídelnom útvare pre prírastok +264 obyvateľov.

Bytový a domový fond

|  | Nižný Sliač | Stredný Sliač | Vyšný Sliač | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prehľad počtu bytov |  |  |  |  |
| Počet bytov celkom | 339 | 494 | 332 | 1165 |
| Počet trvalo obývaných bytov | 270 | 434 | 301 | 1005 |
| Počet prechodne obývaných bytov (chalupy) | 5 | 6 | 1 | 12 |
| Počet neobývaných bytov (domov) | 64 | 54 | 30 | 148 |
| Počet chát na území obce |  |  |  |  |

Prehľad počtu domov

|  | Staré do r. 1945 | Nové | Spolu | Rozostavané |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prehľad počtu domov |  |  |  |  |
| Počet domov celkom | 62 | 1065 | 1127 | 10 |
| Počet bytových domov |  |  |  |  |
| Počet rodinných domov | 62 | 1065 | 1127 | 110 |

Výstavba rodinných domov, rozdelenie do stavebných obvodov podľa identifikácie obytných skupín:

01 – Pod pivničiskom

02 – Za buráňom

03 – Mlynište

04 – Na láne

05 – Roveň

06 – Pod stráňou

07 – Pri horárni

08 – Stráňa

09 – Zvonické

10 – Krziel

11 – Predné Hodiešovie

01-03 = Nižný Sliač

04-07 = Stredný Sliač

07-11 = Vyšný Sliač

V jednotlivých častiach Sliačov predstavuje schátralý bytový fond, ktorý je možné nahradiť bez nároku na nový stavebný pozemok:

Nižný Sliač…………………………36 b. j. (požadovaná rekonštrukcia = 68)

Stredný Sliač………………………18 b.j.  (požadovaná rekonštrukcia = 57)

Vyšný Sliač……………………….45 b.j. (požadovaná rekonštrukcia = 31)

Spolu				      99 b. j.					156 b. j.

V jednotlivých miestnych častiach Sliačov existujú nevyužité preluky ulíc, ktoré predstavujú voľné pozemky na novú výstavbu. Je nedostatočné využívanie existujúcich prelúk, ktorých intenzifikáciou je možné vytvoriť podmienky pre:

Nižný Sliač					35 b. j.

Stredný Sliač					24 b. j.

Vyšný Sliač					26 b. j.

Spolu						85 b. j.

Dôsledné využitie existujúcich prelúk na novú výstavbu je však podmienené obmedzeným trhom jednotlivých parciel vlastníkmi pôdy.

Rekapitulácia

- Intenzifikácia zastaveného územia má predpoklady vytvoriť spolu 129 nových bytových jednotiek – rodinných domov.

- Nároky nového demografického vývoja pri obložnosti bytovej jednotky – rodinného domu/3,1 predstavujú potrebu 86 bytových jednotiek.

Záver

- Po zhodnotení trhovej situácie nehnuteľností nie je možné predpokladať dosažiteľnú ponuku v prelukách, preluky sú nepredajné.

- Náhrada schátralých objektov je určená rekreačným zámerom. Drevenice sú predmetom záchrany, staré domy predpokladajú rekonštrukcie v záujme ubytovania hostí. Tento fond nie je aktuálny v plnom rozsahu na náhradu bytových jednotiek.

- V obci je nevyhnutné vytvoriť podmienky trhu so stavebnými pozemkami, čo znamená vytvorenie väčšej ponuky stavebných pozemkov ako je predpokladaná potreba vyvodená z demografického rastu obyvateľov.

Vymenované dôvody nastoľujú zväčšiť počet stavebných pozemkov v záujme vytvorenia dlhodobej trhovej ponuky nasledovne; nové stavebné pozemky:

Nižné Sliače (počet): 40

Stredné Sliače (počet): v 1. etape:+48, v 2. etape: +12 (výhľad)

Vyšné Sliače (počet):   v 1. etape:+40, v 2. etape: +50 (výhľad)

Spolu     v 1. etape:+128, vo výhľade: +62

Návrh konceptu ÚPN-o rozdeľuje návrh nových bytových jednotiek do dvoch etáp postupnosti využitia stavebných pozemkov.

|  | 1. etapa | 2. etapa |
| --- | --- | --- |
| Nižný Sliač | 40 | - |
| Stredný Sliač | 48 | 12 |
| Vyšný Sliač | 40 | 50 |

Prvá etapa charakterizuje aktuálnu potrebu nových stavebných pozemkov, druhá etapa je výhľadom.

- Sociálne rozvojové predpoklady

Obec venuje starostlivosť nielen o produktívne skupiny obyvateľov, ale aj o postproduktívne, obec má vybudovaný Dom dôchodcov s predpokladom jeho rozšírenia o blok penziónu dôchodcov, miesto Nižný Sliač. Predškolské zariadenia sú dostačujúce.

- Ekonomické rozvojové predpoklady

Obec sa nachádza v dostupnej vzdialenosti k mestu Ružomberok ako miestu pracovných príležitostí. Ekonomický stav obce je založený na dochádzke za prácou, domáce pracovné príležitosti zabezpečuje poľnohospodárstvo a drobné výrobné prevádzky. Návrhom je vytvoriť výrobné parky na rozšírenie drobných prevádzok.

4.2 Riešenie záujmoveho územia a širšie vzťahy

Do sféry rozvojových záujmov obce patrí Národný park Nízke Tatry, územie obce leží v jeho ochrannom pásme. Širšie vzťahy sídelného útvaru určuje väzba na dopravný koridor západ – východ, cesta E50 smer Ružomberok – Liptovský Mikuláš ako mesta najbližšieho kontaktu. Sídelný útvar Liptovské Sliače sa nachádza v „mikroregióne“ cestovného ruchu, čo znamená vhodná dostupnosť k Liptovskej Mare, do Lúčok a Bešeňovej. Širšie vzťahy tohto zamerania vytvárajú pozitívne predpoklady rozvoja obce.

Sídelný útvar Lipt. Sliače patrí k rázovitým Liptovským obciam s bohatou ľudovou kultúrou. Nachádza sa v spádovom území sídla obvodného významu Ružomberka. Územné vzťahy je potrebné posudzovať vo väzbe na mesto Ružomberok, z hľadiska susedných obcí je dôležitá väzba na k. ú. Lisková, PD Lisková hospodári spoločne aj na pôde k. ú. Lipt. Sliače. Sídelný útvar má charakter autonómneho prvku osídlenia.

2.5 Návrh urbanistickej koncepcie priestoroveho usporiadania

Riešenie návrhu vychádza z porovnania a vyhodnotenia dvoch variant, výsledkom je urbanistická koncepcia založená na rešpektovaní pôvodnej dopravno-organizačnej kostry sídelného útvaru.

Návrh má vlastný metodologický prístup k riešeniu, jeho podstatou je vytvorenie vízie budúcnosti obce formou tzv. akčného plánovania. Občania diskutovali a dospeli so spracovávateľom k nasledujúcej vízii budúcnosti ako metodologického základu nového návrhu urbanistickej koncepcie (06. 03. 2003.

Dohoda obce/samosprávy

Budúcnosť obce budeme spájať s novou funkciou jej života, poľnohospodárske sídla Liptovských Sliačov sa postupne menia na bývanie s dochádzkou do práce v meste, víziou je doplniť život obce funkciou vidieckej turistiky. Liptovské Sliače miestom ubytovania hostí na súkromí rodinných domov a v nových agroturistických a rekreačných zariadeniach (gazdovské dvory mimo zastaveného územia). Hodnoty krajiny a dostupnosť kúpeľných ponúk sú zárukou vytvorenia cieľových miest vidieckej turistiky v Liptovských Sliačoch. Pomenovanie vízie:

Liptovské Sliače miestom horskej turistiky s dostupnosťou kúpeľnej rekreácie

Cesta za týmto cieľom vedie k vytvoreniu územných podmienok pre vidiecku turistiku v obci, vymedzenie územia pre nové zariadenia tohto zamerania, ubytovanie a služby pre hostí, lepšia doprava a podmienky pre prezentáciu vlastných tradícií v podobe spoločenských programov v záujme kultúrneho využitia hostí, uplatnenia vyššej hygieny chovu hospodárskych zvierat. Novým stimulom života obce – služba hosťom

Liptovské Sliače miestom folklóru a pozvánky na kultúrne podujatia

Liptovské Sliače miestom dobrého bývania

Urbanistická koncepcia nového návrhu je zameraná na splnenie cieľov rozvoja obce vytýčených víziou budúcnosti obce.

Urbanistické východiská

Potočná radová forma dedín vytvárajúca sídelný útvar s koncovým usporiadaním v krajine má dnes chaotický urbanistický obraz, pôvodný uličný systém organizuje rôznorodú zástavbu domov. Obraz dedín vyjadruje historický vývoj, ulice sú záznamom výstavby od stredoveku do dnes. V zástavbe ostali drevenice, v mnohých uliciach sa nachádzajú vysoké domy aj domy s plochými strechami. Do obrazu obce vstúpili veľké hospodárske dvory a nové dominanty kostolov či cintorína. Urbanistickou hodnotou sídelného útvaru je pôvodný komunikačný systém, ktorý zdôrazňuje konfiguráciu reliéfu, je historickým dokladom identity obcí. Krivolaké ulice navodzujú spojenie osídlenia s krajinou, sú charakteristickou črtou urbanistickej formy sídel. Urbanistickú formu osídlenia v poslednom storočí charakterizuje zrastanie jednotlivých sídel organizovaných údolím krajiny. Urbanistickú formu  obce tvorí dopravná kostra založená na líniovom usporiadaní hlavnej ulice, hlavná ulica vyvoláva rozhodujúci dojem o charaktere obce.

O b e c  zložená z troch sídel s tendenciou postupného zrastania pozdĺž hlavnej cesty predstavuje funkčný organizmus obytného územia. Fond bývania je prevažujúco nový a vo svojom výraze heterogénny, predstavuje vývojové fázy od malého domu k veľkému, od mestského typu po typ domu s vlastným hospodárstvom, v obci sa zachováva funkcia samozásobovania s chovom hospodárskych zvierat, s využitím zázemia krmovín.

- Obec má na svojom území hospodárske areály, farmy živočíšnej výroby s prípravou a skladovaním krmív. Negatívny územný vzťah živočíšnej výroby a bývania je konfliktným bodom rozvoja obce v Strednom Sliači.

- Dopravný systém líniovej formy o b c e  nastoľuje štrukturálne rozmiestnenie zariadení občianskej vybavenosti, štruktúru zariadení určujú ich dochádzkové vzdialenosti. Efektívnosť zariadení občianskeho vybavenia vyššieho významu si vyžaduje ich sústredenie do centra sídelného útvaru.

  - Potenciál okolitej krajiny je rekreačný, vyznačuje sa turistickou ponukou a pozvánkou. Rozvoj obce má predpoklady integrovať poľnohospodárstvo s vidieckou turistikou.

Kultúrno-historický potenciál

Liptovské Sliače boli a sú aktuálnym objektom etnografického záujmu, kultúrno-historický odkaz vývoja obce prekračuje hranice Slovenska, zachovali sa tu svojrázne tradície. Jedinečnosť sa vyznačuje vzťah osídlenia a krajiny, identitu obce tvorí začlenenie troch pôvodných sídel do horského reliéfu krajiny, malebnosť osídlenia v krajine je zachovaná a rozhodujúcou hodnotou kultúrno-historického významu. Malebnosť krajiny a osídlenia je vývojovým potenciálom prosperity obce v rekreačnom systéme Liptova. Priestorovo-vizuálny stav obce si zachováva svoju príťažlivosť trasovaním ciest pozdĺž potokov, spätosť prírodných prvkov a obydlí určuje esteticky pôsobivý celok obce.

Potenciál územia pre záujem hostí v obci nie je vyvolaný len blízkosťou miest kúpeľnej turistiky v Bešeňovej, či v Lúčkach ale aj príťažlivosťou obrazu krajiny na vlastnom území. Dôležitým princípom konceptu ÚP-o je zachovanie a umocnenie malebnosti prostredia obce, malebnosť prostredia spočíva v obnove historickej zástavby pozdĺž cesty, potoka, v zachovaní dreveníc, v zachovaní rozhľadov do okolia, v nerozširovaní územia nad úrovňou historickej zástavby. Koncept ÚP-o tento princíp nastolil a obmedzil na najmenšiu mieru výstavby takých ulíc, ktoré svojou zástavbou „zakrývajú“ malebnosť krajiny. Tento princíp oslovuje kultúrny cit obce ku svojej krajine. Obraz krajiny je najväčším bohatstvom Liptovských Sliačov.

Zásady urbanistickej koncepcie

Urbanistickú koncepciu určuje a charakterizuje dosiahnutie týchto hodnôt prostredia:

A – Identita – dom; zachovanie skupinových zoskupení dreveníc ako pamätníkov minulosti obce, drevenica ako rekreačný objekt znakom malebnosti obce. Sliače miestom dreveníc. Dôležitým objektom identity obce je starý kostol, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou, tento objekt je povolaný vyniknúť v obraze Stredných Sliačov. Novú identitu Vyšných Sliačov určuje nový kostol, nový kostol sa stal znakom totožnosti Liptovských Sliačov. Zásadou návrhu ÚP-o je tieto znaky identity obce zachovať a umocniť ďalšou výstavbou domov tak, aby ich výraz pôsobenia nerušili a neohrozili.

B – Identita – osídlenie; rešpektovanie potočnej formy zástavby ako hlavného znaku obrazu Sliačov, zástavba pozdĺž potoka je historickou hodnotou obce, čo si vyžaduje venovať tejto líniovej forme usporiadania osídlenia najväčšiu pozornosť. Zástavba pozdĺž hlavnej cesty je povolaná riadiť sa historickým charakterom pôvodnej dediny, kľukatosť cesty určuje formu usporiadania domov.

Zásadou návrhu urbanistickej koncepcie je obnova dediny pozdĺž hlavnej cesty, dostavby prelúk štítovým tvarom domov do ulice, zásada výstavby nových domov a dostavieb, či rekonštrukcií súčasných domov. Cieľom zmien hlavnej cesty bude modernizácia domov v mene zmien potrieb rodín, ale aj v mene ponuky ubytovania hostí na súkromí rodinných domov. Hlavná ulica sa stane trasou pohybu hostí, tu hostí osloví príťažlivosť a pohostinnosť obce.

C – Identita – krajina pod Nízkymi Tatrami; uvedomenie si hodnôt krajiny pre príťažlivý dojem dediny, forma osídlenia je kultúrno-historickým znakom Liptovských Sliačov. Údolná forma osídlenia je kultúrnym znakom sliačskej krajiny. Zástavba v údolí dáva vyniknúť majestátnosti krajiny, je nositeľom poslania a významu ochranného pásma - Národného parku.

Návrh ÚPN- o eliminuje „rast“ výstavby sídel Sliačov do krajiny formou nových ulíc ohrozujúcich obraz krajiny, rozšírenie zastaveného územia sa orientuje do údolných polôh. Zásadou návrhu nových ulíc v Stredných Sliačoch je výhoda blízkosti k centru obce a usporiadanie pod úpätím kopca. Vo Vyšnom Sliači je uplatnený zámer – rímsko-katolícky kostol „Noemova archa“ v kontakte s bývaním – čo najväčší odstup výstavby RD od kostola.

D – Identita – Liptov; využitie polohy sídla na dopravnom koridore západ – východ Slovenska, poloha sídla je daná turistickými väzbami na širšie okolie Liptova. Liptovské Sliače majú výhodnú polohu „sprostredkovateľa“ kúpeľnej turistiky s horskou turistikou. Liptovským Sliačom je predurčené byť miestom vhodného ubytovania hostí na Liptove.

Návrh ÚPN-o venuje rozhodujúcu pozornosť vybudovaniu vstupného objektu do údolia Sliačanky a tým celého osídlenia Sliačov. Vstupný objekt na odbočke z hlavnej cesty sa stane rozhodujúcou stavbou turistického ruchu v Liptovských Sliačov.

2.6  Návrh funkčného využitia územia obce

Územie obce z hľadiska jeho poslania pre život obce a občana návrh ÚPN-o člení na:

- obytné; stavebné pozemky určené pre rodinné domy a základnú občiansku vybavenosť, garáže a záhrady, prístupové cesty so zeleňou. Do tohto územia sú začlenené aj plochy pre školy, detské ihriská a ďalšie objekty verejného poslania, napríklad Dom dôchodcov alebo športoviská,

- výrobné územie; plochy v zastavenom území obce určené na malé prevádzky, plochy s prenájmom na malé výroby, tiež plochy fariem živočíšnej výroby,

- územie centier jednotlivých obcí; vyčlenenie plochy osobitého určenia so sústrednou občianskou vybavenosťou, sú to spoločenské ťažiská jednotlivých obcí, majú charakter ústredných priestranstiev,

- územie osobitého určenia; plochy cintorínov, kostolov, farských záhrad a obecných parkov.

Návrh ÚPN-o zabezpečuje plnohodnotný rozvoj obce funkčným členením územia v súlade s ekologickou stabilitou územia a zachovaním kultúrno-historických hodnôt územia. Na území obce je rekreácia hostí integrovaná s poľnohospodárskym územím, ide o osobitú koncepciu využitia územného potenciálu obce.

- rekreačné územie; plochy, ktoré zabezpečia požiadavky rekreácie obyvateľov a hostí – turistov. Podstatnú časť rekreačného územia tvorí zeleň, lesy a pasienky, záhrady, vodné toky a vodné plochy. Do rekreačnej plochy sa zahrňujú aj plochy.

Obytné územie

Obytné územie v Lipt. Sliačoch sa podľa významu a dopravnej polohy delí na:

- zástavba novej ulice pozdĺž štátnej cesty a III. trasy; bývanie na hlavnej ulici. Regulácia zástavby založená na poriadku ulice so zachovaním jej pôvodu, bývanie a orientáciou na turistickú trasu sídelného útvaru troch Sliačov. REGULATÍV 1-B.

- zástavba vedľajších ulíc; bývanie mimo hlavnej ulice. Regulácia zástavby s menej náročnými požiadavkami zjednotenia, bývanie s náročnejším prístupom. REGULATÍV 2-B.

- zástavby nových ulíc; bývanie organizované novými formami zástavby, bývanie novej doby nových generácií bez predpokladu domácich hospodárstiev. REGULATÍV 3-B.

Neoddeliteľnou súčasťou podhorskej obce a jej rodinných domov sú domáce hospodárstva s chovom domácich zvierat s rozmerom samozásobovania. Spôsob chovu a výstavby hospodárskych stavov je predmetom osobitých hygienických zásad, ktorých cieľom je zamedziť ohrozenie susedných pozemkov, či turistického ruchu v obci. Zásady sprísnia požiadavky na hygienu chovov a odpadov. Dôvodom je do budúcnosti zabezpečiť dobré životné prostredie obce.

Novým predmetom regulácie využitia obytného prostredia budú rekonštrukcie domov pre ubytovanie hostí na ich súkromí. Pre ubytovanie hostí je nevyhnutným zabezpečiť požadovaný štandard podmienok, tento je jednotne stanovený prevádzkovými a plošnými parametrami.

Súčasťou využitia obytného územia sú zariadenia služieb typu pohostinstiev, remesiel a obchodov. Tieto zabezpečujú čo najkratšiu dostupnosť a musia spĺňať požadované nároky prevádzky a hygieny. Zásadou ich budovania a zriaďovania je trh dopytu, zásadou je zriaďovanie maloobchodných jednotiek v rámci rodinných domov. Obchody a služby sú predmetom súkromného podnikania, ich umiestnenie patrí na hlavnú ulicu.

Bývanie na hlavnej ulici návrh ÚPN-o podmieňuje úpravou priedomí podľa pôvodného charakteru, cieľovým stavom je priedomie bez vysokých predných plotov, hlavná ulica s malebným potokom a otvorenými priedomiami. Potok so svojou stabilizačnou stromovou vegetáciou a peknými prístupovými mostíkmi je parkovou úpravou obytného územia určeného trasou hlavnej ulice, resp. ulíc pozdĺž potoka. Potok so sprievodnou zeleňou je hlavným znakom obytného územia a regulácie 1-B.

Výrobné územie

Dôležitou funkciou katastrálneho územia je poľnohospodárstvo založené na pasienkárstve a chove oviec, resp. HD. Pasienky na holiach okolitej krajiny sú hlavným zdrojom poľnohospodárstva obce. Doplňujúcim je lesné hospodárstvo. Vývojovou tendenciou poľnohospodárstva je ústup od veľkých chovov a nástup malých chovov spojených s agroturistikou. Pod agroturistikou rozumieme zhodnocovanie poľnohospodárskych produktov priamo predajom „na mieste“ výroby. Územie pasienkov sa rozdelí na pasienkárske sektory oviec a HD organizované salašmi a dostupnosťou HD do fariem.

Do výrobného územia sa začleňujú plochy v zastavanom území s funkciou sústredenej výrobno-podnikateľskej činnosti a to sú:

- farmy živočíšnej výroby so skladovaním krmív a odpadu, mechanizácie. Plochy fariem sa za účelom ich funkčnej intenzifikácie a poklesu stavov dobytka zmenšia.

- výrobné parky so stálymi a prenajímateľnými halami, či vyčlenenými sektormi pozemkov. Plochy sa vyčlenia najmä na plochách uvoľnených živočíšnych výrobou.

Vzhľadom na umiestnenie výrobných plôch v dotyku s bývaním bude zriaďovanie prevádzok individuálne schvaľované na základe stupňa negatívnych účinkov na obytné územie. Drobné prevádzky z obytného územia budú postupne premiestňované do výrobných parkov, tu bude zriadené aj záchytné parkovisko nákladnej dopravy. Výrobné územie zabezpečuje rozširovanie pracovných príležitostí a vylúčenie prevádzok s negatívnym vplyvom z obytného prostredia.

Územie rekreácie - sídla

Rekreácia sa v obci spája so športom a pohybom v prírode a záhradách, okolitá príroda je rekreačným zázemím obce, rekreačné územie sa nevymedzuje. Športové plochy sú vyčlenené v každej obci sídelného útvaru.

Územie rekreácie – sídelný útvar

Územie k. ú. predstavuje integráciu poľnohospodárstva a vidieckej turistiky, územiu návrh ÚPN-o určuje funkciu „agroturistickej“ rekreácie, rekreácia pre hostí. Spätných cez dovolenku s kontaktom s pôdou a hospodárskymi zvieratami.

Funkčné využitie územia - záver

O B E C   Lipt. Sliače z hľadiska využitia územia môžeme kvalifikovať ako obytné územie. Sú to plochy využité pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, garáže, hospodárske dvory ale aj stavby občianskeho vybavenia, tiež s dopravným a technickým vybavením, so zeleňou. Do obytného územia patria plochy pre školstvo, kultúru, cirkev, zdravotníctvo, menšie prevádzky pre obchod a služby, šport, správu a riadenie, požiarnu bezpečnosť.

Menšiu časť zastaveného územia Lipt. Sliačov zaberajú plochy výrobného územia s určením na poľnohospodársku výrobu väčšej koncentrácie, so stavbami rastlinnej a živočíšnej výroby.

Funkčné využitie územia sídelného útvaru je dané charakterom krajiny a historického vývoja. Územie Lipt. Sliačov plní v súčasnosti funkciou obytnú s dennou dochádzkou do práce, novým javom bývania je jeho spojenie s novými formami pracovných príležitostí, do popredia sa dostáva ambícia spojenia bývania s vidieckou turistikou vo väzbe na kúpeľné centrum v Bešeňovej.

Rekreácia – klimatické kúpele – Vyšný Sliač

Mimoriadnu prírodnú hodnotu sídelného útvaru predstavuje územie okolia Prírodnej rezervácie – Sliačske travertíny. Prírodná rezervácia motesového prameňa bola vyhlásená v roku 1951 s výmerou 1450 m2, v roku 1983 bola rozšírená na výmeru 7,0162 ha. Na území prírodnej rezervácie platí štvrtý stupeň ochrany, územie nemá osobitne vyhlásené ochranné pásmo, ochranným pásmom je územie určené 100 m vzdialeného od hranice vlastnej prírodnej rezervácie. Prírodná rezervácia predstavuje biotop „karpatské travertínové slaniská“, lokalita predstavuje výnimočnú prírodnú lokalitu európskeho významu. Lokalita sa stane súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Obec prijala na ochranu lokality program environmentálnych opatrení so zameraním na environmentálnu výchovu so zapojením obyvateľov do manažmentu ochrany PR.

Lokalita PR má svoj kultúrno-spoločenský odkaz, na jej území boli v minulosti klimatické kúpele s využitím výparnosti vody so známymi liečebnými účinkami, klimatické kúpele slúžili liečebno-preventívnym pobytom. Tento odkaz sa stáva podnetom na „aktívne“ využitie územia PR a jej okolia.

Návrhom ÚPN-o je na úrovni výhľadu vyčlenenia územia okolo PR pre obnovu menovaného historického odkazu a to na nasledovných zásadách funkčného využitia územia:

- sprístupnenie PR ako botanicko- poznávacieho miesta prírodných hodnôt, uplatnenie 4. stupňa ochrany s vylúčením zásahov a úprav v území,

- sprístupnenie ochranného pásma PR a jeho bezprostredného okolia ako návštevno-programových miest vychádzok a vyhliadok s poslaním turistického miesta, mimo vlastného ochranného pásma vybudovanie sezónneho zariadenia pre konanie turistických zrazov a podujatí,

- nové využitie kontaktného územia PR na pobyt hostí v klimatických kúpeľoch. Pod klimatickými kúpeľmi návrh ÚP-o rozumie rekreačno-liečebný pobyt mimo vlastnú PR, vlastný vodný režim PR nebude narušený, zaplombovaný vrt nemôže byť otvorený. Návšteva PR bude spojená so skultivovaním prostredia okolo prameňa. Vrtom sa zistilo, že teplota vody je okolo 27°C, výdatnosť 2,1 l/s, z hydraulického hľadiska ide o artézsky druh prameňa, voda je mineralizovaná. Je tu príležitosť pitia minerálnej vody so stáročnou tradíciou tohto prameňa.

Návrh klimatických kúpeľov je súčasťou Projektu ochrany PR:

- vhodné obhospodarovanie pozemkov PR,

- program záchrany PR,

- sprístupnenie informácií o PR,

- formovanie vzťahu človeka (detí) k ochrane prírody.

Súčasťou návrhu klimatických kúpeľov bude technologické využitie výparnosti a mineralizácie vody z PR „cez dedinu“, klimatické kúpele budú areálom liečebných domov v krajine s celoročným uzdravovacím programom. Umiestnenie objektov je v ochrannom pásme NP, kde platí druhý stupeň ochrany prírody. Areál liečebných domov v rekreačnej krajine bude zabezpečený vlastnou kanalizáciou a energetickým systémom.

Klimatické kúpele na vymedzenom území okolo PR budú predmetom ich overenia so stanovením osobitých ekologicko-stabilizačných opatrení, projekt bude overený zisťovacím environmentálnym konaním. Klimatické kúpele – Vyšné Revúce sú návrhom ÚPN-o zaradené do výhľadu.

Lyžiarska lúka – zimná rekreácia – Nižný Sliač

Návrh ÚPN-.o vymedzuje plochu na úrovni výhľad pre zariadenie lokálneho významu s funkciou lyžovanie. Ide o netrvalé zariadenie s vlekom prenosného typu, užívanie ako lyžiarska lúka „detskej radosti“.

2.7 Návrh riešenia bývania a občianskeho vybavenia, rekreacia, výroba

Ústredné priestranstvá

Liptovské Sliače majú medzinárodnú povesť folklóru, spevu, hudby a tanca. Folklór má moc ľudí spájať, folklór sa stáva v otvorenej Európe produktom vidieckej turistiky, hostia zo sveta vyhľadávajú folklór ako kultúrny klenot navštívenej krajiny. Spoločenské stretnutia majú režim denných, sviatočných a výročných stretnutí, stretnutia sú kultúrno-spoločenskou hodnotou života obce. Vstup dediny do tretieho tisícročia nastoľuje obnovu spolupatričnosti a družnosti občianskej komunity, v Liptovských Sliačoch to znamená vytvorenie takých priestranstiev, ktoré budú magnetom a dôvodom ľudských kontaktov a vzájomných stretnutí. Tradície posedení a spoločných rozhovorov nastoľujú podmienky nových príležitostí zodpovedajúcich dnešnému životu obce. Ľudia sa radi stretnú na peknom a príťažlivom mieste, toto objektmi ako je kostol, či zvonička s lipou tvorí ústredné priestranstvo obce, v Stredných Sliačoch je objavené, v Dolnom a Vyšnom Sliači je predmetom územného vymedzenia. Ťažisko obce je geometrickým bodom centra obce, centrum má širšie funkčné rozmery. Geometrický bod ústredného priestranstva nazveme námestíčkom, je to gravitačný bod stredu obce. Návrh ÚP-o vymedzuje tieto body jednotlivých obcí a určuje plochy na vybudovanie svojich námestíčok.

Nižný Sliač – ťažiskom je drevená kaplnka s malou dreveničkou pri potoku a hlavnej ceste, odstránením schátralých domov okolo nej získame otvorené priestranstvo s funkciou ústredného miesta obce, námestíčko s besiedkou  využitou aj na čakáreň autobusového spojenia, upravená plocha s lavičkami pre občanov a starších z priľahlého Domu dôchodcov. Predpokladanou je doplnenie zvoničky kaplnkou.

Stredný Sliač – dominantou ústredného priestranstva je Národná kultúrna pamiatka – rímsko-katolícky kostol so svojou fortifikáciou a zázemím. Ochrana NKP si vyžaduje rozšíriť pietnosť kostola do širšieho územia, návrhom je zriadiť na území okolia kostola obecný park s rekonštrukciou doterajších výrobných hál na hry a oddych, park kultúry a oddychu. Históriou vymedzené ťažisko spoločenského života pred kostolom návrh ÚP-o spája s kultúrnym domom. Rekonštrukcia kultúrneho domu s novým zastrešením je príležitosťou dobudovania jeho novej väzby na námestíčko pred kostolom.

Stredný Sliač ako geometrické ťažisko sídelného útvaru je predurčený mať centrum sídelného útvaru obcí, centrum obce má nový líniový rozmer, začína kostolom a končí športovými areálmi, na jeho spojovacej trase (korza) sa nachádza škola, tu sa budú budovať zariadenia podporujúce spoločenský život v centre obce a celého sídelného útvaru.

Vyšný Sliač – spoločenským ťažiskom obce sa stala stará škola a dnes okolie okolo spoločenského domu s nákupným strediskom, dôležitou sa stala ulica s nástupom do nového kostola. Ústredné priestranstvo nadobudne svoje priestorové rozmery po odstránení tu nevhodnej budovy garáží SAD. Na tomto mieste, na hlavnej ceste vznikne očakávané spoločenské ťažisko obce s malým námestíčkom v dotyku a v kontakte s dôležitými budovami a smermi pešieho pohybu v obci. Na ústrednom priestranstve bude stáť autobus s čakárňou vo forme besiedky a pódia výročných slávností.

Plocha ústredného priestranstva bude univerzálna, bude to plocha posedenia všedného dňa, bude miestom trhoviska, bude spoločenskou „sálou“ pod holým nebom.

Osobitou otázkou spoločenského života v Liptovských Sliačoch sú folklórne slávnosti, dnes majú miesto v svojráznej podobe nad potokom, toto miesto dáva folklórnym slávnostiam neopakovateľnú podobu. Amfiteáter je možné rozšíriť a lepšie upraviť pre väčšiu kapacitu, nevyhnutným je jeho doplnenie o hygienické zázemie a zázemie účinkujúcich, to si vyžaduje prevádzkové „spojenie“ amfiteátra s jedným z domom v pôvodnej zástavbe. Pravidelné letné folklórne programy pre hostí a turistický ruch oživia ponuku pohostenia v okolitých domoch. Stará ulica smerujúca k amfiteátru sa stane trasou folklórnych sprievodov od ústredného priestranstva obce.

Výhľadovým riešením je vybudovanie v centre obce univerzálnej arény ako zastrešenej plochy pre šport a folklórne slávnosti.

Návrh ústredných priestranstiev sídelného útvaru modeluje budúcnosť spoločenského života obce a určuje umiestnenie nových funkcií na území obcí. Úprava ústredných priestranstiev si bude vyžadovať zmeny v organizácii a usporiadaní územia, vážnym priestorovo-organizačným konfliktom centra obce v Stredných Sliačoch je doprava pri kostole. Úpravy nastoľujú a zabezpečujú súlad medzi individuálnymi záujmami dotknutých majiteľov domov a pozemkami so záujmami celej obce.

Cestovný ruch

Región Liptova vyznačujúci sa prírodným bohatstvom, historickým a kultúrnym dedičstvom a oblasťami s vysokou kvalitou životného prostredia je jedným z centier cestovného ruchu a rekreácie celoštátneho i medzinárodného významu. Existujú tu vynikajúce podmienky pre horský turizmus a rekreáciu v NP Nízke Tatry (Salatín, Demänovská a Jánska dolina, Demänovské jaskyne), NP Veľká Fatra (Podsuchá, Smrekovica), NP Malá Fatra a Chočských vrchoch (Kvačianska a Prosiecka dolina), pobyt pri vodných nádržiach (VN Liptovská Mara) a kúpeľný turizmus (v kúpeľoch Lúčky, Korytnica, Bešeňová) a tiež kultúrno-historické pamiatky (Oravský hrad, Vlkolínec) a mnohé ďalšie zaujímavosti. V zimnom období je možné na rekreáciu a šport využívať blízke lyžiarske strediská v Ružomberku (Malinô Brdo), na Donovaloch, v Demänovskej doline, v Liptovských Revúcach a v Dolnom Kubíne. Záujem o využitie rekreačného a turistického potenciálu regiónu narastá a bude naďalej narastať. Spoločenská naliehavosť rozvoja rekreácie a cestovného ruchu je nesporná.

Prírodné podmienky regiónu Liptova vytvárajú dobré podmienky pre horský turizmus, rekreáciu a kúpeľný turizmus v lokalitách Lúčok, Korytnice, turizmus pri termálnom prameni v Bešeňovej. Nad Vyšným Sliačom je zdroj geotermálnej vody s teplotou 27°C, s výdatnosťou 2 l/s. V zimnom období je možné na turizmus, rekreáciu a šport využívať blízke lyžiarske strediská v Ružomberku, Demänovskej doline a v Dolnom Kubíne.

Záujem o využitie rekreačného a turistického potenciálu regiónu narastá a bude naďalej  narastať. Dostupnosť a pomerne malá vzdialenosť k spomínaným centrám cestovného ruchu s podmienkami pre letnú a zimnú turistiku zvyšujú význam obce.

Dnešný stav ´ubytovania na súkromí je v Liptovských Sliačoch minimálny (30 lôžok), žiadna stravovacia kapacita pre hostí. Liptovské Sliače nie sú pripravené na rozvoj cestovného ruchu na Liptove. Návrh ÚP-o vychádza zo zámeru rozšírenia lôžok na súkromí rodinných domov a postavenie „nosných“ zariadení cestovného ruchu v obci (ubytovanie a reštaurácie):

- Nižné Sliače – zariadenie pri vstupe do sídelného útvaru,

- Stredné Sliače – zariadenie ako súčasť centra obce, ďalšie zariadenie na konci obce ako „brána“ do NP,

- Vyšné Sliače – letné zariadenie ako súčasť rekultivácie plochy lomu.

Osobitými zariadeniami cestovného ruchu v Liptovských Sliačoch budú zariadenia agroturistiky organizovanie novou priestorovo-organizačnou trasou nad sídelným útvarom, zariadenia typu rodinných fariem založené na salašníctve a pastve oviec či HD na holiach k. ú.

Systém agroturistickej koncepcie cestovného ruchu ako cieľového miesta dovoleniek  „v prírode“:

- Sezónny systém; výstavba salašníckych dvorov ako zariadení pre letné využitie, salašnícky dvor funkčne zložený z „čistého“ a „výrobného“ sektora – jednoduché stavby ubytovania a salaša. Ubytovanie formou dependance alebo bungalovov hotela (zariadení pri vstupe do obce a vstupe do NP), reštauračná dostupnosť pravidelne organizovaná.

- Celoročný systém; výstavba salašníckych dvorov s celoročným využitím, funkčná zostava z „čistej a výrobnej“ prevádzky, súčasťou ubytovacej časti stály predaj a gastronómia ovčiarskych výrobkov. Reštauračné služby združené pre salašnícke dvory „nad Sliačmi“.

Manažment cestovného ruchu preverí efektívnosť podnikateľských zámerov, návrhom je systém A, výhľadom systém B. Predmetom hygienického riešenia salašníckeho dvora je predaj ovčiarskych výrobkov „na mieste výroby“, riešenie má ťažisko v určení hygienického pásma medzi čistou a výrobnou prevádzkou. Salašnícke dvory sú predmetom projektov rozvoja vidieka (podpora EU).

Občianska vybavenost

| Druh vybavenosti | Počet zamestnancov | Úžitková plocha (m2) |
| --- | --- | --- |
| Pošta | 2+4 | 35 |
| Obecný úrad | 12 | 160 |

| Základná vybavenosť |
| --- |
| Druh vybavenosti | Kapacita | Počet zamestnancov | Úžitková plocha (m2) |
| Školstvo Školy, škôlky, jedálne: MŠ – N ZŠ – Jozefa Hanulu MŠ – S MŠ - V | 40 400 50 30 | 6 38 10 5 | 290 5200 370 210 |
| Kultúra, osveta a duch.život KD – S OI – V Spoločenská miestnosť - DD Spol. miestnosť – N – MŠ Prírodný amfiteáter Knižnica | 350 80 75 30 1000 320 | 1 1 0 1 0 1 | 770 550 125 130 10 000 80 |
| Telovýchova Športový areál Staré futbalové ihrisko Nové futbalové ihrisko – S Tenisové kurty (2) – S Asfaltové ihrisko za poštou | - - - - - | - - 1 - - | 600 9600 15 000 1296 1080 |
| Zdravotníctvo Zdravotné stredisko | pre občanov Lipt.Sliačov | 7 | 4600 |
| Obchod Stavebniny Anna 2x – S Jednota – S, N, V Sleziak Libean Kajúch Sleziaková Vajdová |  | 3 1+1 3x3 1 1 3 1 1 | 1200 18+35 3x560 25 30 64 72 40 |
| Ubytovanie RD s ubytovaním – 6x Stravovanie vo vývarovni dôchodcov | 30 50 | 6 3 | 220 78 |
| Služby Krajčírstvo - S Kaderníctvo - N Kozmetika – S Sieťotlač – S Servis Váhy – S Pohostinstvo – N Pohostinstvo s letnou záhra-dou – S Casino s letnou záhradou – S Pohostinstvo – V Nočný bar – N Cukráreň – S Cukráreň – V Lakovňa vozidiel – N Kováčska dielňa Autobusová doprava – 2x Pohostinstvo – V Krajčírstvo – N Oprava elektr. – N Autoservis – N Práce autožeriavom – S Nákladná autodoprava – 12x Pohrebníctvo - S | - - - - - 60 50+40 30+40 40 100 25 25 - - - 40 - - - - - - | 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1+1 1 1 1 1 1 á1 1 | 20 20 20 100 25 80 60+40 75+40 80 180 60 70 180 150 - 60 25 25 60 - - 25 |

V obci sú predajne – potraviny, pohostinstva, priemyselný tovar, textil. Predpokladaným je vybudovanie obchodného strediska. Dochádzková vzdialenosť základných služieb si vyžaduje zriaďovanie zariadení obchodných pohostinných služieb v každom sídle osobitne a samostatne. Ich zriaďovanie je závislé na podnikateľskej prosperite ich ponuky, zriaďovanie služieb má podnikateľský charakter, zriaďovanie služieb je predpokladané ako súčasť rodinných domov.

Návrh ÚPN-o navrhuje rozšírenie služieb:

Vyšný Sliač: čistiareň, reštaurácia, oprava obuvi, predaj mäsa

Nižný Sliač: čistiareň, oprava obuvi, kúpalisko

Stredný Sliač: čistiareň, oprava obuvi, sklenárstvo, plaváreň a fitnes, obchodné centrum s prenájmom predajných boxov, videopožičovňa, holičstvo, kino, opravovne, kluby, sobášna miestnosť, internetová čitáreň.

Šport

V obci sú dve futbalové ihriská, na začiatku Stredného Sliača slúži ihrisko pre mládežnícky a rekreačný futbal. Pri areáli ZŠ je vybudovaný športový areál pre futbal, atletiku, sociálne vybavenie. Areál má rezervné plochy pre rozšírenie na ďalšie hry. Dostavba predpokladá zriadenie ďalšieho vybavenia areálu.

V lokalite Redčiny je inštalovaný lyžiarsky vlek na severnom svahu, v blízkosti je geotermálny prameň. Plocha tejto športovej rekreácie má potenciu rozšírenia funkcií rekreačného významu, väzba na prírodnú rezerváciu Sliačske travertíny a jej ochranné pásmo.

Školstvo

Predškolská výchova je zabezpečovaná v troch samostatných materských školách v jednotlivých častiach obce. Povinnú školskú dochádzku zabezpečuje Základná škola. Kapacity škôl sú do budúcnosti dostačujúce.

Zdravotníctvo

V obci je vybudované zdravotnícke zariadenie s ambulanciami, s lekárňou. Vyššie zdravotnícke služby sú poskytované v odborných ambulanciách a nemocnici v Ružomberku. Rozsah ambulantných služieb je priestorovo zabezpečená.

Zariadenia sociálnej starostlivosti

Sociálna starostlivosť je v obci zameraná na pomoc starším občanom. Pre tento účel je v N. Sliačoch postavený Dom dôchodcov pre prestarlých a osamotených obyvateľov, priestory na ubytovanie, stravovanie, odpočinok a zdravotnú starostlivosť. Dom dôchodcov je postačujúci aj pre budúcnosť. Pre stravovanie dôchodcov je určená vývarovňa s jedálňou v Strednom Sliači s rozvozom stravy pre imobilných občanov.

Kultúra

V Strednom Sliači sa sústreďuje výstavba zariadení občianskej vybavenosti, plochy tohto využitia tvoria centrum obce. V centre celého sídelného útvaru troch sídel sa nachádza viacúčelová stavba Kultúrneho domu s univerzálnou sálou pre 250 divákov, v centre obce je kino, knižnica, kluby, osvetová beseda, administratíva Obecného úradu. Centrum je územím doplnenia o ďalšie funkcie.

Sakrálne zariadenia

Obec reprezentujú kostoly, nový vo Vyšnom Sliači, tiež Dom smútku. Zariadenia pre duchovný rozvoj obce sú reprezentatívne a zodpovedajú potrebám aj do budúcnosti. V roku 2000 bol vo Vyšnom Sliači vybudovaný kostol v tvare Noemovej archy zasvätený Najsvätenejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – kostol Dvoch sŕdc.

Priestory mládežníckeho klubu sú v bývalej MŠ vo Vyšnom Sliači a osvetová izba je umiestnená v nových priestoroch. Budova garáží je navrhnutá na demoláciu.

V povodí Sliačanky v Strednom Sliači je zriadený prírodný amfiteáter pre folklórne slávnosti, letné koncerty a javiskové vystúpenia. Javisková plocha prekrýva tok Sliačanky. Prírodný amfiteáter nadväzuje na park pozdĺž regulovaného toku Sliačanky.

Administratíva, spoje

V obci sa nachádza:

- Obecný úrad ako súčasť Kultúrneho domu, plošná výmera je dostačujúca,

- budova pošty, nová telefónna ústredňa s naplnením potreby spojov do budúcnosti.

Občianska vybavenosť – záver  Urbanistická koncepcia ÚPN-o vymedzuje funkčnú os sídelného útvaru ako líniovú formu usporiadania a rozširovania zariadení služieb občianskej vybavenosti a ubytovania hostí. Ústredné priestranstvá jednotlivých sídel sú ťažiskom kultúrno-spoločenských funkcií a ich objektov.

Výroba

Rastlinná výroba

PPF v k.ú. je v užívaní PD Lisková – Lipt. Sliače, ktoré obhospodaruje cca 755,88 ha. Prírodné podmienky sú vhodné pre pestovanie krmovín, obilnín, zemiakov a technických plodín.

Podiel PPF v rámci celkovej rozlohy k.ú. obce Liptovské Sliače

|  | % | ha |
| --- | --- | --- |
| Celková rozloha k.ú. | 100 | 1959,6 |
| PPF | 60,1 | 1185,5 |
| Orná pôda | 25,6 | 506,5 |
| Záhrady | 1,9 | 37,9 |
| TTP | 32,7 | 641 |

Pokryv poľnohospodárskeho ekosystému je v rozpätí 1/2 - 3/4 celého katastrálneho územia, čo znamená vysoké zastúpenie a poľnohospodárske využívanie má podstatný význam v území.

Živočíšna výroba

PD Lisková – Lipt. Sliače prevádzkuje dva hospodárske dvory v Strednom a vo Vyšnom Sliači. Živočíšna výroba je zameraná na chov kráv a výkrm teliat, chov ošípaných (rýchlo výkrmňa) a hydiny. V súčasnosti sa v Strednom Sliači chová cca 170 ks kráv, 200 ks teliat (do 6 mesiacov), 80 ks jalovíc (do 1 roka), 40 ks teľných jalovíc. Vo Vyšnom Sliači sa chová cca 196 ks kráv a 700 ks ošípaných. Do budúcnosti sa neplánuje zvyšovanie stavov uvedených druhov chovaných zvierat, až na plán zakúpenia 150 ks býkov.

Lokalizácia hospodárskych dvorov je veľmi nepriaznivá, pretože oba sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti obytných zón bez rešpektovania ochranného pásma a priamo ovplyvňujú kvalitu životného prostredia. Technický stav poľnohospodárskych objektov nezodpovedá súčasným hygienickým a ekologickým požiadavkám. Chov ošípaných a v malom množstve aj kráv je samo zásobovacou súčasťou rodinných domov.

Lesné hospodárstvo

Rozdelenie lesov podľa kategórií:

- hospodárske lesy

- ochranné lesy

- lesy osobitého určenia (na k. ú. sa nenachádzajú)

Lesný porast je súčasťou ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry. Lesné hospodárstvo sa riadi schváleným lesným hospodárskym plánom.

LPF v rámci k.ú. obce patrí do LHC Biely Potok, LZ Ružomberok. Lesy zaberajú asi jednu tretinu k.ú. Sliačov. Lesná pôda je vlastníctvom Pozemkového spoločenstva urbáru občanov obce Sliače.

Celý lesný porast je súčasťou ochranného pásma NAPANT-u, s ktorým k.ú. v oblasti Sliačskej Magury bezprostredne susedí. Uvedené lesné porasty sú zaradené do kategórií hospodárske lesy a ochranné lesy.

Ťažba nerastných surovín

V blízkosti PR Sliačske travertíny nad Vyšným Sliačom sa nachádza Travertínový lom (miestny názov Skálie). Ložisko nie je v súčasnosti využívané a je uzavreté, ani v blízkej budúcnosti sa neplánuje jeho využitie ako dobývacieho priestoru.

V rámci PR Sliačske travertíny, severne od prameňa Teplica sa nachádza rašelinisko s výmerou  2,11 ha. Z dôvodu výskytu vzácnych rastlinných spoločenstiev a legislatívnej ochrany prírody sa rašelinisko nevyužíva pre ťažbu.

Priemyselná a remeselná výroba, stavebníctvo a skladové hospodárstvo

V Strednom Sliači  v rámci areálu PD je v prevádzke píla, ktorá ovplyvňuje okolie najmä zvýšeným hlukom. V oblasti remeselnej výroby v obci podnikajú ako živnostníci stolári. Vo Vyšnom Sliači sú činní podnikatelia v kamiónovej doprave. Uvedená činnosť má narastajúcu tendenciu, z čoho vyplýva problém s  parkovaním kamiónov popri cestnej komunikácii. V Nižnom Sliači na konci obce oproti cintorínu je v prevádzke lakovňa vozidiel, ktorá má negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia bezprostredného okolia. Pohyb kamiónov na miestnych komunikáciách je nevhodný.

Hospodárska základňa - záver

Liptovské Sliače spolu s okolitými obcami je zdrojom pracovných síl pre drevospracujúci, textilný, strojárenský a stavebný priemysel okresných miest. Zdroje pracovných príležitostí v sídelnom útvare:

- poľnohospodárske družstvo Lisková – Sliače,

- ťažba dreva a jeho spracovanie,

- sieťotlač,

- rodinné podniky, drobné prevádzky.

V súčasnosti je rozsah remeselných prevádzok v rodinných domoch v počte 20, ďalšie rozširovanie na obytnom území nie je prípustné, výhľadom je premiestnenie týchto prevádzok na navrhované plochy výrobných parkov.

2.8 Vymedzenie zastaveného územia obce

Návrh ÚPN-o vymedzuje zastavené územie ako priestorovo scelené územie sídelného útvaru. Zastavené územie je súbor:

- stavebných pozemkov, zastavaných plôch, dvorov,

- záhrad spojených s parcelami,

- pozemky ostatných plôch

- vymedzené pozemky na zastavenie.

Návrh ÚPN-o navrhuje rozšírenie doterajších hraníc zastaveného územia; dôvody:

Nižný Sliač

- plocha na vybudovanie vstupného zariadenia cestovného ruchu na štátnej ceste I. triedy,

- minimálne rozšírenie obytného územia na mieste vybudovaných ulíc.

Stredný Sliač

- rozšírenie obytného územia v kontakte s centrom sídelného útvaru, výhodná pozícia novej výstavby rodinných domov,

- plocha na vybudovanie zariadenia pri vstupe do NP, funkcia turistiky.

Vyšný Sliač

- rozšírenie obytného územia v kontakte s novým kostolom, výhodná pozícia novej výstavby,

- plocha na šport doteraz nevymedzená dochádzková dostupnosť.

Perspektívne využitie PP na nové funkčné využitie je zdôvodnené požiadavkami rozvoja obce, dôvodmi je bývanie a vidiecka turistika. Agroturistická funkcia zariadení salašov má rekreačný a poľnohospodársky charakter, nie je predmetom záberu PP.

2.9 Vymedzenie ochranných pásiem a ochranných území

Ochranné pásma – siete

Komunikácie

- diaľnica a rýchlostná komunikácia	100 m od osi vozovky priľahlé-ho jazdného pruhu

- cesty I. triedy	50 m od osi vozovky

- cesty II. triedy	25 m od osi vozovky

- cesty III. triedy	20 m od osi vozovky

- miestne komunikácie I. a II. triedy	15 m od osi vozovky

Silnoprúdové vedenia a zariadenia

Vonkajšie vedenie VVN (od krajného vodiča na každú stranu)

- 60 kV – 110 kV	15 m

- 110 kV – 220 kV	20 m

- 220 kV – 400 kV	25 m

- vonkajšie vedenie VN	10 m

- káblové vedenia všetkých druhov napätia	1 m

Slaboprúdové vedenia – telekomunikácie

Ochranné pásmo chrániace diaľkový podzemný kábel, vrátane zariadení, ktoré sú jeho súčasťou, je široké 2 m a prebieha v celej dĺžke káblovej trasy. V niektorej časti trasy sa môže toto pásmo rozširovať v určitých bodoch až na 3 m. Hĺbka ochranného pásma je 3 m a výška tiež 3 m (počítané od úrovne terénu).

Plynovody

Ochranné pásma sú u plynovodov a plynových prípojok vymedzené vo vodorovnej vzdialenosti meranej po oboch stranách kolmo na plynovod alebo plynovú prípojku. Ich šírka je meraná po oboch stranách od osi plynovodu alebo prípojky a predstavuje:

- pri STL plynovodoch a prípojkách vo voľnom teréne 	10 m

- pri VTL plynovodoch a prípojkách do DN 300 mm	20 m

- pri VTL plynovodoch a prípojkách nad DN 300 mm	50 m

Vodovody a kanalizácie

Pre vodovody:

DN 1200			10 m

DN 800			8 – 10 m

DN 400			5 m

Ochranné pásmo – Vodné toky

Rieky 				10 m od vzdušnej päty hrádze

Ostatné toky v sídle		6 m od brehovej čiary tokov

K stavbe v ochrannom pásme vodných tokov sa okrem správcu toku vyjadruje aj vodohospodársky orgán a orgán ochrany prírody.

Ochranné pásmo – živočíšna výroba

Koncentrovaná forma živočíšnej výroby má ochranné pásma určené podľa stupňa koncentrácie, druhu chovu a technológie ustajnenia a skladovania hnoja.

Hovädzí dobytok do 500 ks – 150 m, za predpokladu využitia najúčinnejších technológií proti negatívnym vplyvom výroby. Chov ošípaných sa vo výhľade v Liptovských Sliačoch vo farmách nepredpokladá.

Ochranné pásmo – samozásobovanie

Pri zakladaní malovýrob živočíšneho zamerania je potrebné rešpektovať základnú požiadavku – hospodársky stav nemôže nad požadovanú mieru negatívne ovplyvňovať životné prostredie susedov. Na zabezpečenie ochrany životných podmienok pred nepriaznivými vplyvmi živočíšnej výroby sa tieto umiestňujú v potrebnej vzdialenosti od vedľajšej obytnej zástavby. Za týmto účelom sa zriaďujú pásma hygienickej ochrany.

Vzdialenosť rodinného domu od zariadenia živočíšnej výroby:

A. Ak má objekt na bývanie okno alebo dvere orientované na objekty chovu (susedia)

VDJ	3	3-5	5-15	15-25	   24-40

A (m)	15	15	20	20          25

B (m) 	10	10	15	15	   20

A = medzi objektom chovu a objektom pre bývanie je voľné priestranstvo

B= medzi objektom chovu a objektom pre bývanie je prekážka (múr, plný plot s ochrannou zeleňou)

1xVDJ = 1 dojnica, 0,7 býček, 0,32 ošípaná, 0,1 ovca, 1,35 kôň, 0,003 hydina

napríklad 10 ks ošípaných x 0,32 = 3,2 VDJ

B. ak objekt určený na bývanie nemá okno alebo dvere orientované na objekt chovu (susedia)

VDJ	3	3-5	5-15	15-25	   24-40

A (m)	10	10	15	15	   20

B (m) 	5	5	10	10	   15

C. Hnojisko

A (m)	25	25	30	30	   35

B (m)	20	20	25	25	   30

Nevyhnutným je zabezpečenie vyprázdňovania žúmp a hnojísk, kapacita hnojísk musí byť vypočítaná na 6 mesiacov.

Maximálne kapacity živočíšnej výroby v obytnej zástavbe dediny, výbehy sa nepovoľujú:

- ošípané vo výkrme	do 3 VDJ (10 ks)

- kravy			do 3 VDJ (3 ks)

- hydina			do 1 VDJ (30 ks)

Vzťah obytného domu a objektu živočíšnej výroby vychádza z mikrobiálnej ochrany proti šíreniu zápachov, zdrojom zápachov a šírenia baktérií sú ošípané a hnojiská.

V susedstve školských a predškolských zariadení, reštaurácií, Kultúrneho domu, hotelov, športových zariadení treba vzdialenosti v tabuľkách zvýšiť minimálne o 25 m.

Výstavba hospodárskeho stavu musí zodpovedať vo vzťahu k objektu suseda:

- zásadám požiarneho zabezpečenia v závislosti na požiarnej odolnosti stavebnej konštrukcie, murované hospodárske stavby (chov a skladovanie)

Zásady veterinárnej ochrany:

- v jednom ustajňovacom priestore je možné ustajniť všetky kategórie zvierat, ošípané so samostatným vchodom v samostatnej časti. Hydina sa musí chovať v samostatnom objekte. Veterinárne ochranné pásma sa v malochovoch nestanovujú.

- Vybudovanie nepriepustných hnojísk pre slamený hnoj s odtokom močovky do žumpy.

- V ochrannom pásme studní nie je možné budovať poľnohospodárske prevádzky.

Dôležitým je zriaďovanie hygienického zariadenia (filtra) medzi časťou určenou na chov hospodárskych zvierat a čistým dvorom.

Chov hospodárskych zvierat v rodinných domov; súčasný stav:

Nižný Sliač – 33

Stredný Sliač – 65

Vyšný Sliač – 40

Predpoklad rozšírenia chovov.

Ochranné pásmo – Kultúrna pamiatka (rímsko-katolícky kostol)

Ochranné pásmo Národnej kultúrnej pamiatky (NKP) určí Pamiatkový úrad podľa Zákona č. 49 z 19. 12. 2001 o ochrane pamiatkového fondu, doteraz ochranné pásmo je určené. Ochranné pásmo je územie vymedzené na ochranu a usmernený rozvoj prostredia alebo okolia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky.

Ochranné pásmo – územie Prírodnej rezervácie

Ochranné pásmo na území Vyšných Sliačov je vymedzené hranicou zaznamenanou v katastrálnej mape, štvrtý stupeň ochrany prírody, pásmo 100 m.

Ochranné pásmo – územie sídelného útvaru

Územie sídelného útvaru patrí do ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry, využívanie územia  a investičné činnosti sa tu riadia druhým stupňom ochrany prírody.

2.10 Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarna ochrana, civilná obrana, ochrana proti povodniam

Na území sídelného útvaru nie sú evidované požiadavky záujmov ochrany štátu, požiarna ochrana je zabezpečená. Ochranu proti povodniam riešia ekostabilizačné opatrenia a kanalizácia povrchových vôd. Dĺžka upravených tokov: 9 km, lokálne záplavy sú predmetom stavebno-technického riešenia.

Stavebno-technické požiadavky na zariadenia CO sa uplatňujú v rámci návrhu ÚP-o (vyhláška MV SR č. 202). Požiadavky na úkryty neboli do tohto času pre obec stanovené, ide vo výhľade o budovanie jednoduchých úkrytov budovaných v rodinných domoch. Požiadavky na úkryty:

- poloha, rýchla dostupnosť,

- ochrana, radiačné zamorenie,

- statické zabezpečenie stavby,

- prirodzené alebo umelé vetranie,

- utesnenie miestností.

Objemové ukazovatele: 1,5 m2/osoba, svetlá výška miestnosti 2,1 m, zásoba pitnej vody 2 l/osoba/deň, uloženie zamorených odevov 0,07 m2/osoba, parapety nad podlahou 1,7 m.

2.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, prvky systému ekologickej stability územia a ekostabilizačné opatrenia

Všeobecne

-	zachovať a zveľadiť existujúcu nelesnú stromovú a krovinnú vegetáciu,

-	minimalizovať pôsobenie stresových faktorov na existujúce prvky územného systému ekologickej stability,

-    navrhnúť miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES),

-	postupne zvyšovať biodiverzitu a ekologickú stabilitu kultúrnej krajiny realizáciou výsadieb zelene na plochách náchylných na eróziu, pozdĺž vodných tokov, poľných ciest, cestných komunikácií a na iných potenciálne vhodných miestach,

-	podporovať zakladanie nových biotopov v poľnohospodársky využívanej krajine, využitie zásob podzemnej vody pre vytváranie malých vodných plôch s vegetáciou pre zvyšovanie biodiverzity krajiny,

-    rešpektovať a dodržiavať legislatívnu ochranu tých častí k.ú. obce ktoré spadajú pod územnú ochranu prírody (PR Sliačske travertíny, OP NAPANT-u)

Konkrétne

Pri vymedzovaní opatrení na ochranu prírody a tvorbu krajiny a  zabezpečenie ekologickej stability územia návrh ÚP-o vychádzal z priorít štátnej environmentálnej politiky (ŠEP) pre poľnohospodársky využívanú krajinu:

1. ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie nezávadnosti potravín

2. zabezpečenie dostatku pitnej vody a zníženie znečistenia ostatných vôd pod prípustnú mieru

3. zachovanie biodiverzity, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny

4. minimalizácia vzniku, využívanie a správne zneškodňovanie odpadov

5. ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami

Z dlhodobých strategických cieľov ŠEP návrh ÚPN-o zdôrazňuje:

1. revitalizácia narušeného prostredia, najmä v ohrozených oblastiach

2. rekultivácia pozemkov veľkoplošne odlesnenej, eróziou a zosunmi postihnutej krajiny

3. vytvorenie optimálnej štruktúry pôdneho fondu a krajiny

4. dotvorenie územného systému ekologickej stability (ÚSES) v  kotlinách

5. zastavenie procesu znižovania biologickej diverzity krajiny

6. likvidácia zdrojov znečistenia vodných tokov v IV. a V. triede čistoty a v II. a III. triede čistoty znížiť znečistenie o jednu triedu

Zo strednodobých cieľov ŠEP návrh ÚP-o zdôrazňuje:

1. racionalizácia spotreby vody (najmä podzemnej)

2. podpora prirodzeného i umelého zadržiavania vody

3. revitalizácia vodných tokov, jazier a pod.

4. zlepšenie kvality vody

5. sanácia a rekultivácia skládok odpadov

6. podpora krajinotvorných funkcií poľnohospodárstva

7. výsadba vetrolamov, brehových porastov, zníženie výmery eróziou poškodených pôd

8. realizovanie programov ozeleňovania sídiel a objektov

9. zosúladenie ekonomických a environmentálnych hľadísk poľnohospodárskej výroby

Uvedený zoznam návrh ÚPN-o dopĺňa o nasledovné opatrenia:

Opatrenia na ochranu  prírody a tvorbu krajiny

a) zosúladenie podnikateľských aktivít a zámerov a všetkých ostatných ľudských činností v záujmovom území s princípmi trvaloudržateľného rozvoja

b) zavedenie ekologických princípov do poľnohospodárskej výroby

c) ochrana, tvorba a starostlivosť o prvky ÚSES a NSKV (ochranná a izolačná zeleň v okolí fariem živočíšnej výroby, vodné toky a ich brehové porasty, remízky, vetrolamy, sprievodná vegetácia poľných a cestných komunikácií, sadovnícky upravené plochy v intraviláne obce)

d) rešpektovanie legislatívnej ochrany lesných porastov v k.ú. obce,

- pri hospodárení v lesoch uprednostňovať environmentálne vhodné hospodárske spôsoby

Z územného plánu VÚC Žilinský kraj vyplývajú nasledovné opatrenia, ktoré zabezpečuje návrh ÚPN-o:

a) rešpektovanie prvkov územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam,

b) dodržiavanie pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability určené podmienky:

- pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných predpisov o ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupne ochrany,

- pre lesné ekosystémy podľa osobitých predpisov o ochrane lesov v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,

- pre poľnohospodárske ekosystémy podľa osobitných predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v kategóriách podporujúce a zabezpečujúce ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty),

- pre ekosystémy mokradí podľa medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,

c) zachovanie prirodzeného charakteru vodných tokov zaradených medzi biokoridory, ochrana jestvujúcej sprievodnej vegetácie,

d) zabezpečenia skladby terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami – trávne porasty, stromová a krovinná vegetácia,

e) stabilizovanie spodnej hranice lesov a zvýšenie ich biodiverzity,

f) podporovanie extenzívne leso-pasienkárskeho využívania podhorských častí s cieľom zachovať krajinárske a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou,

g) zachovanie územných častí s typickou rázovitosťou krajinnej štruktúry.

Opatrenia na ochranu chránených území

V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa  územná ochrana v k. ú. obce Liptovské Sliače vzťahuje na ochranné pásmo veľkoplošného chráneného územia Národný Park Nízke Tatry s druhým stupňom územnej ochrany.

Prvoradým opatrením je za každých okolností rešpektovať a prísne dodržiavať uvedenú legislatívnu ochranu, predovšetkým rešpektovať vykonávanie činností, ktoré sú podľa  § 13 uvedeného zákona na území s druhým stupňom ochrany zakázané a na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.

V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa  územná ochrana v k. ú. obce Liptovské Sliače vzťahuje na maloplošné chránené územie Prírodná rezervácia (PR) Sliačske Travertíny so štvrtým stupňom územnej ochrany a ochranné pásmo (OP) cca 100 m po obvode PR s tretím stupňom ochrany.

Prvoradým opatrením je za každých okolností rešpektovať a prísne dodržiavať uvedenú legislatívnu ochranu, predovšetkým rešpektovať vykonávanie činností, ktoré sú podľa  § 15 na území so štvrtým stupňom ochrany (PR) a podľa § 14 uvedeného zákona na území s tretím stupňom ochrany (OP PR)  zakázané a na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.

Prvky územného systému ekologickej stability

Územný systém ekologickej stability tvoria navzájom prepojené biocentrá, biokoridory a interakčné prvky, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života na Zemi.

K.ú. obce Liptovské Sliače je podľa Štúdie územného zhodnotenia ekologickej stability okresu Liptovský Mikuláš, 1991 (podľa starého členenia) súčasťou nasledovných prvkov ÚSES:

Biokoridor nadregionálneho významu:

terestrický:  Národný park Nízke Tatry  - predhorie Nízkych Tatier

hydricko-terestrický:  rieka Váh

Biocentrum miestneho významu:

PR Sliačske Travertíny

Navrhované prvky MÚSES

biokoridory miestneho významu:

Vyšnosliačsky potok

Potok odvádzajúci vodu z PR Sliačske Travertíny

Potok Sliačanka

Kostoliansky jarok

Vyšnosliačsky potok

Potok Zúbra

Ekostabilizačné opatrenia

Ekologická stabilita v k.ú. obce je narušená  ľudskou činnosťou. Je to predovšetkým poľnohospodársky ekosystém lúčno-trávnych formácií s vysokým antropickým tlakom a nízkym podielom NSKV a poľnohospodársky ekosystém tvorený ornou pôdou s najintenzívnejším antropickým tlakom a s absenciou NSKV.

Ochranné lesy v rámci k.ú. obce majú veľmi vysokú ekologickú stabilitu; hospodárske lesy majú vysokú ekologickú stabilitu; lesné remízky, lúčno-trávne formácie s vysokým podielom NSKV a nízkym antropickým tlakom sú ekologicky stabilné.

Rozhodujúcou požiadavkou na zabezpečenie ekologickej stability je vytvorenie podmienok pre realizáciu ekostabilizačných opatrení vo všetkých odvetviach ľudských činností (predovšetkým  v poľnohospodárstve - rastlinná a živočíšna výroba; vo výrobnej činnosti a  v odpadovom hospodárstve). Konkrétne ide o:

a) minimalizácia alebo odstránenie príčin stresových faktorov pôsobiacich na zložky ŽP v k.ú. obce

- vybudovanie kanalizácie,

- dobudovanie plynovodu,

- zabezpečenie ekologických technológií a koncoviek likvidácie exkrementov v poľnohospodárskej výrobe,

- realizácia projektu rekultivácie starej skládky TKO na lokalite Zúbra v Strednom Sliači a odstránenie nelegálnych skládok odpadu v rámci k.ú. obce,

- zavedenie environmentálne vhodných princípov v rastlinnej a živočíšnej výrobe a v lesnom hospodárstve

- zvyšovanie podielu NSKV v kultúrnej krajine

b) zvyšovanie biodiverzity kultúrnej krajiny

- ochrana existujúcej NSKV a prvkov ÚSES (biokoridor nadregionálneho významu Národný park Nízke Tatry  - predhorie Nízkych Tatier a rieka Váh, biocentrum miestneho významu PR Sliačske Travertíny, fragmenty lesa a NSKV v rámci lúčno-trávnych formácií, navrhované biokoridory a biocentrá miestneho významu),

- ochrana a tvorba NSKV a prvkov ÚSES v intraviláne i extraviláne obce,

- využitie potenciálu prírodnej akumulácie a zásob povrchových a podzemných vôd - revitalizácia existujúcich a tvorba nových mokradných biotopov v rámci k.ú. obce

c) intenzifikácia a zvyšovanie podielu NSKV v otvorenej poľnohospodárskej krajine ohrozenej veternou eróziou a na svahoch pahorkatiny a hornatiny ohrozených vodnou eróziou (stromoradia pozdĺž poľných a cestných komunikácií, brehové porasty vodných tokov, vetrolamy, remízky a pod.)

d) realizácia revitalizačných opatrení vodných tokov v k.ú. obce, rešpektovanie ich ochranného pásma a výsadba brehovej vegetácie na miestach kde je to potrebné

e) rešpektovať a prísne dodržiavať legislatívnu ochranu chránených území v rámci k.ú. obce v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

f) vylúčenie pestovania určitých plodín (napr. okopanín na pahorkatine) na nevhodných plochách (s nadmerným sklonom, erodovateľnosťou, s nevhodným pôdnym režimom a pôdnymi vlastnosťami)

g) posúdenie vhodnosti určitých agrotechnických opatrení na problémových plochách (napr. orba po vrstevnici a obmedzenie hlbokej orby na pahorkatine), vrátane hnojenia

h) obmedzenie používania agrochemikálií v blízkosti vodných tokov a na svahoch pahorkatiny a hornatiny ohrozených vodnou eróziou

i) zvýšenie podielu ďateľovín alebo TTP na plochách ohrozených veternou eróziou

j) rešpektovanie limitov a únosnosti krajiny - životného prostredia pri plánovaní a rozširovaní ľudských aktivít - predovšetkým poľnohospodárskej výroby, podnikateľských aktivít, vidieckeho turizmu a agroturistiky a lesného hospodárstva

Opatrenia na ochranu prírodných zdrojov

a) realizácia opatrení na udržanie a zlepšenie kvality prírodných zdrojov, opatrení zmierňujúcich alebo zamedzujúcich negatívnym vplyvom na prírodné zdroje a opatrení zabezpečujúcich ochranu a starostlivosť o  prírodné zdroje ovplyvnené ľudskou činnosťou v rámci k.ú. obce

b) pri ochrane všetkých prírodných zdrojov uprednostňovať preventívne opatrenia

- pôda - zabezpečenie realizácie opatrení zmierňujúcich alebo eliminujúcich negatívne vplyvy na pôdny fond na miestnej úrovni (najmä v rastlinnej a živočíšnej výrobe, odpadovom hospodárstve obce), realizácia protieróznych opatrení, realizácia odborného prieskumu zameraného na  zraniteľnosť pôdneho fondu z hľadiska erózie a potenciálnych zosuvov, asanácia zosuvu v Strednom Sliači, rekultivácia starej skládky odpadu v Strednom Sliači

- voda - zabezpečenie realizácie opatrení zmierňujúcich alebo eliminujúcich negatívne vplyvy na povrchové a podzemné vodné zdroje na miestnej úrovni (najmä v rastlinnej a živočíšnej výrobe a v odpadovom hospodárstve obce), vybudovanie kanalizácie obce, vybudovanie ČOV, revitalizácia vodných tokov, vymedzenie a rešpektovanie OP vodných zdrojov, rekultivácia starej skládky odpadu v Strednom Sliači, vyriešenie problematiky poľných hnojísk, zabezpečenie pravidelného monitoringu kvality vodných zdrojov, rešpektovanie legislatívnej ochrany PR Sliačske Travertíny a PHO vodných zdrojov,

- ovzdušie -  realizácia opatrení zmierňujúcich alebo eliminujúcich negatívne vplyvy na ovzdušie z hľadiska miestnych zdrojov (humanizácia dopravy v obci, plynofikácia obce, útlm veľkochovu živočíšnej výroby, vyriešenie problematiky podnikania v kamiónovej doprave)

- biota - zabezpečenie realizácie opatrení zmierňujúcich alebo eliminujúcich negatívne vplyvy na flóru a faunu v k.ú. obce (predovšetkým zvyšovanie biodiverzity kultúrnej krajiny - ochrana prvkov ÚSES a tvorba nových plôch NSKV ako biotopov umožňujúcich existenciu organizmov v kultúrnej krajine,

- vzájomné prepojenie prvkov ÚSES a NSKV s lesným ekosystémom,

- revitalizácia vodných tokov,

- racionalizácia množstva aplikovaných hnojív a agrochemikálií v rastlinnej výrobe a i.

- ochrana lesa a ekologické hospodárenie v lese

Predpokladom pre ochranu organizmov v kultúrnej krajine je realizácia opatrení týkajúcich sa všetkých vyššie uvedených prírodných zdrojov.

Opatrenia na ochranu ložísk nerastných surovín

V blízkosti PR Sliačske travertíny nad Vyšným Sliačom sa nachádza Travertínový lom (miestny názov Skálie). Ložisko nie je v súčasnosti využívané a je uzavreté, ani v blízkej budúcnosti sa neplánuje jeho využitie ako dobývacieho priestoru, naopak pripravuje sa rekultivácia tohto priestoru a jeho využitie ako súčasti rekreačného areálu v susedstve PR.

V rámci PR Sliačske travertíny, severne od prameňa Teplica sa nachádza rašelinisko s výmerou  2,11 ha. Z dôvodu výskytu vzácnych rastlinných spoločenstiev a legislatívnej ochrany prírody sa rašelinisko nevyužíva pre ťažbu.

Opatrenia na ochranu ochranných pásiem (OP):

Viď. kapitola 2.9 Vymedzenie ochranných pásiem a ochranných území

Z hľadiska ochrany životného prostredia a zdravia človeka sú dôležité hygienické, ochranné a izolačné pásma zdrojov negatívnych vplyvov a znečistenia prostredia.

Základnou požiadavkou je dodržiavanie a rešpektovanie OP fariem živočíšnej výroby. Izolačná zeleň nie je dostačujúca, negatívny vplyv živočíšnej výroby neeliminuje ochranná zeleň. V k.ú. obce Liptovské Sliače sa požiadavky na ochranu z hľadiska ochrany životného prostredia týkajú nasledovných OP:

a) OP areálov živočíšnej výroby

- PD Lisková-Sliače v Strednom Sliači cca 300 m,

- PD Lisková-Sliače vo Vyšnom Sliači cca 300 m,

- domáce chovy

- salašnícke dvory (OP medzi bývaním hostí a košarovaním oviec)

- presné vymedzenie a striktné dodržiavanie OP

- zabezpečenie ekologických koncoviek a likvidácie exkrementov a odpadu zo živočíšnej výroby a výsadba izolačnej zelene na elimináciu negatívnych vplyvov okolo celých areálov

b) vymedziť a rešpektovať OP plánovaného výrobného parku v Strednom Sliači v súlade s hygienickými a ekologickými princípmi

- výsadba parkovo upravenej líniovej a plošnej zelene ako súčasti areálu s izolačnou a ochrannou funkciou

c) OP cesta I. triedy - 20 m od osi vozovky

hlavnej cesty II. triedy = 25 m a cesty III. triedy = 18 m od osi vozovky - výsadba izolačnej zelene pozdĺž celej cesty na elimináciu negatívnych vplyvov ťažkej dopravy (emisie, hluk a otrasy)

d) OP vodných tokov a kanálov (Sliačanka, Zúbra, Vyšnosliačsky potok, Kostoliansky jarok) - ochrana potokov, rešpektovanie OP pri  obrábaní PPF a aplikáciách hnojív, vymedzenia verejnej zelene pozdĺž ich toku, prírodná stabilizácia výsadbou stromov

- obytné územie - ochrana potoka na priedomí, ochranné pásmo 6,0 m po každej strane vyhradené len na verejnú zeleň, stabilizačná výsadba stromov, vstup do domu cez mostík, okolo a pozdĺž potoka lavičky a posedenie s plochami pre deti, parkovo upravená líniová a plošná zeleň.

– územie rekreácie a športu vo Vyšných Sliačoch - zelená plocha ako upravená lúka v blízkosti potoka, zachovanie brehovej zelene potoka, ochrana biokoridoru pozdĺž potoka, ochranné pásmo 10 m od brehu k lúke športu a zábavy

e) PHO 3 vodných zdrojov (Zúbra, Bujačie, Čeremošné): I. a II. stupeň

f) Ochranné pásmo PR Sliačske travertíny: 100 m

- rešpektovať a prísne dodržiavať legislatívnu ochranu vzťahujúcu sa na PR a jej OP, predovšetkým rešpektovať vykonávanie činností, ktoré sú podľa zákona na území so tretím stupňom ochrany zakázané a na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.

g) OP Národného Parku Nízke Tatry s druhým stupňom územnej ochrany.

- za každých okolností rešpektovať a prísne dodržiavať legislatívnu ochranu, predovšetkým rešpektovať vykonávanie činností, ktoré sú podľa  § 13 zákona na území s druhým stupňom ochrany zakázané a na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.

h) vymedzenie a rešpektovanie OP plánovanej ČOV v obci (50 m).

2.12 Návrh verejného a technického vybave-nia

Doprava

Doprava – širšie vzťahy

Z hľadiska širších dopravných vzťahov je riešené územie napojené na nadradenú komunikačnú sieť prostredníctvom štátnej cesty III/018117. Vyššia komunikačná sieť je reprezentovaná štátnou cestou 1. triedy č. 18 Žilina – Poprad, ktorá je zaradená do medzinárodnej cestnej siete ako ťah E-50 a elektrifikovanou dvojkoľajnou traťou SŽ č. 400 Žilina – Košice, ktorá je hlavným železničným ťahom SR.

Väzba obce na diaľnicu Žilina – Košice je dôležitým dotykovým bodom, ktorý je východiskom rozvoja obce, určuje dopravný systém sídelného útvaru. Diaľnica medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom je projektovaná, jej riešenie určuje dopravné väzby Liptovských Sliačov na vyšší dopravný systém.

Štátna cesta 1. triedy Ružomberok – Liptovský Mikuláš plní funkciu regionálneho významu, jej odbočka sídelného útvaru je nielen orientačným ale aj rozvojovým bodom sídelného útvaru, je významným miestom komerčného využitia.

Dopravná kostra

Sídelný útvar je organizovaný a usporiadaný zbernou komunikáciou č. III/018117, zbernú komunikáciu dopĺňajú vedľajšie prístupové komunikácie, kategórie MO 8,0/40, tiež MO 7,0/30. Zberná komunikácia funkčnej triedy B2 s požadovanou zníženou rýchlosťou 40 km/hod nespĺňa vo svojich profilových parametroch predpísané rozmery dopravného priestoru, má dopravný význam s čiastočnou priamou obsluhou. Obslužné komunikácie s funkciou prístupov do domov možno rozdeliť podľa významu do funkčnej triedy C2 – C3, v novej a starej zástavbe (dlhé ulice), ďalšie do triedy D1 skľudnené (krátke ulice so slepým ukončením). Túto kategorizáciu potvrdí a spresní koncepcia rozvoja sídelného útvaru.

Historická forma zástavby hlavnej ulice B2 zodpovedá celoeurópskym odporučeniam o skľudnení a spomalení dopravy prostredníctvom „krivoľakosti“ a zúžených miest. Tieto body „konfliktnosti“ zabezpečené výstražnými znameniami sú prostriedkom spomalenia a bezpečnosti ulice. Nie sú dôvodom „vyrovnávania“ ciest. Historický charakter hlavnej ulice si vyžaduje jej zachovanie, nositeľom dopravnej bezpečnosti sa stanú vodorovné a vertikálne značenia. V záujme ochrany peších je nevyhnutné rozšírenie cesty chodníkom.

Hromadná doprava

Hromadnú dopravu osôb zabezpečuje závod SAD Ružomberok, v súčasnosti obstaráva pohyb cestujúcich linkovými autobusmi prímestskej dopravy. Výhľadové riešenie uvažuje i naďalej so systémom HD na báze autobusových hromadných prostriedkov. Dôležitou súčasťou autobusovej dopravy sú zastávky BUS, tieto si vyžadujú vybudovanie vybočovacích pásov a čakární.

| Druh dopravy | Počet zastávok | Počet spojov | Smerovanie spojov |
| --- | --- | --- | --- |
| Autobusová | 11 | 33 | Ružomberok |

Statická doprava

Dopravný systém v obci nemá vyriešené parkovanie áut mimo vlastné dvory rodinných domov, malý počet parkovacích miest je pri najdôležitejších zariadeniach občianskej vybavenosti. Počet požadovaných parkovacích miest pre výhľad 1:3,5 automobilizácie je 118 miest a to pre návštevníkov zariadení občianskej vybavenosti. Pre hostí nie sú v obci osobité záchytné parkoviská.

Doprava – osídlenie

Líniová forma sídelného útvaru troch pôvodných obcí sústreďuje dopravu do jedného dopravného koridoru, jeho dĺžka po koniec Vyšných Sliačov je ...... km. Jedna spojnica celého sídelného útvaru sústreďuje dopravu a vyvoláva jej zvýšenú dopravnú intenzitu. Dopravný systém  o b c e  je prehľadný, je určený jednou hlavnou cestou. Dĺžka miestnych komunikácií je 26 km.

Návrh ÚPN-o sústreďuje riešenie dopravy na profil hlavnej ulice, ktorá má zbernú funkciu a kategóriu MZ 8/40 (profil P1).

O b e c  z hľadiska cestovného ruchu si vyžaduje reguláciu dopravného systému, nevyhnutnými sú záchytné parkoviská pre špičkové stavy návštevnosti (festivaly, šport, podujatia). Záchytné parkoviská sú trojstupňové, základným je záchytné parkovisko pred vstupom do sídelného útvaru, parkoviská pri športových areáloch s viacúčelovým zameraním, parkoviská pri ťažiskových bodoch budúcich zariadení cestovného ruchu.   O b e c  je nutné spojiť oddelenou pešou komunikáciou (chodníkom) pozdĺž hlavnej cesty, vzhľadom na možnosti to bude chodník po jednej strane hlavnej cesty. Dôležitým miestom automobilového a pešieho prístupu sú kostoly.

Doprava – sídlo

Dopravný systém každého sídla vzhľadom na jeho líniovú formu je zložený zo siete prístupových ciest s obslužnou funkciou funkčnej triedy D1 a kategórie MOK 4/30 (profil P2) a siete peších „skracovacích“ chodníkov (profil P7). Prístupové cesty v starej zástavbe sú jednopruhové miestne obojsmerné komunikácie s výhybňami pre prípadné stretnutie sa osobného vozidla s nákladným vozidlom. Dĺžkové obmedzenie týchto komunikácií je 100 m, každých 100 m na mieste zaručujúcom dostatočný rozhľad sa zriaďuje výhybňa. Prístupové cesty plnia funkciu integrácie a peším pohybom. Tento systém návrh ÚP-o zachováva a zdôrazňuje význam peších chodníkov „naprieč“ prístupových ciest.

Zásadou prístupových ciest je ich zokruhovanie. Šírka prístupových ciest vzhľadom na terénne možnosti je minimálna, pri ich väčšej dĺžke (nad 100 m) je nevyhnutné zriadenie výhybní pre stretnutie nákladných áut. Minimálna šírka prístupovej cesty je daná dvojsmerným stretnutím sa osobných áut (4,0 m). Nové prístupové ulice musia spĺňať požadované parametre pre jednopruhovú miestnu obojsmernú komunikáciu podľa STN 73 6110 s dĺžkovým obmedzením do 100 m. Ich kategória je MO 5,0/30. V krátkych uliciach do 100 m nie je potrebné zriaďovať výhybne, dĺžka ulice zaručuje dostatočný rozhľad po celej dĺžke ulice (profil P 3A). V dlhších uliciach na 100 m je potrebné zriadiť výhybne šírky 3,0 m a dĺžky 20 m každých 100 m (profil P 3B).

Zvláštnym profilom cesty sa vyznačuje potočný systém usporiadania ulíc so stredným zeleným pásom (P-4), iným v Nižných Sliačoch, kde je umiestnený potok po jednej strane cesty. (P-5).

Návrh profilov ciest (P 1-5) zostaví požiadavky na dopravnú úpravu vo forme verejno-prospešných stavieb. Zvláštnym bodom riešenia je cesta pri kostole v Strednom Sliači. Z dôvodu stiesnených podmienok je potrebné dodržať šírku jedného jazdného pruhu 2,75 m podľa STN 73 6110 (profil P6). Pre zvýšenie bezpečnosti sa odporúča daný úsek priečne vydláždiť a pred konfliktný bod umiestniť výstražný spomaľovač (podrobnejšie pozri schéma).

Doprava – peší pohyb

Dopravu v  o b c i  charakterizuje cyklistika, táto je účinným prostriedkom vzájomného spojenia sídel, bude základom aj pohybov hostí cestovného ruchu. Cyklistický pohyb je zvláštnym bodom riešenia konceptu ÚP-o, je integrovaný do profilu hlavnej cesty P1. Dôležitým sú „priečne“ spojovacie chodníky s minimálnou šírkou 1,5 m; zabezpečujú prepojenie dlhých nových ulíc s hlavnou ulicou (profil P7). Ich trasy treba viesť logicky s ohľadom na psychológiu chodcov, hľadajúcich najkratšiu cestu. Musia byť spevnené, aby nedochádzalo k ich rozblateniu pri vlhkom počasí s musia byť zhotovené tak, aby zaručovali bezpečnosť chôdze aj v zimnom období.

Doprava – výroba

Umiestnenie výrobných parkov v strede sídelného útvaru si vyžaduje zvýšenú pozornosť jej dopravného spojenia (profil P8). Nákladná doprava bude mať vlastné záchytné parkovisko so zákazom parkovania v obytnom území. Navrh ÚPN-o venuje nákladnej doprave zvýšenú pozornosť.

Dopravné zariadenia

Na k. ú. Liptovských Sliačov sa dopravné zariadenia nenachádzajú. Benzínové pumpy sa nachádzajú v Ružomberku a Ivachnovej. S budovaním benzínovej pumpy sa v riešenom území neuvažuje.

Ochranné pásma

V záujme posúdenia stavu dopravných priestorov je dôležitým parametrom ochranné pásmo:

- diaľnica 100 m

- cesta III. triedy 18 m od osi cesty

- cesta I. triedy 25 m od osi cesty

Meranie hluku v obci nie je uskutočňované, v záujme spokojnosti občanov je preverenie hlučnosti a intenzity dopravy doporučené.

Úprava cesty pozdĺž potoka – Stredný Sliač

Profil obslužnej komunikácie v Strednom Sliači (profil P4) sa mení na jednosmerné komunikácie s premostením potoka každých 100 m (most šírky min. 3 m). Šírka zeleného pásu s potokom v záujme otočenia nákladného auta minimálne 6 m na otočenie do druhého smeru.

Vodovod

Obec Sliače, ktorá pozostáva z troch častí: Nižný Sliač, Stredný Sliač a Vyšný Sliač, má vybudovanú vodovodnú sieť, ktorá je zásobovaná z vlastných zdrojov.

Vodné zdroje, akumulácia vody, meranie spotreby i prevádzka a údržba vodovodnej siete je v správe SeVaKu, závod Ružomberok. Podľa ich podkladov boli prehodnotené i zakreslené jestvujúce vodovodné vedenia a objekty.

# Súčasný stav

Hlavným vodným zdrojom je prameň „ZUBRA“ o min. výdatnosti 11,98 l/s. Z prameňa je zásobovaný i rozhodujúci jestvujúci vodojem 2x250 m3 (max. hl. v. 558,00 m.n.m., min. hl. v. 554,00 m.n.m.) Z tohto vodojemu je vykrytá potreba vody celého Nižného a Stredného Sliača, s tým, že časť Stredného Sliača je dotláčaná pomocou dotláčacej stanice č. 1. Z menovaného prameňa i vodojemu je ešte plnený vodojem 2x100 m3 (max. hl. v. 608,30 m.n.m., min. hl. v. 605,00. m.n.m.), ktorý nemá vlastný vodný zdroj. Výtlak je zabezpečený pomocou dotláčacej stanice č. 2, ktorá je umiestnená pod starým cintorínom. Z vodojemu 2x100 m3 je gravitačným spôsobom pokrytá spotreba vody prevažnej časti Vyšného Sliača. Rodinné domy osadené nad dosahom tlakovej čiary sú zásobované z už dobudovaného vodojemu 50m3 plneného z  pramennej komory prameňa „bujačie“ Qmin. = 0,65 l/s . Časť rodinných domov je zásobovaná z vlastných studní. Nad Stredným Sliačom boli zachytené nové pramene v lokalite „ČEREMOŠNÉ“ o Qmin. = 1,95 l/s a dobudovaný  je už  nový vodojem 50 m3 (max. hl. v. 609,20 m.n.m., min. hl. v. 606,80 m.n.m.). Vzhľadom na rozvoj obce, možnosť výstavby nových stavebných obvodov, objektov občianskej a technickej vybavenosti i predpokladu podnikateľských aktivít je súčasný stav z hľadiska výdatnosti vodných zdrojov vyhovujúci. Akumulácie boli doplnené  v Strednom a Vyšnom Sliači.

# Návrh

Hlavným vodným zdrojom i objektom akumulácie zostáva aj pre výhľad prameňa „ZUBRA“ o Qmin 11,98 l/s a vodojem 2x250 m3. Zachovaný ostáva i systém plnenia vodojemu 2x100 m3 pomocou dotláčacej stanice č. 2, ktorý slúži na zásobovanie prevažnej časti Vyšného Sliača.

Z vodojemu 2x250 m3 bude teda prevádzané zásobovanie celého Nižného Sliača  a prevažná časť Stredného Sliača. Z dobudovaného vodojemu 50m3 plneného z prameňov „ČEREMOŠNÉ“ o Qmin. 1,95 l/s, bude pokrytá časť Stredného Sliača o počte cca 500 obyvateľov s tým, že v prevádzke ostane aj  dotláčacia stanica č. 1.

Pre zásobovanie časti Vyšného Sliača, taktiež cca 500 obyvateľov, kde chýbal akumulačný priestor, sa dobudoval taktiež  nový vodojem 50 m3 (max. hl. v. 607,20 m.n.m., min. hl. v. 605,00 m.n.m.) , ktorý je plnený z prameňa „BUJAČIE“ o Qmin 0,65 l/s. nakoľko túto časť nebolo možné, vzhľadom na dĺžku prívodného vedenia a jeho tlakové straty pokryť z jestv. vodojemu 2x100 m3, ktorý je vybudovaný cca 300 m nad starým cintorínom.

Po vybudovaní a uvedení do prevádzky obidvoch vodojemov 50 m3 , je      zásobovanie pitnou vodou celej obce Sliače dostačujúce aj pre výhľadový stav        do r. 2025 (viď  hydrotechnické výpočty).

Pri realizácii nových stavebných obvodov bude potrebné previesť 2 preložky jestvujúcich vodovodných vedení v Strednom Sliači. Prvá preložka je uvažovaná v blízkosti kostola z dôvodu vytypovaného objektu občianskej vybavenosti, druhá v priestore vstupu prívodného vedenia od vodojemu  2x250 m3 do obce, vzhľadom na umiestnenie nových stavebných pozemkov.

Nové stavebné obvody budú napojené novými vedeniami pripojenými na jestvujúci rozvod obce. Vedenia budú prevažne koncové, ukončené hydrantovými sústavami. Výnimku tvoria cirkulačné spojky, kde sa predpokladá dostatočná zástavba po celej trase. Stavebným materiálom sa všeobecne predpokladá lPE 90x8,2x6000 mm.

Pri realizácii zástavby i akejkoľvek činnosti je potrebné venovať pozornosť jestvujúcim zásobným i rozvodným vedeniam, kde musí byť zaručené ich ochranné pásmo a voľný prístup.

Z hľadiska ochrany vodných zdrojov v katastrálnom území obce je nutné zachovať pásma hygienickej ochrany PHO I.a II. stupňa.

# Hydrotechnické výpočty

Výpočet potreby vody, posúdenie výdatnosti vodných zdrojov a veľkosti akumulačného priestoru je spracovaný vzhľadom na výhľadový stav obyvateľov, ktorý je z týchto hľadísk nepriaznivejší. Potreba vody je stanovená v zmysle Úpravy Ministerstva pôdohospodárstva SR  teda o znížení špecifickej potreby vody o 20% (rodinné domy) a odpočítaní strát vody o 20% (článok 2 odsek 1).

Potom špecifické potreby vody na obyvateľa budú:

a)  280 l/os/d x 0,8 x 0,8	= 	179 l/os/deň

b)  230 l/os/d x 0,8 x 0,8	= 	147 l/os/deň

Vo výpočte uvažujeme: Výhľad r. 2025

a) Nižný Sliač – 	100%	obyv. so spotrebou		147 l/os/deň

b) Stredný Sliač – 	10%	obyv. so spotrebou		179 l/os/deň

90%	obyv. so spotrebou	147 l/os/deň

c) Vyšný Sliač – 	100%	obyv. so spotrebou	147 l/os/deň

a) Nižný Sliač – počet obyvateľov: 1041

- Potreba vody pre obyvateľov – bytový fond :

Q24 = 1041 x 147	=	153.027 l/deň

=	153,027 m3/deň

=	 1,77 l/s

Qmax = 153,027 x 1,4	= 	 214,24 m3/deň

= 	 2,48 l/s

- Občianska a technická vybavenosť- základná / obec do 5000 obyv./

Q   =   1041 x 30 x 0,8	=	24.984 l/s

=	24,984 m3/deň

=	0,29 l/s

3 )   Salašnícke dvory

Počet dvorov  :  2  ,   počet ubytovaných  :  80 osôb

Potrebu vody pre areály mimo zastavané územie obce je nutné riešiť formou vybudovania vlastnej studne, prípadne záchytom drobných prameňov   s primeraným objektom akumulácie , nakoľko budovanie prívodného vedenia by bolo , vzhľadom na jeho  dĺžku neúmerne nákladné.

Nižný Sliač celkom:

Q24 = 153,027 + 24,984	=	178,01 m3/hod

=	    2,06 l/s

Qmax = 214,024 + 24,984	=	239,00 m3/deň

=	    2,77 l/s

Qh = 2,77 x 1,8	=	    4,99 l/s

b) Stredný Sliač – počet obyvateľov : 1758

- Potreba vody pre obyvateľov – bytový fond

Q24 = 	1758 x 179 x 0,1	=	31.468 l/deň

1758 x 147 x 0,9	=	232.583 l/deň

____________________________________________________

Q24		=	264.051 l/deň

=	264,051 m3/deň

=	3,06 l/s

Qmax = 264,051 x 1,4	=	369,67 m3/deň

=	4,28 l/s

- Občianska a technická vybavenosť

Q   =   1758 x 30 x 0,8	=	42.192 l/deň

=	42,192 m3/deň

=	  0,49 l/s

- Poľnohospodárske družstvo

Zarátaná je len potreba vody pre zamestnancov, nakoľko potreba pre zvieratá je pokrytá z vlastného vodného zdroja.

Q24 = 70 zam.  x 120 l/s	=	 8.400 l/deň

=	 8,400 m3/deň

=	 0,10 l/s

- Priemysel

Uvažuje sa len s prevádzkami miestneho významu. Potreba bude pokrytá v rámci základnej  technickej vybavenosti.

- Horský hotel Sliače – vstup do Národného parku (Stredný Sliač)

Počet  dvorov :  1   ,  počet  ubytovaných   :   40 osôb

Potreba vody pre areál  v blízkosti  zastavaného územia obce  bude vykrytá v rámci základnej  občianskej  a   technickej vybavenosti ( obec do  5 000 obyvateľov).

Stredný Sliač celkom:

Obyvatelia 	264,05 m3/deň	=	3,06 l/s

Obč. a tech. vybavenosť	             42,19 m3/deň 	=	0,49 l/s

Poľnohospodárske družstvo	8,40 m3/deň 	=	0,10 l/s

__________________________________________________________________

Q24 spolu	314,64 m3/deň	=	3,65 l/s

Qmax = 369,67 + 42,19 + 8,40	420,26 m3/deň	=	4,87 m3/s

Qh = 4,87 x 1,8				=	8,77 l/s

b) Vyšný Sliač – počet obyvateľov : 1275

- Potreba vody pre obyvateľov – bytový fond

Q24 = 	1275 x 147	=	187.425 l/deň

=	187,425 m3/deň

=	2,17 l/s

Qmax = 187,425 x 1,4	=	262,40 m3/deň

=	3,04 l/s

- Občianska a technická vybavenosť – základná ( obec do 5000 obyv. )

Q   =   1275 x 30 x 0,8	=	30.600 l/deň

=	30,600 m3/deň

=	0,35 l/s

- Poľnohospodárske družstvo

Zarátaná je len potreba vody pre zamestnancov, nakoľko potreba pre zvieratá je pokrytá z vlastného vodného zdroja.

Q24 = 30 zam.  x 120 l/s	=	3.600 l/deň

=	3,600 m3/deň

=	0,04 l/s

4)  Salašnícky dvor

Počet dvorov :  1 ,   počet ubytovaných  :   40 osôb

Potrebu vody pre areál mimo zastavanú časť obce je nutné riešiť formou vybudovania vlastného vodného zdroja , nakoľko prívodné vodovodné vedenie by bolo vzhľadom na jeho dĺžku, neúmerne nákladné .

Vyšný  Sliač celkom :

Obyvatelia 	187,43 m3/deň	=	2,17 l/s

Obč. a tech. vybavenosť	30,60 m3/deň 	=	0,35 l/s

poľnohospodárske družstvo	3,60 m3/deň 	=	0,04 l/s

__________________________________________________________________

Q24 spolu	221,63 m3/deň	=	2,56 l/s

Qmax = 262,40 + 30,60 + 3,60	= 296,60 m3/deň	=	3,43 l/s

Qh = 3,43 x 1,8				=	6,17 l/s

# Rekapitulácia – výhľad r. 2025

Q24	Qmax	Qh

---------------------------------------------------------------

m3/d	l/s	m3/d	l/s	l/s

---------------------------------------------------------------

Nižný Sliač	178,01	2,06	239,00	2,77	4,99

Stredný Sliač	314,64	3,65	420,26	4,87	8,77

Vyšný Sliač	187,43	2,17	296,60	3,43	6,17

Sliače spolu	680,08	7,88	955,86	11,07	19,93

# Posúdenie výdatnosti vodných zdrojov

Prameň „ZUBRA“	Qmin.	=	11,98 l/s

Prameň „ČEREMOŠNÉ“	Qmin.	=	1,95 l/s

Prameň „BUJAČIE“	Qmin.	=	0,65 l/s

Spolu	Qmin.	=	14,58 l/s

Qmax	=	11,07 l/s

Qmin. zdrojov	=	14,58 l/s			11,07 < 14,58

Kapacita vodných zdrojov je vyhovujúca aj pre výhľad.

# Posúdenie veľkosti akumulačného priestoru

Vodojem 2x250 m3	=	500 m3

Vodojem 2x100m3		=	200 m3

Vodojem 50 m3 (Čeremošné)		=	50 m3

Vodojem 50 m3 (Bujačie)		=	50 m3

Spolu			800 m3

Podľa STN 73 66590 čl. 14 sa odporúča stanoviť celková akumulácia vo výške     60 – 100% z maximálnej dennej potreby vody (955,86 m3/d).

Jestvujúcim objemom akumulácie 800 m3 sa vykryje 84% max. dennej potreby, čo vyhovuje citovanej norme.

Kanalizácia

Jedným zo základných faktorov ovplyvňujúcich životné prostredie je starostlivosť o čistotu povrchových a podzemných vôd. Dôležitým činiteľom, ktorý ovplyvňuje kvalitu podzemnej vody a vodu v tokoch, je likvidácia splaškových odpadových vôd z domácností, objektov občianskej vybavenosti, závodov a iných zariadení. Obec si uvedomuje vážnosť riešenia týchto podmienok bývania v obci, ako aj v záujme ochrany čistoty tokov a podzemných vôd pristupuje k návrhu výstavby splaškovej kanalizácie. Súčasťou návrhu ÚPN-o je aj návrh odvedenia a čistenia splaškových vôd z obce Liptovské Sliače. Pre vypracovanie Územného plánu odkanalizovania obce slúžili nasledovné podklady :

- Situačný vrstevnicový plán obce v M 1:5000,

- Situačné vrstevnicové plány Nižného, Stredného a Vyšného Sliača            v M 1:2000,

- Situačný plán obce v M 1 : 10 000,

- Situačné plány  Nižného , Stredného a Vyšného Sliača v M  1 : 5 000,

- Urbanistická štúdia  Lipt. Sliače – textová časť

- Predpokladaný  demografický vývoj  r. 2003 – 2025 ,

- Počet zamestnancov Poľnohospodárskeho družstva

Súčasný stav

Obec Sliače sa nachádzajú juhovýchodne od mesta Ružomberok vo vzdialenosti cca 6 km. Pozostáva z troch častí: Nižný Sliač, Stredný Sliač a  Vyšný Sliač.

Prakticky sú to spojené tri obce do terajšej jednej. Obec nemá vybudovanú splaškovú kanalizáciu . Likvidácia splaškových vôd v obci je v súčasnosti riešená v starej zástavbe  suchými WC , prípadne septikmi , v novej zástavbe žumpami.

Vlastná zástavba obce sa rozkladá po obidvoch stranách potoka Sliačanka , so značne hlbokým korytom, hlavne v Nižnom Sliači a časti Stredného Sliača, čo bude mať podstatný vplyv na dĺžku , ako aj hĺbkové uloženie navrhovanej kanalizačnej siete. Vo Vyšnom Sliači bolo prevedené zakrytie časti potoka vybudovaním potrubia  DN 1000  v hlavnej príjazdovej komunikácii.

Návrh odkanalizovania

V návrhu ÚPN-o je riešené odvádzanie splaškových vôd z obce, vody povrchové, dažďové sa odvedú ako doposiaľ povrchovými úpravami do potoka  Sliačanka. Nakoľko v jarných mesiacoch  a  v čase prívalových dažďov dochádza tam, kde je potok plytší s neupraveným korytom  k miernemu zatápaniu lokalít, je nutné v týchto miestach i v ostávajúcej časti katastra obce, zvýšiť jeho prietočnosť narovnaním a prehĺbením v trase, v miestach premostení - zväčšením kapacitných profilov a spevnením dna a brehov,  prevedením celkovej regulácie potoka .

Predpokladá sa teda vybudovanie len splaškovej kanalizačnej siete celej obce  pre odvedenie odpadových vôd z domácností, objektov občianskej a technickej vybavenosti, sociálnych zariadení Poľnohospodárskeho družstva a výhľadovo priemyslu  miestneho významu i salašníckych dvorov.

V súčasnej dobe prebiehajú projektové práce na návrhu odkanalizovania obce Liptovská Teplá, časť Madočany , Bešeňová, výhľadovo z obcí Ivachnová , Potok , Kalameny  , výtlačným potrubím cez čerpaciu stanicu splaškových vôd , s pripojením do skupinovej kanalizácie Ružomberok a následným čistením na ČOV mesta Ružomberok , tak aby bolo možné pripojenie  aj obce Liptovské Sliače . Napájací bod pre napojenie obce Liptovské Sliače bol stanovený  v blízkosti križovatky  štátnej cesty I/18 Ružomberok – Liptovský Mikuláš a príjazdovej komunikácie do obce Liptovské Sliače , do navrhovaného objektu čerpacej stanice odpadových vôd ( p.č. 4072/1 ) , ktorá sa vybuduje ako súčasť stavby  Sliače – kanalizácia ,  s následným prepojením na výtlačné potrubie DN 200mm Ivachnová – Ružomberok , dostatočnej kapacity aj pre výhľadové pripojenie splaškových , odpadových vôd z obce Liptovské Sliače.

Vlastná splašková stoková sieť je situovaná  do verejných priestorov. Sleduje miestne komunikácie v maximálnej možnej miere. V dôsledku rozdelenia ulíc potokom a šírky verejného priestranstva je nutné riešiť v hlavných trasách úseky kanalizácie zdvojením kanalizačných stok. V troch prípadoch v Nižnom Sliači, v jednom prípade v Strednom a Vyšnom Sliači , sú stoky , alebo ich časti nevyhnutne vedené aj súkromnými pozemkami. Dôvodom tohto návrhu je, že buď spádové pomery v tomto území nedovoľujú gravitačné odvedenie splaškov v jestvujúcej komunikácii, nakoľko sa strieda spád s protispádom , alebo zástavba, ktorú je potrebné odkanalizovať je situovaná za potokom a osadená nižšie oproti vozovke, v ktorej bude kanalizačná stoka umiestnená. Zvýšenú pozornosť treba venovať hĺbkovému uloženiu hlavného zberača, vzhľadom na vykrižovanie prípojných stok s hlbším korytom potoka Sliačanka. Materiálom stok sa všeobecne predpokladá potrubie z rúr PVC o priemere D 315mm.

Množstvo odvádzaných splaškových vôd , posúdenie svetlosti navrhovaného potrubia  a zaťaženie ČOV mesta Ružomberok ( viď Hydrotechnické výpočty ).

Kanalizácia  povrchových vôd – protizáplavové opatrenia – úprava toku

Nakoľko  každou  časťou obce preteká potok , zastavané územie , jeho priľahlé plochy a komunikácie , v podstatnej     miere     prirodzene gravitujú ku ich korytám ,     s dažďovou kanalizáciou neuvažujeme. Povrchové vody budú teda odvádzané drobnými povrchovými úpravami ako doposiaľ , priamo do koryta ramien potoka Sliačanka .

Po predbežných konzultáciách na  Obecnom úrade a so správcom toku , ktorým je Povodie Váhu , závod Ružomberok je nutné venovať pozornosť skutočnosti , že  v čase prívalových dažďov  dochádza k miernemu  zatápaniu niektorých lokalít obce.

Jedná sa najmä o Nižný Sliač a to : v úseku od vstupu do obce  po povyše ľavobočného prítoku prekrytého mostíkom  , ďalej Stredný Sliač v časti od poniže sútoku ramien potokov Stredného a Vyšného Sliača  po Obecný úrad a Poľnohospodárske družstvo i vo Vyšnom Sliači v lokalite od druhého cintorína  po Požiarnu zbrojnicu.

V týchto  spomenutých lokalitách navrhujeme úpravu potoka a to prehĺbením, vysvahovaním a zatrávnením len v rámci pôvodného koryta, tak aby v čo najpodstatnejšej miere zostal zachovaný pôvodný režim toku. V prípade opakovaných udalostí (zatápanie  vyznačených lokalít ) , vyskytujúcich sa po týchto opatreniach , bude  nutné      sa zaoberať   s riešením na Q 100 roč. Po týchto úpravách je výhľadovo  možné uvažovať s vybudovaním viacerých nízkych , drobných kaskád – drevených hatí.  V ostatných lokalitách doporučujeme korytá  potokov aspoň vyčistiť od nánosov odvalenej zeminy , stromov a krovia , ktoré bránia prietoku vody  prirodzeným korytom , v tom zmysle aby pri nárazovom , zvýšenom prietoku vody nedochádzalo k vybočovaniu koryta z pôvodnej trasy , čím sa predíde zatápaniu ďalších lokalít.

Na požiadavku Obecného úradu navrhujeme  obnoviť- vybudovať  požiarne nádrže s možnosťou stanovenia prietočného množstva a to jednu  na pôvodnom mieste v lokalite medzi Obecným úradom a Poľnohospodárskym družstvom a druhú medzi zastavanou časťou obce a vodojemom  50m3 ( Čeremošné )    v Strednom Sliači.

Touto problematikou sa v širších súvislostiach  zaoberá Územný systém  ekologickej stability ( ÚSES ).

Hydrotechnické výpočty

Výpočet množstva splaškových vôd

Bilancia množstva odpadových splaškových vôd je odvodená  od výpočtu potreby vody,  v zmysle Úpravy Ministerstva pôdohospodárstva SR s uvažovaným  znížením špecifickej potreby vody o 20% (rodinné domy) a odpočítaní strát v sieti o 20% . Posúdenie množstva odpadových vôd je prevedené na výhľad do roku 2025, nakoľko tento stav bude z tohto hľadiska nepriaznivejší :

Potom špecifické odtoky od obyvateľa budú:

a.)  280 l/os/d x 0,8 x 0,8	= 	179 l/os/deň

b.)  230 l/os/d x 0,8 x 0,8	= 	147 l/os/deň

Výhľad do roku 2025

a) Nižný Sliač

100% obyvateľov so spotrebou 147 l/os/deň

b) Stredný Sliač

10% obyvateľov so spotrebou 179 l/os/deň

90% obyvateľov so spotrebou 147 l/os/deň

c) Vyšný Sliač

100% obyvateľov so spotrebou 147 l/os/deň

a) Nižný Sliač – výhľad

počet obyvateľov – 1041

1) Množstvo splaškových vôd od obyvateľov – bytový fond

Q24 = 1041 x 147	=	153.027 l/deň

=	153,027m3/deň

=	1,77 l/s

Qmax    =  153,027 x 1,4	=	214,24 m3/deň

=	2,48 l/s

2) Občianska a technická vybavenosť – základná  ( obec do 5 000 obyv. )

Q   =  1041obyv. x 30 l / os.deň  x 0,8	=	24.984 l/deň

=	24,984 m3/deň

=	0,29 l/s

3)  Priemysel

Uvažované je len s drobnými prevádzkami . Množstvo odpadných splaškových vôd je odvodené od potreby vody, ktorá je zarátaná v rámci občianskej a technickej vybavenosti.

4) Salašnícke dvory

Počet dvorov  :  2  , počet ubytovaných   80 osôb

Vzhľadom na to , že tieto areály sa nachádzajú mimo zastavané územie obce a budovanie kanalizačnej stoky by bolo neúmerne nákladné, je nutné riešiť odvedenie odpadových splaškových vôd a ich následnú likvidáciu od navrhovaných objektov -  výstavbou  vlastnej  nepriepustnej  žumpy  s pravidelným vývozom kalu,  prípadne  výstavbou malých ČOV.

Nižný Sliač celkom:

Obyvatelia                          =  153,03 m3/deň   	=  	      1,77 l/s

Obč. a techn. vybavenosť  =    24,98 m3/deň 	=    	   0,29 l/s

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Q24    	                            =  178,01 m3/deň	= 	       2,06 l/s

Qmax.       2,48 + 0,29                                  	=	         2,77 l/s

Qh           2,77 x 2,2                                    	=  	      6,09 l/s

Qmin.        2,06 x 0,6                                     	=    	     1,24 l/s

b) Stredný Sliač – výhľad

počet obyvateľov – 1.758

1) Množstvo splaškových vôd od obyvateľov- bytový fond

Q24  =      1.758 x 179 x 0,1	=	  31.468 l/deň

1.758 x 147 x 0,9                         =     	232.583 l/deň

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Q24	=	264.051 l/deň

=	264,051m3/deň

=	3,06 l/s

Qmax    =  264,051 x 1,4	=	369,67 m3/deň

=	4,28 l/s

2) Občianska a technická vybavenosť- základná ( obec do 5 000 obyv. )

Q  =  1.758 x 30 x 0,8	=	42.192 l/deň

=	42,192 m3/deň

=	0,49 l/s

3) Poľnohospodárstvo

Do kanalizácie budú napojené len splaškové vody zo sociálnych zariadení, preto potrebu pre zvieratá nevyčísľujeme.

Q = 70 zam. x 120 l/os	=	8.400 l/deň

=	8,400 m3/deň

=	0,10 l/s

4) Priemysel

Uvažuje sa  len s prevádzkami miestneho významu. Množstvo odpadových splaškových vôd je odvodené od potreby vody a  zahrnuté v rámci základnej  technickej vybavenosti.

5) Horský hotel Sliače – vstup do NP

Počet  dvorov  : 1  ,   počet ubytovaných   40 osôb

Nakoľko budúce umiestnenie areálu sa uvažuje vo väzbe na zastavané územie obce, je možné odpadové splaškové vody zo sociálnych zariadení zaústiť do navrhovanej kanalizácie. Ich množstvo je odvodené od potreby vody a zahrnuté v rámci  základnej   technickej  vybavenosti .

Stredný Sliač celkom  :

Obyvateľstvo:	=	264,05 m3/deň	=	3,06 l/s

Obč. a tech. vybavenosť	=	42,19 m3/deň	=	0,49 l/s

Poľnohospodárstvo 	=	8,40 m3/deň	=	0,10 l/s

-------------------------------------------------------------------------------------

Q24		=	314,64 m3/deň	=	3,65 l/s

Qmax	=	4,28 + 0,49 + 0,10	=	4,87 l/s

Qh	=	4,87 x 2,1			=	10,23	l/s

Qmin 	=	3,65 x 0,6	=	2,19 l/s

b) Vyšný Sliač – výhľad

počet obyvateľov – 1.275

1) Množstvo splaškových vôd od obyvateľov – bytový fond

24  = 1.275 x 147	=	187.425 l/deň

=	187,425m3/deň

=	2,17 l/s

Qmax    =  187,425 x 1,4	=	262,40 m3/deň

=	3,04 l/s

2) Občianska a technická vybavenosť- základná ( obec do 5 000 obyv. )

Q   =  1.275 x 30 x 0,8	=	30.600 l/deň

=	30,600 m3/deň

=	0,35 l/s

3) Poľnohospodárstvo

Do kanalizácie budú napojené len splaškové vody zo sociálnych zariadení, preto spotrebu pre zvieratá nevyčísľujeme.

Q = 30 zam. x 120 l/os	=	3.600 l/deň

=	3,600 m3/deň

=	0,04 l/s

4) Priemysel

Uvažuje sa  len s drobnými prevádzkami. Množstvo odpadových splaškových vôd je odvodené od potreby vody a zahrnuté v rámci základnej technickej vybavenosti.

5) Salašnícky dvor

Počet  dvorov  :  4  , počet ubytovaných   :   á 40 osôb

Nakoľko  situovanie  areálu, je mimo zastavanú časť obce,  budovanie kanalizačnej stoky by bolo neúmerne nákladné,  je nutné riešiť odvedenie odpadových splaškových vôd  a ich následnú likvidáciu výstavbou vlastnej nepriepustnej žumpy s pravidelným vývozom kalu,  prípadne výstavbou   malej ČOV.

Vyšný Sliač celkom:

Obyvateľstvo:	=	187,43 m3/deň	=	2,17 l/s

Obč. a tech. vybavenosť	=	30,60 m3/deň	=	0,35 l/s

Poľnohospodárstvo 	=	3,60 m3/deň	=	0,04 l/s

-------------------------------------------------------------------------------------

Q24		=	221,63 m3/deň	=	2,56 l/s

Qmax		=   3,04 + 0,35 + 0,04	= 3,43 l/s

Qh			=   3,43 x 2,1	=	7,20	l/s

Qmin		=   2,56 x 0,6	= 1,54 l/s

Rekapitulácia – výhľad r. 2025

Q24	Qmax	Qh	Qmin	2xQh

m3/d	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nižný Sliač	178,01	2,06	2,77	6,09	1,24	12,18

Stredný Sliač	314,64	3,65	4,87	10,23	2,19	20,46

Vyšný Sliač	221,63	2,56	3,43	7,20	1,54	14,40

----------------------------------------------------------------------------------------------------––––-

Sliače spolu	714,28	8,27	11,07	23,52	4,97	47,04

Posúdenie svetlosti navrhovaného potrubia  :

Svetlosť	:	D 315mm

Materiál	:	PVC

Qkap	:	73,83 l/s  ,  min. spád   :   4 promile

2xQh	:	47,04 l/s

47,04 l/s   (  73,83 l/s .

Podľa STN 736701 čl. 14 vzhľadom na vypočítané odtoky,  súčasný stav aj výhľad do roku 2025, pre celý rozsah kanalizačnej siete vyhovuje potrubie PVC D 315mm.

Produkcia znečistenia

Je uvažované špecifické znečistenie 60g/obyv./deň BSK 5

BSK 5 	= (1041+1758+1275) x 0,060 	=	244,44 kg/deň

NL	= 4074 x 0,055	=	224,07 kg/deň

Vypracoval  : Jaroslav Horský - aut.ing.

Zásobovanie el. energiou:

Širšie vzťahy – sústava VVN:

Zásobovanie záujmového územia sa uskutočňuje z existujúcej 110/22kV transf. stanice Lisková. V transformovni sú dva 110/22kV transformátory o výkone 40MVA. Transformovňa je v súčasnosti vyťažená. 110kV linky sú výkonovo zabezpečované z dvoch nadradených 400/110kV transformovní Sučany a Lipt. Mara. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je zabezpečená nepretržitá dodávka el. energie do TS Lisková.

Sústava VN:

Sídelný útvar Lipt. Sliače je zásobovaný el. energiou z TS 110/22kV Lisková, odbočkou z 22kV vedenia:

- linka č. 167             AlFe 3x35mm2

Odberatelia el. energie sú zásobovaný z distribučných transf. staníc DTS 22/0,4kV stožiarových. V obci Lipt. Sliače je v súčasnosti 16ks DTS, s inštalovaným príkonom - 5810 kVA, z toho poľnohosp. družstvo – 640 kVA.

Základné údaje:

Rozvodná sústava VN : 3, 50Hz, 22kV / IT

NN : 3PEN, 50Hz, 400V / TN – C

Ochrana pred úrazom el. prúdom – VN:

- pri normálnej prevádzke – polohou, zábranami, krytmi

- pri poruche – samočinným odpojením napájania s rýchlym vypnutím

Ochrana pred úrazom el. prúdom – NN :

- pri normálnej prevádzke – izoláciou, zábranami, krytmi

- pri poruche – samočinným odpojením napájania / 0,4 sek. /

- hlavným a doplnkovým pospájaním

Prostredie : 411 – vonkajšie

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie : č. 3 – STN 341610

Dodávku el. energie nie je potrebné zaisťovať zvláštnymi opatreniami a môžu byť pripojené na jediný zdroj – prívod.

Počet obyvateľov – 3.810

Počet domácnosti – 1.165bj.

Počet rod. domov – 1.127ks

Elektrické vykurovanie – akumulačné         -   20ks

- priamo výhrevné   -  357ks

- len ohrev TÚV      -  122ks

Kategórie bytového odberu :

Stupeň „A“  - použitie el. energie na osvetlenie a pripoj. drobných el. spotrebič

„B1“- na osvetlenie a varenie

„B2“- na osvetlenie, varenie a prípravu TÚV

„C1“- ako B2 + vykurovanie priamo výhrevné a akumulačné

„C2“- ako B2 + vykurovanie akumulačné

Prehľad spotreby el. energie:

Počet bytov podľa stupňa elektrifikácie:

-    „B1“ – 665b.j.                Sb = 0,83kW / b.j.

- „B2“ – 122b.j.                Sb = 1,96kW / b.j.

- „C1“ -  357b.j.                Sb = 5,6 kW / b.j.

- „C2“ -    21b.j.                Sb = 12,4kW / b.j.

Celkový bytový odber : „B1“ – Pb2 = 665bj x 0,83kW/bj =    552 kW

„B2“ – Pb3 = 122bj x 1,96kW/bj =    239 kW

„C1“ – Pb4 = 357bj x 5,6 kW/bj  = 1.999kW

„C2“ – Pb5 =  21bj x 12,4kW/bj  =   260kW

–––––––––

Spolu                                                       = 3.050kW

Občianska vybavenosť :      Pv1 =   529 kW

/ VO, obchody, služby, školy, obecná správa a pod. /

Poľnohosp. družstvo :         Pv2 = 240 kW

Celkový súčasný odber : P = Pb + Pv1 + Pv2 = 3.050 + 529kW + 240kW = 3.819kW

Výpočet bol prevedený podľa „Pravidiel pre elektrizačnú sústavu č.2“.

Rozmiestnenie DTS a osadenie transformátorov:

Nižné Sliače:

Označ.         Miesto                           typ           inštal. výkon       spôsob pripojenia

lokalita                                                 kVA

T1          Obec 1                              BTS4               400             AlFe6 – 3x35

T2          Vstup - dolná časť            BTS2                400             DISTRI 3x50

T3           Cévar                               BTS1                250             DISTRI 3x50

T4          DOS                                  BTS2                400             3xAXEKCY 70

T5          Zubra                                PTS                  400             AlFe6 – 3x35

T6          Vyšný koniec                     BTS1                250            AlFe6 3x35

Spolu inštal.                          2.100kVA

Stredné Sliače:

T1         RD družstvo                      BTS4                 400             AlFe6 – 3x35

T2         Obec 2                              BTS4                 630             AlFe6 – 3x35

T3         Obec 3 – vyšný koniec     BTS4                 400             AlFe6 – 3x35

T4         Radovka za kostolom       BTS2                 630             3xAXEKCY 240

T5         Pražská                            BTS2                 400             3xAXEKCY 70

Spolu inštal.                          2.460kVA

Vyšné Sliače:

T1        Obec 1 – Dolu stupy         BTS2                   250            AlFe6 – 3x35

T2        Obec 2 – horná                 PTS                     250            AlFe6 – 42/7,  25/4

T3        Obec 3 – kostol                 BTS2                   100            AlFe6 – 42/7, 25/4

T4         Obec 4 – nová                  BTS4                   400            3xAXEKCY 70

T5        RD – družstvo                   BTS4                    250            AlFe6 3x35

Spolu inštal.                            1.250kVA

Celkom inštalované -   Pi = 5.810 kVA

Spôsob zásobovania:

Z uvedených DTS sú jednotlivé RD a objekty vybavenosti pripojené prevažne cez vonkajšie NN vedenie. Hlavné trasy sú prierezu AlFe 70/11, čiastočne závesnými káblami, zemnými káblami. Domové prípojky sú prevedené prevažne vzdušným ve-dením, čiastočne závesnými káblami, resp. káblovými zvodmi.

Vonkajšie osvetlenie je prevedené výbojkovými svietidlami osadenými na pod-perných bodoch bodoch NN vedení.

Ochranné pásma:

Vonkajšie vedenie / od krajného vodiča na každú stranu / :

- 60kV   – 110kV                       15m

- 110kV -  220kV                       20m

- 220kV -   400kV                      25m

-  6kV   -    22kV                       10m

- káblové vedenie                     1m

- závesný kábel 22kV DISTRI   2m

Telekomunikácie:

V priestoroch objektu Pošty – Stredné Sliače je umiestnená RSÚ s kapacitou 2000 účastníkov, ktorá je pripojená na tranzitnú ATÚ Žilina – odbočkou z diaľkového optického kábla Martin – Lipt. Hrádok.

Hlavné rozvody MTS po obci sú prevedené metalickými káblami TCEPKPFLE uloženými vo výkope. Odbočky na vzdušné vedenia a závesné káblové vedenia sú prevedené cez UR.

Stupeň telefonizácie:      - počet bytových staníc                 - 520ks

- počet nebytových staníc             -  45ks

- celkový počet staníc                   - 565ks

- telefónna hustota                        -  48,5%

Vonkajšie osvetlenie:

Je prevedené výbojkovými svietidlami umiestnenými na podperných bodoch NN vedenia. Rozvod je prevedený vzdušným vedením.

Návrh zásobovania el. energiou:

V sídelnom útvare Lipt. Sliače je pre ďalšie obdobie uvažovaný stupeň elektri- zácie bytov A, B2 a C1. V priebehu cca 2 rokov je plánovaný v obci rozvod zemného plynu.

Uvažovaný počet bytov    -             rok 2003                     -  1165bj

-           rok 2025                     -  1448bj

Stupeň elektrizácie 	        A                                  - 869bj

B2                                - 116bj

C1                                - 463bj

32% z celkového počtu bytov pre el. vykurovanie  / starší byt. fond /

60% z celkového počtu bytov pre plynofikáciu

Realizačné zaťaženie pre byty podľa stupňa elektrifikácie:

„A“   -  Sb = 1,23kW/bj

„B2“ -  Sb = 2,47kW/bj

„C1“ -  Sb = 5,57kW/bj

Celkový bytový odber:

„A“     -  Pb1 = 869bj x 1,23kW/bj =  1.069kW

„B2“   -  Pb2 = 116bj x 2,47kW/bj =     287kW

„C1“  -  Pb3  = 463bj x 5,57kW/bj =  2.579kW

Spolu               Pb    =   3.935kW

Občianska vybavenosť – základná    - Pv1 = 820kW

-  družstvo     -  Pv2 = 24OkW

- vyššia         -  Pv3 = 630kW

Z toho – školy, škôlky, jedálne          - 183  kW

-  kultúra, osveta                     -   28  kW

-  telovýchova                          -  24   kW

-  zdravotníctvo                        -  92   kW

- obchody                                - 120  kW

-  ubytovanie                           -   95  kW

-  služby                                   -   47  kW

-  administratíva                     -    40  kW

Celkový požadovaný príkon:

P = Pb + Pv1 + Pv2 + Pv3  =  3.935kW + 820kW + 240kW + 630kW  =  5.625kW

Požadovaný príkon bude odoberaný z DTS 22/0,4kV nasledovne:

Nižné Sliače:

Označ.     Miesto                            typ       inštal. výkon              spôsob pripojenia

Lokalita                                            kVA

Existujúce:

T1          Obec 1                              BTS4               400             AlFe6 – 3x35

T2          Vstup - dolná časť            BTS2                400             DISTRI 3x50

T3          Cévar                                BTS1                250             DISTRI 3x50

T4          DOS                                  BTS2                400             3xAXEKCY 70

T5          Zubra                                PTS                  400             AlFe6 – 3x35

T6          Vyšný koniec                    BTS1                250             AlFe6 3x35

Navrhované:

T7          Motorest                           BTS2                400             AlFe6 - 42/7

T8          Agroturistika 3                  BTS2                160             DISTRI

T9            „                  4                  BTS2                160             DISTRI

T10        Nová IBV                          BTS2                 400            DISTRI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Spolu inštal.                          3.220kVA

Stredné Sliače:

Existujúce:

T1         RD družstvo                      BTS4                 400             AlFe6 – 3x35

T2         Obec 2                              BTS4                 630             AlFe6 – 3x35

T3         Obec 3 – vyšný koniec     BTS4                 400             AlFe6 – 3x35

T4         Radovka za kostolom       BTS2                 630             3xAXEKCY 240

T5         Pražská                            BTS2                 400             3xAXEKCY 70

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Navrhované:

T6         Zadné hliniská                  BTS2                 400              DISTRI

T7         Nižné hrady                      BTS2                 400              DISTRI

T8         Stráň                                BTS2                  400              DISTRI

T9         IBV stráne                        BTS2                  400              AlFe6 - 42/7

T10       Obec – stred                    BTS2                  400              DISTRI

T11       Agroturistika 2                  BTS1                  160              AlFe6 – 42/7

Spolu inštal.                          4.220kVA

Vyšné Sliače:

Existujúce:

T1        Obec 1 – premiestniť        BTS2                   400 nová    DISTRI

T2        Obec 2 – horná                 PTS                     250            AlFe6 – 42/7,  25/4

T3        Obec 3 – kostol                 BTS2                   100            AlFe6 – 42/7, 25/4

T4         Obec 4 – nová                  BTS4                   400            3xAXEKCY 70

T5        RD – premiestniť               BTS2                    400 nová   AlFe6 – 42/7

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Navrhované:

T6        Pod kostolom IBV             BTS2                    400            AlFe6 – 42/7

T7       IBV – východ                      BTS2                    400           DISTRI

T8       LOM                                   BTS2                    160           DISTRI

T9       Agroturistika 1                    BTS1                    160           DISTRI

Spolu inštal.                            2.520kVA

Celkom inštalované -                   Pi = 9.960 kVA

VN vedenie:

Plánovaná výstavba je rozdelená do dvoch etáp, pre ktoré je potrebné vybudovať nové VN a NN rozvody a príslušné TS – 13 ks.

Nové TS budú pripojené z exist. 22kV vedenia odbočkami – vzdušným /DISTRI / a káblovým vedením, resp. predĺžením siete.

Prívodné 22kV vedenie – odbočka z linky č. 167 je prevedené vodičom AlFe 3x35mm2  , je potrebné  previesť rekonštrukciu v celej dĺžke. Navrhovaný vodič AlFe6 110/22.

Navrhnuté je predĺženie 22kV vedenia – Vyšné Sliače – smer Part. Ľupča ve-dením AlFe6 110/22, umiestneným na hranici ochranného pásma vedení VVN.

Navrhnuté je predĺženie exist. linky č. 190, z TS 110/22kV Lisková do Mäso-kombinátu, AlFe6 110/22, po odbočku št. cesty smer Lipt. Sliače, s možnosťou prepínania vedenia cez Lipt. Sliače – z l.č. 190, alebo l.č. 167, podľa potreby. Vzhľadom na výstavbu motorestu je nutné pri vstupe do obce previesť preložku 22kV vedenia – linka č. 167 – na druhú stranu cesty na náklady toho, kto preložku vyvolá.

Sekundárna NN sieť:

Jednotlivé objekty vybavenosti a RD budú pripojené z uvedených TS káblovými rozvodmi NN, umiestnenými v chodníkoch a zelených pásoch jednotlivých ulíc, v súbehu s ďalšími inžinierskymi sieťami. V zástavbe RD budú situované po obi-dvoch stranách cesty, v okrajových častiach budú situované po jednej strane cesty.

Sekundárna NN káblová sieť bude dvojstranne napájaná s prepojením vždy dvoch TS.

Vonkajšie osvetlenie:

Nové komunikácie budú osvetľované energeticky úspornými výbojkami, osa-denými na osvetľovacích stožiaroch 6m a 10m oceľových. Rozvody budú káblové, u- miestnené v súbehu s NN káblovým rozvodom, pripojené z rozvádzačov RVO, ovlá-dané regulačným systémom obce.

Vonkajšie oznamovacie rozvody:

V trasách rozvodov NN a VO budú položené káble miestnej telekomunikačnej a dátovej siete pripojené z exist. účastníckych rozvádzačov UR pre novú radovú zástavbu. Rozvod sa prevedie káblami TCEPKPFLE.

V exist. zástavbe a nové RD v prelukách budú pripájané závesnými káblami z existujúcich rozvodov.

Rozvody obecného rozhlasu pre ozvučenie nových ulíc sa prevedú káblovými rozvodmi uloženými na stožiaroch vonk. osvetlenia. Pripojenie sa prevedie z exist. rozvodov.

##### Zásobovanie plynom

Všeobecná časť

Obec  Liptovské Sliače  nie je  v sučasnom  období plynofikovaná zemným plynom.  Riešenie je v zahrnuté v navrhovanej štúdii oblasti -  STL prepojovací  plynovod Lipt. Hrádok – Ružomberok. Riešenie je v tlakovej hladine  0,4 MPA s VTL plynovou prípojkou DN 100 z plynovodu DN 200, DN 300, DN 500  Severné Slovensko a návrhom RS  v lokalite Lipt. Sliače pre uvedenú časť prepojovacieho plynovodu Dolného a Horného Liptova.

Návrh riešenia  ÚPN -o je v  riešení plynofikácie pre  jestvujúcu a výhľadovú  časť rozvoja  obce a  možnosti plynofikácie,  ktoré s navrhovaným riešením súvisia. Rovnako sú navrhované možností  výstavby miestnych plynovodov a s napojovaním  odberateľov  z  radov   obyvateľstva -  IBV  a  v   hromadnej   bytovej  výstavbe   pre  varenie i s komplexným zásobovaním teplom pre ostatných malo i veľkoodberateľov.

Zásobovanie  plynom  celej  obce / častí Nižný, Stredný a Vyšný/ Liptovské Sliače  je  riešené z navrhovaných miestnych plynovodov  s tlakom 0,4 MPA,  tak aby boli dostatočné tlaky pre reguláciu v koncových bodoch a uzloch plynovodov.

Budúcnosť rozvoja obce a jej obývateľnosť je závislá na čistote ovzdušia ktorá závisí od vlastného znečisťovania úletmi z pevných palív negatívneho ovzdušia z blízkej fabriky SCP Ružomberok, ktorá vyplýva na životné prostredie v obci.

V riešení zásobovania obce teplom sú zahrnuté nárasty výstavby s potrebou  zásobovania plynom - resp.teplom.

Pri návrhu je počítané s využitím drevného odpadu v časti 20-30% pre vykurovanie a rovnako zásobovaním elektrickou energiou 10-15 %. Klimatické  údaje  v  tejto  oblasti  s  ktorými  sa pri návrhu spotreby  tepla a odberu zemného  plynu v  zmysle STN 383350 a podľa Hydrometeorologického ústavu  Bratislava  počíta,  sú nasledovné:

- územie  leží v  nadmorskej výške  v priemere 500 m nm, má kotlinové podnebie charakterizujúce chladné zimy a dosť teplé letá,

- podnebie  má  značné  výkyvy  v teplotách a zrážkach a je charakteristické  podľa nadmorskej výšky. V zime  sa  tvoria  v  doline  plytké  jazerá studeného vzduchu pritom teplota klesá pod -30oC,

- pre uzavretosť kotliny a častý výkyv extrémnych teplôt je výskyt inverzií a inverzných dní veľmi častý čo spôsobuje pri  úlete  emisií  a  úniku  nevhodných  látok  zo  spaľovania tuhých palív nepriaznivé podmienky pre život v obci. Z uvedených dôvodov je snaha  pre riešenie zásobovaním tepla na báze ušľachtilých palív a energie,

- vonkajšia výpočtová teplota je podľa STN 060210 a STN 383350 -18oC,

- priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacieho obdobia + 2,4oC,

- počet vykurovacích dní -   253,

- počet dennostupňov     - 3.490,

- denná stredná teplota v mesiaci január – 5,3 oC,

- extrémne teploty vzduchu sa pohybujú od - 32oC po + 35oC,

Stav a riešenie plynofikácie

V súčasnej dobe nie je v obci plynofikácia zemným plynom. Riešenie zásobovania obce je len z časti propan – butanom pre varenie a vykurovanie týmto PP je novopostavený objekt - dom opatrovateľskej služby a pre ostatné objekty a IBV je zásobovanie teplom pevným palivom a z časti elektrickou energiou.

Štruktúra spotreby zemného plynu. Pre  jednotlivé  skupiny   odberateľov  je  stanovená  spotreba zemného  plynu  s  uvažovaním  súčinnosti  riešeného  odberu  a tepelnej oblasti nasledovne:

Tržný fond - obyvateľstvo

Pri výpočte je uvažované s min. 65 - 75% plynofikáciou domácností v cieľovom  roku  plynofikácie.  Použitá  je  metodika  stanovená smernicou  č.7/89  vydanou  býv.  NPP  koncern  Bratislava. Pri výpočtoch  a posudzovaní  spotreby zemného  plynu vychádzame  z nasledovných hodnôt.

Druh použitia ZP                     			 Priemerná  spotreba

Kategória odberateľa                  		 m3/hod      m3/rok

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Varenie                                          	                 0,18            180

Príprava TÚV                                		       0,30            400

Vykurovanie                                	                 1,50         3.500

###### Kategória odberateľov

1 - Komplexný odber vyk. + TÚV + var.	    1,80         4.000

2 - Lokálne plyn. vykurov + TÚV + var 		    1,20         2.400

3 -   Príprava TÚV + var.                                     1,00           600

4 -  Odber plynu v bytovej jednotke

vykurov. + var. + príprava TÚV                  1,00         1.800

Pri  spotrebe zemného  plynu komplexný  odber pre  vykurovanie,

prípravu TÚV  a var.je  počítané s obostavaným  priestorom rod.domu 850 - 950 m3.

Chatové domy počítame priem. spotrebu  	    1,00         1.200

Pre domy s vyššou kubatúrou počítame s vyšším odberom plynu.

Pri výpočte  spotreby tepla pre vybavenosť  bola udaná podlahová plocha  s obostavaným  priestorom  a  výpočet spotreby  tepla – spotreba plynu je podľa STN 383350. Pre zónové  riešenie plôch podnikateľských  aktivít je počítané podľa navrhovaného riešenia zastavaného územia.

Riešenie územných celkov a plynárenských zariadení

Stav obyvateľstva a bytového fondu.

Ako už bolo uvedené bytový fond je v obci tvorený individuálnou výstavbou  zoskupenou  líniovo v dvoch údoliach celkovo v dĺžke  5 km. Zástavba je ulicového typu s domami radenými vedľa seba, s úzkymi čelami do ulice. Staršia  prízemná výstavba – drevenice zostala v malej miere.  Bytový fond je využívaný aj na rekreačné a chatové účely.

Riešené plynárenské zariadenia sú rozdelené podľa jednotlivých súborov navrhnutých v urbanizme. Jednotlivé  plochy sú  vyznačené v  situácii s  riešením vetiev napojovacích plynovodov a sú členené podľa riešenia zástavby obce.

Počet domov a bytov jestvujúcich a navrhovaných v jednotlivých obytných častiach - blokoch  v relácii do r. 2025

Nižný Sliač        Stredný Sliač        Vyšný Sliač       Spolu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rok 1995

Trvale obývané - domy            274                        410                        294               978

- byty               280                        419                        294               993

Neobývané byty                         47                          40                          26               113

###### Rok 2002/3 – súčasný stav

Použiteľný bytový fond - celkom   339                       494                        332        1.165

Trvalo obývané byty                      270                       434                        301       1.065

Prechodne obývané – chalupy          5                           6                            1            12

Schátralý bytový fond

-možnosť úpravy  byt. fondu           68                         57                          31          156

###### Riešenie predpoklad do r. 2009/10

Priestorové možnosti v prelukách    35                         24                          26            85

###### Spolu pre možnosť plynofikácie  374                       518                        358     1.250

V kategórii odberateľov  1. kategória                                                                     1.140

2. kategória                                                                          60

3. kategória  - neuvažujeme                                                   -

4. kategória     obyt. domy                                                   10

chatové domy  12 + 28                                                        40

Počítame s odberom plynu v reláciách  ZP + PP + El  podľa predtým uvedených predpokladov.

V kategórii odberateľov  1. kategória                               75%                                 855

2. kategória                                50%                                  30

3. kategória  - neuvažujeme                                                   -

4. kategória     obyt. dom         100%                                   10

chatové domy  12 + 28              30%                                   12

###### Maximálna hodinová spotreba zemného plynu do r. 2009/10

- 1.kat                                              885 x 1,8 =    1.593,0 m3/hod

- 2.kat                                                30 x 1,2 =         36,0     „

- 4.kat                                                10 x 1,0 =         10,0     „

Chatové domy                                  12 x 1,0 =         12,0     „

Maximálna spotreba plynu - spolu :           937 odber    1.661,0 m3/hod

Ročná spotreba

- 1.kat                                                885 x 4.000 =  3,540,0  tis m3/rok

- 2.kat                                                  30 x 2.400 =       72,0     „

- 4.kat                                                  10 x 1.800 =       18,0     „

Chatové domy                                    12 x 1.200 =       14,4     „

Ročná spotreba plynu - spolu                                             3,644,4 tis m3

Riešenie predpoklad do r. 2025

,Nové stavebné pozemky - návrh

- 1. etapa  do   r. 2025      40                         48                          40                 128

V kategórii odberateľov  1. kategória

Počítame s komplexným odberom 95%   - 123 odberat.x1,8 = 221,4 m3/hod

- 123 x 4.000          = 492,0 tis m3/rok

###### Riešenie predpoklad po r. 2025

,Nové stavebné pozemky - návrh

- 2. etapa   po  r. 2025        -                          12                          50                   62

V kategórii odberateľov  1. kategória

Počítame s komplexným odberom 97%   - 60 odberat.x1,8 = 108,0 m3/hod

- 60 x 4.000         =  240,0 tis m3/rok

Súvislosť domov a bytov je v riešení s vybavenosťou.

Občianska vybavenosť

Skupina a druh zariadenia    	                       do r. 2009          Návrh. do r 2025

Spotreba plynu              m3/hod    /       tis m3/rok

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nižný Sliač

1  Pohostinstvo / U Raka /       	 		         3/5                  3/5

2. Potraviny           			                    3/5                   3/5

3. Drevená zvonica         	 		                      -                      -

4. Dom opatr. služby

skut. PB  / návrh ZP/                                            10/34              16/45

5. Materská škola                                                      5/7                   5/7

6. Obchod – potraviny  /Alton/                                   3/5                   3/5

7. Servis – lakovňa vozidiel                                       6/10                6/10

8. Kaplnka                                                                   -                     -

9. Ostatné uvažované zástavby ÚP

Potraviny – obchod  v RD - 1                                 3/4                  3/4

Potraviny – obchod  v RD - 2                                 3/4                  3/4

Motorest s parkom pri ceste I/18                           6/10                 6/10

Rodinná farma – agroturistika – 1                        12/30               12/30

Rodinná farma – agroturistika – 2                             -                    8/14

Agroturistické zariadenia s chovom oviec              12/30               12/30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Vybavenosť  spolu:                             m3/hod        66                   80

tis m3/rok          144                  169

Počet MO spolu :                                                      11                    12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stredný Sliač

1.Zvonica                                                                    -                     -

2. Škola – základná J. Hanulu                               16/45               16/45

3 Požiarna zbrojnica                                                3/3                   3/3

4.Materská škola                                                      5/9                  5/9

5.Rímsko- kat. kostol                                               3/3                   3/3

Rim. kat. farský úrad                                             3/5                   3/5

6.Letný amfiteáter                                                        -                     -

7.Zdravotné stredisko                                            12/18               12/18

8.Obecný úrad a KD                                              14/23               20/32

9. Ostatné uvažované zástavby ÚP

Pošta                                                                     3/3                3/3

Potraviny – Jednota                                              3/5                 3/5

Potraviny – obchod  Kajúch                                  3/4                 3/4

Potraviny – obchod  v RD Anna                            3/3                3/3

Potraviny – obchod  v RD Vajdová                        3/3                3/3

Potraviny – obchod  v RD Pekstav                        3/3                3/3

Hostinec AĎA                                                           3/4                3/4

Casino SATY                                                         3/4                3/4

HDV Colsulting                                                      4/6                4/6

Výroba v areáli PD – drob. prevádzky.               1O/20            15/30

Agroturistické zariadenia - farma /Nižné Hrady/      -                12/20

Park kultúry a oddychu  /býv RD/                         8/12              8/12

Píla a drevoobrábacia dielňa                                   -                  4/6

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vybavenosť  spolu:                              m3/hod    102                129

tis m3/rok     173                218

Počet MO spolu :                                                     18                  20

Vyšný Sliač

1.Kaplnka                                                                     -                     -

2. Obchod –potraviny                                                3/4               3/4

3. Materská škola                                                        4/5                4/5

4. Pohostinstvo                                                            3/4                3/4

5. Bývalá škola – školská budova                               4/5                 4/5

6. Osvetový dom                                                         3/5                 3/5

7. Požiarna zbrojnica                                                   2/2                2/2

8. Potraviny                                                                  3/6                3/6

9. Kostol – nový                                                           5/7                 5/7

10. Obchod – potraviny                                                 3/4                 3/4

11. Zvonica                                                                       -                    -

12. Stavebniny                                                               3/4                3/4

13. Potraviny                                                                  3/4                3/4

Výroba v areáli PD – drob. prevádzky.                    8/15            12/21

Agroturistické zariadenia - farma /Slatiny/                  -               15/25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

###### Vybavenosť  spolu:                                 m3/hod       44                63

tis m3/rok         65                96

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Počet MO spolu :                                                         12                13

Vybavenosť  celkom:                            m3/hod       212              272

X koeficient súčasnosti 0,8                   m3/hod          169,6           217,6

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

tis m3/rok     382             483

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

###### Počet MO celkom :                                                      41                 45

========================================================

Rekapitulácia spotreby zemného plynu

Do roku 2009/10            Do roku 2025               Po roku 2025

Kategória odberateľov m3/hod/tis m3/rok   m3/hod/tis m3/rok m3/hod/tis m3/rok

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obyvateľstvo          1.661,0    3,644,4       1.882,4     4,136,4        1.990,4     4,376,4

Obč.vybav. - MO     169,6       382,0          217,6        483,0           217,6        483,0

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

S p o l u :               1.830,6    4,026,4       2.100,0     4,619,4        2.208,0     4.859,4

Počet odberateľov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obyvateľstvo - byty                  937                             1.060                           1.120

Občianska vybavenosť - MO     41                                  45                                45

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

S p o l u :                                    978                             1.105                            1.165

Percento plynofikácie  - %    74,9-78,2                      76,9-80,0                    77,7-80,1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Posúdenie spotrieb zemného plynu rok 2009

Nápočet spotreby podľa štúdie  obyvateľstvo

počet       -  1.297          2.072 m3/hod        6.200 tis m3/rok

Nápočet spotreby podľa štúdie MO -     29              104      „                 230      „

VO -       1                50     „                  109      „

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

S p o l u :                                         1.327          2.226  m3/hod       6.539 tis m3/rok

Počet možných odberateľov spolu  uvažovaných /1.430+10/ + 30 MO + VO  =  1.460

Percento plynofikácie                          -90,0%

Potrubia - plynovody - návrh a riešenie

Prepojovací plynovod STL priemer 160 mm podľa štúdie SPP Žilina  s napojením na RS 9000   a  osadenú pri št.ceste I/018 – odbočka do Lipt. Sliačov a prieťahom cesty cez obec III/

Nižný  Sliač   – od RS - prieťah cez obec - cintorín  - dĺžka          2.065 m

Stredný Sliač – prieťah cez obec                             - dĺžka           1.495 m

Vyšný Sliač   – prieťah cez obec po hranicu obce

smer Partizánska Ľupča                  - dĺžka           1.375 m

Prepojovací plynovod  - priemer 160 mm spolu :                      4.935 m

###### Aktuálne riešenia                                Výhľad

###### Návrh riešenia plynovodov           stavba do r 2009/10                 Po r. 2010 do r. 2025

Priemer potrubia  mm             50         63         90                           50          63

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nižný Sliač

Vetva  -  Za potokom                          -        545             -                          -               -

„      -  Nad lúkami                           -        170             -                          -           230

„      -  Vrch – Za Honulom              -        795             -                          -               -

„      -  Blažová                            330            -             -                          -               -

„      -  Pod cintorínom                     -        195             -                          -              -

„      -  Pri MŠ a dome OS               -        150             -                          -              -

Vetva  -   Roveň                                  -            -              -                     555              -

Vetva  -  Potôčky– Za Majstrákom 295            -              -                     295              -

Vetva  -  Park malých prevádzok        -        395             -                          -              -

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––

S p o l u                                         625     2.250            -                      850           230

Stredný Sliač

Vetva  -  Pri ihrisku –Patočina           -         485             -                           -               -

„      -  Pri družstve                        -         595             -                            -               -

„      -  Pri škole                              -         410             -                            -               -

„      -  Pri škole – Nová IBV          -             -             -                        285           190

Vetva  -  Za potokom – Štvrte           -      1.210            -                            -                -

Vetva  -  Predné hliniská                  -      1.065            -                            -            225

Vetva  -  Zadné hliniská               210         395            -                            -                -

Vetva  -          „                                -          245            -                            -                -

Vetva  -          „                                 -              -             -                        390               -

Vetva  -          „                                 -          615            -                            -                -

Vetva  -  Stráň – Nová IBV               -              -            -                            -            635

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

S p o l u                                     210       5.020            -                        675        1.050

Vyšný Sliač

Vetva  -  Pri družstve                   110            -             -                             -                -

„      -  Vedľa potoka                    -              -        835                            -                 -

„      -         „                                            840            -                            -                 -

„      -   Horný koniec                               425            -                            -                 -

„      -         „                                             365            -                            -                 -

„      -         „                               115            -             -                            -                 -

Vetva  -   Nová ulica                         -             -             -                            -            735

Vetva  -  Za stráňou                         -         185            -                            -            220

„      -   Ku kostolu                          -         205            -                             -               -

Vetva  -   Slatiny                                          175            -                         120              -

Vetva  -  Vyšné skaliská                    -         810            -                             -              -

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

S p o l u                                         225      3.005       835                      120           955

STL plynovody celkom :         1.060    10.275        835                   1.645        2.235

================================================================

Prepojovací plynovod – priemer 160 mm do r. 2009/10  –  4.935  m

Spolu STL – miestne plynovody                             „        - 12.170  m

###### Miestne plynovody  celkom :                                „      - 17.105  m

Spolu STL – miestne plynovody po r. 2010 do 2025        -  3.880  m

###### Miestne plynovody  celkom  s výhľadom podľa ÚP   - 20.985  m

=====================================================

Plynovody podľa štúdie  ku konečnému roku 2009 :

Prepojovací STL plynovod - priemer                        160 mm –   4.490 m

Ostatné STL miestne plynovody v obci Lipt. Sliače               -- 13.620 m

S p o l u :                                                                                   18.110 m

VTL plynovody nie sú uvažované v ÚP Lipt. Sliače.

Ostatné údaje návrhu

V stavbe “ STL prepojovací plynovod Liptovský Hrádok  - Ružomberok“ sú uvažované

VTL prípojka DN 100 PN 6,3 je uvažovaná a  riešená  s napojením pri obci Turík.

STL prepojovací plynovod RS Lipt. Sliače – Štiavnička - Ružomberok .

Regulačné  stanice  - je riešená v rovnakej stavbe – RS 9.000 –s využitím pre  riešené obce podľa uvedenej stavby – Štúdie -  prepojovacieho plynovodu Lipt. Hrádok - Ružomberok.

Potrebný výkon pre RS  2.208 m3/hod  - / výpočet  v štúdii 2.226 m3/hod/.

Uvedené plynárenské zariadenia sú v súčasnom období v realizácii – vo výstavbe v investorstve budúceho majiteľa a prevádzkovateľa SPP a.s Bratislava o.z. Žilina.

STL plynovody  pre obec sú navrhované  podľa predchádzajúceho v  tlakovej hladine  0,4 MPA s  prevádzkovým tlakom v  1 etape 0,3 MPa.  Uvedené  riešenie  je  v  súlade  so štúdiou plynofikácie oblasti podľa predchádzajúcich údajov.

Kapacita plynovodov je navrhovaná na maximálny hodinový prietok plynu. Pri zohľadnení súčasnosti   odberov a dobrých prietokových  parametrov u súčiniteľa trenia - budú pomery prietoku priaznivé.

Plynovody  STL sú  navrhované v  zmysle príslušných  noriem STN  386413  a 386415  a súvisiacich noriem a  predpisov pre stavbu   plynovodov  a    odberných  plynových  zariadení. Ochranné  pásmo navrhovaných  plynovodov je  4 m  od objektov -  mimo zastavaného  územia a v  obci 1 m. Bezpečnostné pásmo pre STL plynovod mimo intravilánu je 10 m. Križovanie a  súbeh s inými   podzemnými  vedeniami bude v zmysle  STN 736005.   Plynovody sú  navrhované v jednotlivých uliciach  - ich okrajom, alebo  zeleným  pásom  po  verejných priestranstvách  tak, aby   vlastné  komunikácie boli  čo najmenej  narušené so zohľadnením uloženia jestvujúcich či nových podzemných inžinierskych sietí.

Pri  návrhu  zásobovania  teplom  -  spaľovaním  zemného  plynu  zohľadniť a  ponechať možnosť odberateľom, zásobovanie teplom aj  na  inej báze  zásobovania  teplom  a to  elektrickou energiou a predtým uvedeným drevným odpadom -hmotou,  alebo  iného  druhu  vykurovania. Prihliadať  však  na nutnosť   spaľovania ekologicky čistého paliva pre zlepšenie a ozdravenie  ovzdušia v riešenom území a mesta.  Ochranné a bezpečnostné pásma pre STL a VTL plynovody sa riadia  podľa zák. č. 70/1998 Zz. Bezpečnostné  pásmo  pre  STL  plynovody  a  prípojky vo voľnom  priestranstve a nezastavenom území je  10 m a pre VTL plynovody   a prípojky do 350 mm je 20 m. Pokiaľ  by sa  uvažovala  preložka  plynovodu -  zabezpečuje ju  vlastník plynárenského zariadenia na náklady toho, kto preložku  plynárenského zariadenia vyvolal.

Rekapitulácia riešenia - záver

Navrhované  riešenie územného  plánu v časti  zásobovania plynom je     riešením podľa návrhu urbanizmu územného plánu obce, Riešenie je v súčinnosti s   možnosťou  zásobovania  energiou  - teplom  pre   vykurovanie,  varenie a technologické účely zemným plynom a iným druhom energie – podľa predchádzajúcich údajov a popisu.

Zvýšenie  spotreby  zemného  plynu     a  jeho  pokrytie  cez  VTL  plynovod  -  prípojku  a  RS,  ktoré  sú riešené v plynofikácii  oblasti  a ÚP  - časť  zásobovania plynom  sa v podstate neprejaví v zmene a potrebe  úpravy a návrhu RS  pri navrhovaných plynárenských zariadeniach  pre plynofikáciu podľa  návrhu ÚP. Z uvedených dôvodov doporučujeme  časť zásobovania plynom podľa návrhu komplexného riešenia odsúhlasiť.

Návrh regulatívov pre časť zásobovania plynom

Popis  a návrhy  riešenia sú  uvedené v  predchádzajúcej časti. Zásobovanie teplom riešených oblastí na báze plynu je možné bez podstatných  náročných  úprav  a  podmieňujúcich investícií  previesť pri zmene na zemný plyn - .  Vzhľadom   na  stavbu,  ktorá   zlepšuje  životné  prostredie je možná dotácia z fondu  životného prostredia SR a investorstvo   v   zmysle   zákona   č.70/98   Zz.  -  budúceho  prevádzkovateľa SPP o.z. Žilina resp. SPP a.s. Bratislava.

Pre zabezpečenie navrhovaného zásobovania plynom riešeného ÚP:

- pripraviť podmienky  na riešenie plynofikácie  podľa návrhu a potreby riešenia výstavby odberných zariadení,

- dopracovať riešenie - s prípravou projektových prác,

- pripraviť   územné   konanie   a   rozhodnutie   pre   stavby   plynofikácie a    stavebné povolenie pre  stavby plynovodov podľa potreby jednotlivých investorov,

- vybudovať miestne STL plynovody podľa predchádzajúceho návrhu v jednotlivých etapách potreby výstavby,

- vybudovať prípojky k  jednotlivým objektom  resp. odberateľom podľa postupu výstavby.

2.13 Koncepcia starostlivosti o ŽP

Všeobecne

Rozhodujúcim činiteľom stavu ochrany životného prostredia (ďalej len ŽP) v obci Liptovské Sliače je súlad rastu ekonomiky s opatreniami realizovanými za účelom zvyšovania kvality ŽP.

Pod čistotou a kvalitou ŽP rozumieme taký stav pôdy, ovzdušia, vody a bioty, ktorý je vecou verejno-prospešného i osobného záujmu každého občana obce.

Pod ekonomikou v Liptovských Sliačoch rozumieme a živočíšnu veľkovýrobu, rodinnú malovýrobu, agroturistické farmy, prevádzky vo výrobnom parku a turistické prevádzky a zariadenia.

Nositeľom a indikátorom stavu a kvality ŽP v obci sú biotopy tvorené NSKV v kultúrnej krajine (parky, studne, mokrade, aleje, lesíky, medze a pod.), biokoridory (lesné masívy, nivy a údolia potokov s brehovou vegetáciou) a biocentrá (PR Sliačske Travertíny). Biokoridorom nadregionálneho významu na území obce je predhorie Nízkych Tatier – súčasť ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry (NAPANT). Biocentrom miestneho významu je PR Sliačske Travertíny. Oba prvky ÚSES sú predmetom mimoriadnej ochrany a podliehajú legislatívnej ochrane.

Návrh ÚP určuje ochranu pevnej kostry prírodnej štruktúry na území obce (ÚSES), rozšírenie plôch zelene (predovšetkým s ochrannou funkciou) a rozšírenie a ochranu biotopov. Mimoriadnu pozornosť v rámci prírodného bohatstva obce si zasluhuje mokraď s výverom minerálneho prameňa PR Sliačske Travertíny.

Pre kvalitu bývania v obci a z  hľadiska ochrany ŽP v obci sú dôležité hygienické, ochranné a izolačné pásma okolo zdrojov znečistenia prostredia. Je to predovšetkým izolačná zeleň okolo fariem živočíšnej výroby, domácich chovov, výrobných podnikov a cestných komunikácií.

Nositeľom koncepcie starostlivosti o životné prostredie je pôda, vzduch, voda a biota. Životné prostredie a jeho jednotlivé zložky v k.ú. obce sú v súčasnosti ovplyvnené a narušené ľudskou činnosťou. V určitých častiach je tento vplyv silnejší a koncentrovanejší, v iných slabší a rozptýlenejší. Ľudské aktivity v riešenom území sú preto dnes do značnej miery limitované. Pri realizácii a plánovaní ľudských činností je nutné:

a) rešpektovať limity  všetkých zložiek životného prostredia (predovšetkým voda, pôda, ovzdušie a biota),

b) všetky ľudské aktivity realizovať a plánovať v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja,

c) chápať súvislosti a úzku prepojenosť medzi jednotlivými zložkami životného prostredia, chápať životné prostredie ako ucelený systém s krehkou rovnováhou,  ľahko zraniteľnou ľudskými aktivitami,

d) minimalizovať, prípadne úplne eliminovať negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia (znečistenie vodných tokov a vodných zdrojov povrchových i podzemných, znečistenie pôdneho fondu, vodná a veterná erózia, sezónne znečisťovanie ovzdušia,  nízky podiel NSKV),

e) realizovať opatrenia zvyšujúce kvalitu a ekologickú stabilitu životného prostredia (revitalizačné, protierózne, technologické i biologické opatrenia),

f) zvyšovať ekologickú stabilitu a biodiverzitu krajiny tvorbou nových prvkov NSKV a biotopov

g) uprednostňovať environmentálne vhodné technológie a preventívne opatrenia ľudskej činnosti

- vybudovanie kanalizácie, napojenie obce na ČOV,

- minimalizácia negatívnych vplyvov živočíšnej a rastlinnej výroby - bezpečné a hygienické nakladanie z odpadmi  a zamedzenie únikom odpadov z poľnohospodárskej výroby do prostredia,

- racionálny systém aplikácie hnojív,

- vypracovanie a realizácia programu odpadového hospodárstva v obci

- ekologické hospodárenie v lesoch

Konkrétne  opatrenia

Hygiena  ŽP -  voda

a) rešpektovanie ochranných pásiem tokov a vodných zdrojov (ochrana potoka patrí medzi dôležité opatrenia trvalo udržateľného rozvoja života dediny) pri realizovaní doterajších a plánovaných činností v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, priemyselnou a výrobnou činnosťou a rozvojom rekreácie a turizmu

b) predchádzať rizikám havarijného znečistenia vody

c) zabezpečiť dôsledné zachytávanie domových splaškových vôd do žúmp a ich vývoz fekálnymi vozmi (do vybudovania kanalizácie)

d) obmedziť používanie agrochemikálií

e) vybudovať nepriepustné hnojiská pre domáce chovy hospodárskych zvierat a zabrániť vzniku zápachu z domácich hnojísk, dodržiavať hygienické požiadavky bakteriologickej ochrany prostredia pri prevádzke týchto zdrojov

f) vybudovanie moderného, environmentálne vhodného systému odkanalizovania obce

g) využitie potenciálu prírodnej akumulácie a zásob povrchových a podzemných vôd - revitalizácia existujúcich a tvorba nových mokradných biotopov v rámci k.ú. obce (viď. kapitola "Ochrana a využívanie podzemných a povrchových vôd" časť "Obnova mokradných biotopov v k.ú. obce")

Hygiena ŽP- vzduch

a) rešpektovať všetky predpisy proti ohrozeniu ozónovej vrstvy Zeme

b) obmedziť prašnosť obmedzením prepravy prašných materiálov a ťažkej dopravy v obci

c) zamedziť zamorovaniu ovzdušia spaľovaním nehodnotného paliva v peciach rodinných domov a iných prevádzok a zariadení –  dokončenie plynofikácie obce

d) eliminovať zápach zo živočíšnej výroby (veľkochovy i domáce chovy) prísnymi hygienickými opatreniami a postupným útlmom výroby

Hygiena ŽP - pôda – ochrana PPF

a) rozhodujúcou požiadavkou je zabezpečiť ekologicky optimálne využívanie pôdneho fondu a zvyšovanie kvality PPF, nie však na úkor ostatných zložiek životného prostredia, ale v súlade s trvalo udržateľným rozvojom a s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia

b) presadzovanie biologického hospodárenia na pôdnom fonde,

- zavádzanie environmentálne vhodných agromelioračných opatrení (terénne úpravy, aplikácie priemyselných hnojív, maštaľného hnoja, kompostov, vitahumu, rašeliny, vápnenie a pod.)

- realizácia proti erózneho programu ochrany pôdy

- pri aplikácii hnojív a ostatných agrochemikálií využívať nekontaminované, environmentálne vhodné materiály

- zachovanie potrebnej hrúbky pôdy a ornice, dodržiavanie správneho technologického postupu, zachovanie medzí, zemní, stupňov a pod., nerozorávať sklonité pozemky, zachovanie čistiacej schopnosti pôd, zníženie intenzity erózie, zamedzenie povrchovému odtoku

- neuskutočňovať veľkoplošné opatrenia, uprednostňovať biologické zásahy

- zachovanie prirodzených biotopov organizmov, zachovanie prvkov ÚSES, zvyšovanie druhovej diverzity organizmov (výsadba, vodné toky), výsadby náhradnej zelene

c) realizácia protieróznych opatrení (organizačných, agrotechnických a biologických), ktoré obmedzujú straty pôdy eróznou činnosťou

- používanie správneho technologického postupu, rekultivácia pôdy, obmedzenie hnojenia do zásoby, zlepšenie vsakovacej schopnosti pôdy, obmedzenie povrchového odtoku, zachovanie prirodzených biotopov, zachovanie prirodzenej vegetácie, výsadba náhradnej zelene, zachovanie (doplnenie) prvkov ÚSES

- realizácia opatrení proti vodnej erózii na ornej pôde:

organizačné opatrenia (delimitácia kultúr - ochranné zatrávnenie/zalesnenie, protierózne rozmiestňovanie plodín - osevné postupy, pásové striedanie plodín, dodržiavanie primeranej veľkosti a optimálneho tvaru honov s homogénnymi vlastnosťami),

agrotechnické a vegetačné opatrenia (vrstevnicové obrábanie, výsev do ochrannej plodiny alebo do strniska, jamkovanie povrchu pôdy), na TTP (protierózna organizácia pasenia, protierózna obnova mačiny), pri špeciálnych plodinách (protierózny smer výsadby, zatrávnenie medziriadkov, krátkodobé porasty v medziriadkoch, jamkovanie povrchu pôdy v medziriadkoch, mulčovanie, herbicídny úhor)

- realizácia opatrení proti veternej erózii: organizačné opatrenia (výber plodín, pásové striedanie plodín), agrotechnické opatrenia (úprava štruktúry pôdy - zvýšenie vlhkosti pôdy, priamy výsev ochrannej plodiny alebo strniska), technické opatrenia (prenosné zábrany, ochranné lesné pásy, vetrolamy)

d) realizácia pozemkových úprav v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby ÚSES, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva

e) zabezpečenie fungovania živočíšnej výroby založenej na environmentálne vhodných princípoch s minimálnymi negatívnymi dopadmi na pôdny fond

f) rešpektovať pri ďalšom rozvoji poľnohospodársky pôdny fond ako jeden z faktorov limitujúcich urbanistický rozvoj

Ochrana ŽP – zeleň

Viď. kapitola "Opatrenia na zvyšovanie podielu NSKV v kultúrnej krajine i v intraviláne obce"

Hygiena (P - hospodárenie s odpadmi

Stará skládka TKO na lokalite Zúbra pri Strednom Sliači spĺňa kritériá.  Uvedené opatrenia dopĺňame o nasledovné:

- účelne rozmiestniť kontajnery z dôvodu eliminovania vzniku divokých skládok,

- príprava separovaného zberu odpadu.

Vodné toky

Úsek 1 – rkm 0,850 – 1,680

Koryto v tomto úseku je vo vynikajúcom stave. Drevinná vegetácia – vŕba biela, krehká a topoľ čierny tu dosahujú značnú výšku, jedná sa o dospelé stromy. Najstaršie stromy (u ktorých hrozí zlomenie alebo vyvrátenie) navrhujem manažovať ako hlavové vŕby. Tieto stromy po spílení vo výške min. 2 m nad zemou znovu vyháňajú mladé konáre. Takouto starostlivosťou sa predlžuje životnosť stromov, aj ich stabilizačný a ochranný účinok na tok. Spílené stromy takisto umožnia aj pohľad do druhej strany údolia Sliačanky.

Na úseku sa nachádzajú aj erózie brehov, tieto je vhodné vegetačným spôsobom zastabilizovať. Na úseku sa nachádzajú malé skládky odpadu – odstrániť. Na úseku sa nachádzajú invázne rastliny – Netýkavka žliazkatá a Pohánkovec (Krídlatka) japonský. Tieto rastliny je zakázané dovážať, pestovať a šíriť. Je potrebné zastaviť ich rast a šírenie pravidelným kosením, príp. Inými odporúčanými spôsobmi.

Úsek 2 – rkm 1,680 – 1,900

Potok preteká územím s radovou zástavbou. Vzdialenosť od domov je dosť veľká, takže na mnohých miestach je koryto prirodzené. Pomiestne (nie celé úseky) sú brehy koryta spevnené opornými múrmi. Niektoré si vzhľadom na svoj vek vyžadujú opravu. Brehy sú značne zarastené, v mnohých úsekoch (medzi mostmi) hustou krovitou vegetáciou, čo úplne znemožňuje prechod slnečných lúčov na zem a tým zabraňuje rastu trávy a tým aj spevneniu povrchu brehov.

Na úseku je nutná sanácia niektorých drobných erózií ako prevencia pred vznikom vážnejších porúch toku:

- postupne odstraňovať smreky (ako nevhodná vegetácia na spevňovanie brehov) z brehov a postupne ich nahradzovať vŕbou alebo jelšou.

Úsek 3 – rkm 1,900 – 2,200

Koryto toku – brehy a dno sú prirodzené. Brehy sú tvorené trávnym porastom, sú značne erodované. Koryto v tomto úseky má nedostatočnú kapacitu na prevod veľkých vôd, preto v prípade povodne predstavuje táto časť toku nebezpečenstvo vybreženia vody:

- zväčšiť kapacitu koryta – na oboch brehoch je dostatočný priestor na vytvorenie “prirodzeného”, vegetačným spôsobom opevneného koryta.

Úsek 4 – rkm 2,200 – 2,450

Pravý breh toku je opevnený oporným múrom (ochrana miestnej komunikácie), ľavá strana koryta je prirodzená, zavegetovaná zväčša plytko koreniacimi drevinami a kríkmi. Kapacita koryta je nedostatočná:

- zväčšiť kapacitu koryta. Ľavú stranu toku opevniť vegetačným spôsobom pomocou vhodných druhov drevín.

Úsek 5 – rkm 2,450 – 3,100

Koryto je z väčšinou prirodzené, oporné múry sa vyskytujú len pomiestne. Prirodzené úseky sú kvalitne “spevnené” koreňmi tu rastúcich drevín. Vŕby tu dosahujú značnú výšku a rastú na strmých svahoch, hrozí nebezpečenstvo ich vyvrátenia:

- vŕby manažovať ako hlavové (viď úsek 1), vhodným opílením tak zabezpečiť ich stabilitu.

Existujúce erózne miesta opraviť pomocou vegetácie.

Úsek 6 – rkm 3,100 – 4,470

Koryto toku a brehové porasty dosahujú v tomto úseku vynikajúcu kvalitu. Brehový porast je tvorený vzrastlými vŕbami a topoľmi. Keďže tok preteká územím bez radovej zástavby je vhodné koryto aj brehové porasty ponechať bez zásluh na ich prirodzenom vývoji. V úseku pri komunikácii spájajúcej Stredný a Vyšný Sliač odporúčame vytvoriť hlavové vŕby. V lokalite pod JRD (rkm 4,200):

- vytvoriť spevnený prechod (plovegetačné panely) cez tok pre dobytok. Zabráni sa tak vznikajúcej erózii brehov v tomto mieste.

Okolo jestvujúceho porastu:

- zhotoviť jednoduchý plôtik, ohradu, ktorý zabráni pohybu dobytka naprieč korytom a tým zabráni erózii brehov.

Úsek 7 – rkm 4,470 – 5,000

Tok preteká súvislou zástavbou pozdĺž komunikácie. Vzdialenosť domov od toku znemožňuje vytvorenie prirodzeného koryta. Miestami vzhľadom na vek úprav sa koryto javí ako prirodzené. V dolnej časti úseku, keď tok preteká na ľavej strane komunikácie je koryto v dobrom stave bez nátrží. Je tu však možnosť ďalšej výsadby drevinnej vegetácie. V úseku, keď tok preteká pozdĺž pravej strany cesty je koryto aj brehy zväčša prirodzené, miestami opevnené opornými múrikmi z lomového kameňa:

- vykonať čistenie dna toku. Je značne zanesené a tým sa zmenšila jeho kapacita.

Porušené oporné múriky je potrebné opraviť. Na úseku sa nachádzajú miesta vhodné na výsadbu vegetácie. Pod zaústením pravostranného prítoku v rkm 5,000 sa pri ceste nachádza brehová nátrž v dĺžke cca 15 m. Túto je vhodné sanovať zápletovým plôtikom z vŕbového prútia.

Úsek 8 – rkm 5,000 – 5,870

V rkm 5,000 – 5,150 sa striedajú úseky s prirodzeným korytom s úsekmi s opornými múrmi. V tejto časti sa nenachádzajú brehové nátrže a oporné múry sú v dobrom stave. Od rkm 5,150 po 5,870 tok preteká v podzemnom kanáli. V tomto úseku je tok bez akejkoľvek biologickej hodnoty. Vzhľadom na kvalitu vody vytekajúcej z kanálu možno predpokladať existenciu kanalizačných vpustov do toku. Táto situácia značne zhoršuje kvalitu vody v nižšie položenom úseku. V hornej časti úseku, pod cestným mostom, pred zaústením toku do podzemného kanála preteká tok na povrchu. V tomto mieste:

- vysadiť vegetáciu a tak spevniť koryto.

Úsek 9 – rkm 5,870 – 6,290

Koryto aj dno toku v tomto úseku je prirodzené a veľmi dobrej kvality. Okrem sanácie lokálnych drobných erózií brehov je možné úsek ponechať bez zásahu. Koryto vyhovuje aj z hľadiska kapacity.

Na úseku sa nachádza niekoľko vhodných lokalít na výstavbu suchých nádrží – plodrov. Ich funkcia spočíva v zadržaní povodňovej vody a tých ochrane nižšie ležiacich úsekov.

Tok Zúbra – rkm 0,000 – 0,600

Zaústenie tohto ľavostranného prítoku Sliačanky je v rkm 2,450. Tok pretekajúci zastavaným územím má zväčša prirodzený charakter. V lokalite pod cestným mostom sú brehy spevnené oporným múrom. Spôsob vyhotovenia tohto múru je dobrým príkladom, že existujú aj iné využitie betónových prefabrikátov. Je to ukážkový úsek pre starostlivosť o tok (na druhej strane bola tu aj možnosť vypestovania vegetačného opevnenia toku).

Ľavostranný prítok Sliačanky – zaústenie v rkm 3,100

V úseku od rkm 0,000 do 0,800 je koryto toku prirodzené, bez antropogénnych zásahov. Túto časť navrhujem ponechať bez zásahov. Od rkm 0,800 do 1,500 je koryto upravené. Spodná časť spomínaného úseku bola upravená v nedávnej dobe. Žiaľ, spôsob úpravy vypovedá o pokračujúcom trende vodného hospodárstva, a to vo vynakladaní veľkých finančných prostriedkov na akcie, ktoré môžu byť vegetačným spôsobom upravené za zlomok ceny. Spodná časť úseku (nová úprava) ponecháva dno koryta prirodzené, no po pár mesiacoch od odovzdania stavby badať hĺbkovú eróziu dna a tým aj ohrozenie finančne náročnej (na dĺžku úpravy) akcie. Zvyšný úsek po rkm 1,150 je upravený pomocou betónových panelov, ktoré tvoria opevnenie dna aj brehov. V budúcnosti pri úprave toku je možné upraviť iným spôsobom ako v spodnej časti úseku.

Úsek od rkm 1,150 po 3,100 tvorí tok v prirodzenom koryte. Dno aj brehy toku sú prakticky bez zásahu človeka. Okrem pomiestnych opráv drobných porušení toku, nie je potreba do koryta zasahovať. Na úseku sa nachádzajú vhodné miesta na vybudovanie suchých poldrov, ako účinného prvku protipovodňovej ochrany spodných úsekov toku.

Ľavostranný prítok Sliačanky – zaústenie v rkm 3,500

Tok je otvorený prirodzeným korytom. V spodnej časti (ležiacej pod štátnou cestou) sú brehy koryta pred eróziou chránené drevinnou vegetáciou – vzrastlé stromy vŕb. Úsek nad cestou je s prirodzenými, vegetačne upravenými brehmi, avšak bez stromovej vegetácie:

- vysadiť vhodnými druhmi drevín.

Pravostranný prítok Sliačanky – zaústenie v rkm 5,000

Spodná časť prítoku je pomiestne upravená opornými múrmi výšky 0,5 – 0,6 m. Sú poškodené, v budúcnosti bude vhodné ich nahradiť vegetáciou, ktorá bude tvoriť prirodzené opevnenie koryta. Vyššie položený úsek je prekrytý násypom, na ktorom sa v súčasnosti nachádzajú polia. Tok preteká potrubím. Spodný úsek:

- upraviť, je potrebné vyťažiť nánosy a sedimenty

2.l4  Vymedzenie a vyznacenie chranených ložiskovych uzemí            a dobývacích priestorov.

Na rešenom území sa nenachadzaju uzemia tohto funkčneho zamerania

2.15 Vymedzenie plôch so zvýšenou ochranou (záplavy, ťažba)

Návrh ÚPN -o nestanovuje osobitne územia tohto určenia, zvýšenú ochranu v území určujú ekostabilizačné opatrenia.

2.16 Vyhodnotenie perspektívneho využitia PPF a LF na nepoľnohospodárske účely

Vyhodnotenie záberu PP je častou  osobitne začlenenou do záveru textovej casti  riešenia návrhu ÚPN-o.

2.17 Hodnotenie navrhovaného riešenia

Územný plán je vždy v histórii obce príležitosťou pozrieť sa do tváre svojej minulosti a zahľadieť sa do jej budúcnosti. Plánovanie je dôvod na zamýšľanie sa o želateľnom stave budúcnosti obce, plánovanie je prejavom schopnosti zobrať aktívne osud obce života do svojich rúk. Tento zámer sa v Liptovských Sliačoch naplnil.

Návrh územného plánu obsahuje urbanistickú koncepciu, ktorá označuje spoločnú myšlienku a zámer ako usporiadať dedinu a stavať v nej tak, aby to nebolo len účelné ale aj pekné. Urbanistická koncepcia určila jednotný zámer zástavby, vymedzila ťažiská či centrum obce. Urbanistická koncepcia nemá na mysli len individuálne záujmy stavebníkov domov, ale sa zamerala na spoločné vybavenie obce. Pekná obec, to je obraz harmonického celku dediny s dominantou ústredného priestranstva. Urbanistická koncepcia návrhu ÚPN-o nastolila tieto zámery.

Územný plán má pripravenú koncepciu spoločensko-kultúrneho významu, určuje kde, čo a ako stavať s predvídavosťou potrieb budúcnosti. Nebudú to len nové stavebné pozemky pre rodinné domy, budú to hlavne pozemky pre stavby zabezpečujúce novú prosperitu a spoločenský život obce. Návrh ÚPN-o vymedzil územie s týmto poslaním, očakáva od občanov pochopenie pre stavby verejného záujmu.

Územný plán v Sliačoch prichádza s novou vývojovou koncepciou, príchod hostí predurčí výstavbu turistických zariadení s požadovanými službami. Príchod hostí podmieňuje ponuka ubytovania na súkromí rodinných domov, hospodárske dvory rodinných domov očakáva „veľké upratovanie“ s cieľom zabezpečenia vyšších hygienických požiadaviek samozásobovania.

Urbanistická koncepcia nastolila nový územný rozvoj sídelného útvaru, navrhovaná koncepcia prichádza s víziou budúcnosti založenou na rozšírení funkcií riešeného územia, návrhom je nástup vidieckej turistiky do života obce.

Koncepciu a rozvoj turizmu v sídelnom útvare Sliače riadi ÚPN VÚC Žilinského kraja, ktorý zaradil priestor okolo Vyšného Sliača do rekreačného priestoru a bezprostrednú náväznosť na ďalší rekreačný priestor Ľupčianskej doliny. V priestore sa nachádza prírodná rezervácia Sliačske travertíny s prameňom geotermálnej vody a veľmi dobré podmienky pre pešiu turistiku, cykloturistiku v letnom období a rozsiahle svahy pre rekreačné zjazdové lyžovanie. V zime sú tu priaznivé podmienky pre bežeckú turistiku na lyžiach. Katastrom obce vedie cykloturistická trasa č.9 - 5426 z Ružomberka, cez Liptovskú Štiavnicu, Liptovské Sliače, Partizánsku Ľupču do Bešeňovej (podľa Cykloturistického sprievodcu regiónu Ružomberok, I. Štreit). Nevyužitým ostáva zdroj geotermálnej vody v rámci PR Sliačske Travertíny a jeho bezprostredné okolie. Prírodný amfiteáter situovaný v J časti Stredného Sliača v priestore potoka Sliačanka poskytuje podmienky pre kultúrne a folklórne podujatia. Ľudové umenie, kroje, tance a zvyky vyznačujúce sa svojou jedinečnosťou typickou pre Liptovské Sliače má v obci veľmi silnú tradíciu.

Kontinuita s minulosťou

Nad Vyšným Sliačom bolo objavené praveké sídlisko z mladšej doby kamennej (kanelová keramika), hromadný nález bronzových mečov liptovského typu z doby železnej, žiarové pohrebisko z hallštattskej doby. Dve osady Sliače sa spomínajú už v polovici 13. storočia ako majetok kláštora v Turci. Hodnoverne sa Sliače spomínajú v roku 1326, a to Stredný Sliač (Kostoľany) a Nižný Sliač (Nižnejsa). Vyšný Sliač vznikol v prvej tretine 16. storočia. V roku 1516 obec po dohode s panstvom platila peňažné dávky a aj keď nemala výsady, pokladala sa za mestečko. Mestské výsady získal Stredný Sliač až v 18. storočí. Od 17. storočia sa v Sliačoch rozvíjali remeslá, cechy, postavili mlyny, pivovar, papiereň, vo Vyšnom Sliači valcha. Od polovice 19. storočia odchádzala značná časť obyvateľov na sezónne poľnohospodárske práce na Dolnú zem, mnohí emigrovali do Ameriky.

Zachovanie identity sídla

Charakter sídelného útvaru ako mestečka sa prejavuje v kompaktnosti miestneho kultúrneho života, ktorý si aj napriek zmenám zachoval svoju osobitosť. Starobylosť miestnej kultúry dokladujú aj nástenné a tabuľové maľby zo 14. – 16. storočia v miestnom kostole sv. Šimona a Júdu. Možno z nich poznať dekoráciu vybíjaných odevných súčiastok, rôzne debnárske výrobky. V dôsledku požiarov v obci nahradili drevené domy murovanými už v priebehu prvej polovici 20. storočia, v niektorých častiach už skôr. Ostali len drevené sýpky v strede obce. Popri remeslách (tesárstvo, mlynárstvo, vrenie piva, výroba papiera, valcovanie súkna) sa obyvatelia zaoberali hlavne poľnohospodárstvom a chovom oviec. Miestnych valachov si ako vynikajúcich odborníkov najímali okolité dediny. So salašníctvom súvisela i miestna výroba salašníckeho riadu, šperkov. Do začiatku 20. storočia sa zachovala výroba praslíc vylievaných olovom, pletenie košov, paličkovanie čepcov.

Zachovanie historického odkazu

Liptovské Sliače predstavujú potočné a radové usporiadanie sídel, pôvodne zrubové omazané i neomazané stavby so štítom a podlomenicou. Na štíte vetracie otvory a v priečelí vstupná bránka. Staršie objekty zo začiatku 19. storočia – zvonica. Kostol gotický sv. Šimona a Júdu z rokov 1326 – 1334, renesančné zaklenutý v roku 1870, veža pristavená okolo roku 1680, obranný múr zo 17. storočia. V 18. storočí objekt zbarokizovali. Obnovený bol v rokoch 1956 – 1961. V kostole sa zachovalo viacero pôvodných stredovekých architektonických detailov (okno, klenba, portály, mreže), ale aj výtvarných diel, napr. pozoruhodné gotické nástenné maľby zo 14. – 15. storočia, výmaľba z roku 1899 od J. Hanulu. Na hlavnom neskororenesančno-barokovom oltári je neskorogotický tabuľový obraz Madony z roku 1517, bočný neskorogotický krídlový oltár sv. Mikuláša je z roku 1500 – 1510. Kazateľnica je zo 17. storočia, krstiteľnica z 18. storočia.

Obnova historického dedičstva

Od 17. storočia sa v Sliačoch rozvíjali remeslá, cechy, postavili sa mlyny, pivovar, papiereň. Najstarším objektom obce je gotický kostol, renesančne preklenutý, prístavba veže, obnova. V obci je šesť prícestných kaplniek, ktoré boli orientačnými bodmi pri cestách a na rázcestiach.

Nad Vyšným Sliačom je chránený prírodný výtvor pôvodne pod názvom Mofetový prameň. Teplý sírouhličitý prameň Teplica v travertínovom kopci s výskytom charakteristickej fauny a flóry pod výverom. Prameň je zvyškom bohatých žriediel, ktoré v štvrtohorách vytvorili celý vŕšok travertínu. V skálí medzi vyčnievajúcimi bralami je významné praveké sídlisko kanelovej kultúry z mladšej doby kamennej.

Ochrana prírodného bohatstva

Podrobnejšie historické dedičstvo dokumentuje J. Kútnik – Šmálov „....myšlienky zostávajú“ 1251 – 2001, obecná publikácia.

Regionálna architektúra

Pôvodnú lineárnu formu zástavby obce charakterizovali poľnohospodárske usadlosti – trojdielne stavby s nízkym dvorcom a humnom. Požiare zničili drevené domy, ostali ich pamätníky v podobe zachovalých dreveníc, drevenice sú dôležitou historickou pamiatkou Sliačov. Drevené domy boli nahradené murovanými, ostali sýpky. Domáci materiál poznačil výstavbu murovaných domov. Zástavba sledovala potok Sliačanky, po vyčerpaní tejto organizácie zástavby sa výstavba presunula do nových ulíc v závislosti na konfigurácii terénu. Zmenila sa pôdorysná forma sídel. Pôvodná ulica sa vyznačovala harmonickou rytmikou zástavby dedinských domov, dnes je ulica disharmonickou skladbou rôznorodých domov. Ulice tratili sprievodnú zeleň, ktorá lemovala potok, zastúpenie verejnej zelene je nízke. Zástavba hlavnej ulice historického pôvodu si zachovala svoje majetkovo-vlastnícke členenie, má svoju kompaktnosť a organizovanosť.  Návrh ÚPN-o zdôrazňuje zachovanie pôvodnej architektúry, nová architektúra so zmyslom pre príslušnosť k regiónu a pre zodpovednosť za identitu obrazu obce.

Pôvodné znaky architektúry:

A:

- situovanie po jednej strane,

- štýlové priečelie, znaky na štíte,

- sedlový tvar strechy,

- dlhý dvor ukončený humnom.

B:

- usporiadanie sídelného útvaru v krajine,

- „údolný“ výraz osídlenia v krajine,

- „reliéfne“ trasovanie dopravnej kostry sídelného útvaru,

- „potočná“ forma zástavby hlavnej komunikačnej trasy,

- solitéry, či skupiny dreveníc v zástavbe ulice,

- kostol v ťažisku sídelného útvaru (Stredný Sliač),

- zachovaná zástavba dedinských domov na úzkych pozemkoch,

- ulica s priedomiami a kaplnkami, prícestnými krížmi.

(podľa Etnografický atlas Slovenska – SAV 1989)

Záver

Sídelný útvar Liptovské Sliače po eliminácii negatívnych vplyvov SCP Ružomberok má potenciu životaschopného organizmu. Prvoradými sú pracovné príležitosti, tieto vo výhľade zabezpečuje dostupný priemysel a jednoduchá väzba na celoslovenskú dopravnú infraštruktúru (diaľnica, železnica). Sídelný útvar tvorí formu samostatného „údolného“ osídlenia zakomponovaného do horskej krajiny, dopravný systém osídlenia je líniový, čo si vyžaduje zvýšenú pozornosť na jeho frekvenčnú priepustnosť. Líniový dopravný systém je prehľadný a efektívny.

V širších súvislostiach je významným faktorom rozvoja sídelného útvaru stav životného prostredia. Blízkosť SCP Ružomberok vyvoláva negatívne vplyvy na životné prostredie v obci, nositeľom toho je stav ovzdušia. Dostupné posúdenia potvrdzujú obývateľnosť prostredia obce, negatívne vplyvy je nevyhnutné neustále vyhodnocovať. Budúcnosť obce Liptovské Sliače je závislá na čistote ovzdušia ako dôležitom ukazovateli stavu zdravého životného prostredia.

Súčasťou osídlenia Sliačskej doliny je horská krajina s hodnotami krás Národného parku Nízke Tatry, v k. ú. sa nachádza Prírodná rezervácia. Potencia krajiny je charakteristická turistickou príťažlivosťou, krajina ponúka letnú a zimnú rekreáciu nielen pre domácich obyvateľov ale aj pre vidiecku turistiku. Rekreačná krajina s ponukou aktívnej turistiky vytvára vo väzbe na kúpele Lúčky a Bešeňová cieľové miesto rekreácie, Liptovské Sliače majú potenciu rekreačnej ponuky regionálneho až európskeho významu. Budúcnosť obce je možné spájať s transformáciou poľnohospodárskej funkcie na jej integráciu s vidieckou turistikou.

Návrh ÚPN-o výrazne stavia územný rozvoj obce na ochrane a využití potenciálu krajiny. Ekostabilizačný systém je pilierom budúcnosti obce.

2.16

Vyhodnotenie perspektívneho využitia  PP

na nepoľnohospodárske účely

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

osobita  cast závaznej casti návrhu  UPN-O

Obec Liptovské Sliače

2.18

Návrh záväznej časti

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

O9/  2OO6

a. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

Úroveň – o b e c

Sídelný útvar vytvára súbor troch spojených sídel v katastrálnom území obce. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania; organizácia a funkčné väzby:

- zachovanie urbanistickej osi sídelného útvaru, určené historickou trasou hlavnej cesty,

- umocnenie priestorových dominánt sídelného útvaru, určené objektmi kostolov,

- ochrana obrazu krajiny, intenzifikácia zastavených ulíc,

- turistické sprístupnenie okolitej krajiny, agroturistické zariadenia,

- rozšírenie obytného územia, výstavba nových rodinných domov,

- vymedzenie územia na sústredenie zariadení občianskej vybavenosti, určenie ústredných priestranstiev,

- ochrana biotopov a biokoridorov v k. ú. a zastavenom území, určenie ochranného pásu potoka,

- výrazné zastúpenie zelene pozdĺž potokov, verejný priestor,

- doprava v turistických podmienkach života sídla, parkovanie a spomalenie,

- zriadenie turistických okruhov sídlo – krajina, turistické chodníky,

- identifikačný vstup do sídelného útvaru, umiestnenie nového zariadenia pri odbočke zo štátnej cesty 1. triedy,

- turistický vstup do NP, umiestnenie nového zariadenia na konci ulice v Stredných Sliačoch,

- vymedzenie plôch výrobného územia, určenie podmienok a limitov,

- rozšírenie a trasovanie novej technickej infraštruktúry, rekonštrukcie ulíc.

Ekologické obmedzenie (výhľad):

- ochranné pásmo NP bez lyžiarskych stredísk a zariadení v krajine

Úroveň – Nižný Sliač

- sídlo potočného charakteru; priestor pozdĺž potoka ekologicky ručený ako verejný (ochranné pásmo 6m)

- sídlo s ústredným priestranstvom; priestor pod Domom dôchodcov s demoláciou schátralého objektu funkčne určený na spoločenské ťažisko obce,

- sídlo s agroturistickou profiláciou; rozšírenie zastaveného územia k štátnej ceste I. triedy s novou funkciou pri vstupe do obce.

Plochy PP určené na nové funkčné využitie:

- územie pri vstupe do obce, podmienkou je lokálna preložka VN

Úroveň – Stredný Sliač

- sídlo prevažne potočného charakteru; určenie dopravného systému prístupových ciest, dopravný priestor určený ako spoločensko-funkčný (amfiteáter),

- sídlo s centrom sídelného útvaru; funkčná reštrukturalizácia územia centra s dôrazom na nové vymedzenie územia pre ochranu NKP s funkciou obecného parku,

- sídlo s výrobným územím; postupná likvidácia výrob s negatívnymi vplyvmi na obytné územie (píla) s obmedzením koncentrácie živočíšnej výroby v „strede“ obce, zmenšenie plochy farmy živočíšnej výroby,

- sídlo s bývaním v centre sídelného útvaru; zväčšenie počtu stavebných pozemkov, vymedzenie nových plôch a vytýčenie nových ulíc,

- sídlo s turistickou profiláciou; vymedzenie územia na novú ubytovaciu funkciu pri vstupe do NP.

Plochy PPurčené na nové funkčné využitie:

- územie na novú bytovú výstavbu (rodinné domy),

- územie určené rozvoju agroturistiky (hotel),

- územie verejno-prospešného záujmu (cintorín),

Hygienické obmedzenie (výhľad):

- centrum obce bez výrob s negatívnym vplyvom na obytné územie.

Úroveň – Vyšný Sliač

- sídlo podhorského charakteru v svahovom reliéfe; dotvorenie krajinného obrazu novou výstavbou „pod kostolom“,

- sídlo s novými pozemkami na výstavbu rodinných domov; územie vymedzené na intenzifikáciu zastavaných ulíc (1. etapa), vymedzenie územia pre výhľad (2. etapa),

- sídlo v kontakte s Prírodnou rezerváciou; určenie ochranného pásma a forma využitia výletného mesta „Teplica“,

- sídlo s vlastným športovým vybavením; určenie plôch pre zriadenie nového športového areálu s ochrannými pásmi zelene voči cintorínu a výrobnému parku,

- sídlo s ústredným priestranstvom; vymedzenie územia likvidáciou autobusových garáží, kultivácia priestoru ako spoločenského ťažiska obce.

Plochy PP určené na nové funkčné využitie:

- územie na novú bytovú výstavbu (rodinné domy),

- územie určené na šport a dennú rekreáciu,

- územie verejno-prospešného záujmu (cintorín),

- plocha vymedzená na miestnu komunikáciu spojenia sídla s Partizánskou Ľupčou.

Hygienické obmedzenia (výhľad):

- územie ochranného pásma farmy živočíšnej výroby s negatívnym vplyvom na bývanie, obmedzenie bývania.

Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia sú záväznou smernicou, ktorou sa usmerňuje umiestnenie určitého objektu alebo vykonávanie určitej činnosti v území. Regulatív má charakter zákazov, obmedzení alebo podporujúcich činností. Regulatív tým určuje zakázanú, obmedzenú a prípustnú činnosť alebo funkciu v území.

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia je komplexný proces vzájomného zosúlaďovania požiadaviek hospodárskych a iných činností človeka v životnom prostredí. Urbanistická koncepcia je toho nositeľom a zdôvodnením, urbanistická koncepcia tomuto súladu určila kvalitu prostredia, regulatívy sú prostriedkom na jej dosiahnutie a zabezpečenie.

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania sídelného útvaru predstavuje súlad s týmto funkčným využitím územia:

- Nižné Sliače; sídlo má vymedzené plochy bývania, výrobného parku a turistiky

- Nižné Sliače vymedzené územie centra – R13

Regulatívy majú zameranie:

- obytné územie na hlavnej ulici – R1

- obytné územie na vedľajšej ulici – R2

- územie agroturistických zariadení – R3

- územie turistických zariadení – R4

- územie vyroby– R5

Osobité regulatívy predstavujú ekostabilizačné opatrenia v krajine.

- Stredné Sliače; sídlo má vymedzené funkčné plochy, vymedzenie  plochy centra celej obce– R12.

Regulatívy majú toto rozšírené zameranie:

- územie kultúrnej pamiatky – R6 – uplatnenie ochranneho pásma Národnej kultúrnej pamiatky

- obytné územie s návrhom nových ulíc – R7

Osobité regulatívy predstavujú ekostabilizačné opatrenia v krajine.

- Vyšné Sliače; sídlo má vymedzené funkčné plochy s vlastnou dostupnosťou základného občianskeho vybavenia.

Regulatívy vo Vyšných Sliačoch majú toto rozšírené zameranie:

-územie centra  - R 8  založené na demolácii objektu autobusových garáží,

-obytné územie s novou výstavbou pod novým kostolom – R9,

- rekreacne územie /vylety, nové využitie územia po rekultivácii lomu –   R 11

-rekreacne uzemie/šport ,nove vyuzitie uzemia Vyšne Revuce

Osobité regulatívy predstavujú ekostabilizačné opatrenia,lesohospodarsky plan – R 14

Koncepciu funkčného využitia územia v sídelnom útvare určuje stupňovitý systém usporiadania, občianskej vybavenosti. Prvým stupňom je autonómnosť základnej vybavenosti každého sídla určená dochádzkovou vzdialenosťou. Druhým stupňom je sústredenie vyššej vybavenosti v geometrickom ťažisku dostupnosti v Strednom Sliači.

b. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok

V záujme identifikovateľnosti regulatívov budúceho využitia jednotlivých častí územia sídelného útvaru boli určené regulatívy pod označením R 1-11. Regulatívy sú tak určené hranicami územia, základnou charakteristického zamerania a funkčným využitím. Regulatívy majú všeobecnú platnosť na území sídelného útvaru, vybrané regulatívy majú platnosť ustanovení:

- prípustných funkcií v možnom členení na dominantné (primárne), funkcie vhodné (konzistentné), podmienečne vhodné (prípustné) a neprípustné funkcie.

Obytné územie

Regulatív R1 – hlavná ulica sídelného útvaru-obce, rodinné domy.

Základná charakteristika – územie slúži výstavbe rodinných domov s polyfunkčným využitím, spojenie bývania s ponukou služieb.

Dominantná funkcia:

- bývanie v rodinných domoch, suterén + prízemie + podkrovie,

- zeleň súkromných záhrad, hospodársky dvor + stav.

Vhodná funkcia:

- bývanie hostí v rodinných domoch alebo v ich prístavbách do hĺbky dvora,

- bývanie hostí v starých domoch a dreveniciach, rekonštrukcia podľa pôvodnej predlohy,

- bývanie spojené s ponukou služieb, rekonštrukcie domov so zachovaním pôvodnej stavebnej čiary, dostavba zázemia služieb – max. plocha 100 m2 do hĺbky dvora.

Prípustné funkcie:

- samozásobovanie, chov hospodárskych zvierat v obmedzenom počte, hospodárske stavy s hygienickým zabezpečením bez negatívneho vplyvu na susedov.

Doplňujúce ustanovenie:

- garážovanie a parkovanie na dvoroch a pozemkov rodinných domov,

- priedomie bez vysokého plotu, prípustný drevený plôtik v=1,2 m s kvetinovou výsadbou,

- ochrana potoka na priedomí, ochranné pásmo 6,0 m po každej strane vyhradené len na verejnú zeleň, stabilizačná výsadba stromov. Vstup do domu cez mostík,

- rodinné domy so sedlovou strechou v duchu tradičného tvaroslovia domov,

- okolo a pozdĺž potoka lavičky a posedenie s plochami pre deti, parkovo upravená líniová a plošná zeleň.

Neprípustné funkcie:

- výroba, skladovanie a zariadenia dopravy ako hlavné stavby,

- všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov na účely bývania.

Regulatív R2 – vedľajšie ulice sídelného útvaru, rodinné domy.

Základná charakteristika – územie slúži bývaniu v rodinných domoch, bývanie spojené so samozásobovaním.

Dominantná funkcia:

- bývanie v rodinných domoch, zvýšený suterén + prízemie + podkrovie, sedlová strecha domu,

- zeleň súkromných záhrad, hospodársky dvor + hospodárske stavy na ustajnenie domácich zvierat.

Vhodná funkcia:

- stavby hospodárskeho dvora s maximálnou plochou 150 m2,

- hygienicky nezávadné stavby.

Prípustné funkcie:

- parkovanie áut na dvoroch a v garážach ako súčasti stavebného pozemku.

Doplňujúce ustanovenia:

- zástavba podľa určenej stavebnej čiary, stavby a dvory vo svahoch s vyriešením odtoku povrchových vôd,

- priedomia bez vysokých plotov, kvetinové priedomia.

Neprípustné funkcie:

- parkovanie áut na prístupovej komunikácii,

- výroba, skladovanie a zariadenie dopravy,

- všetky druhy činností, ktoré svojím negatívnymi vplyvom priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov na účely bývania.

Regulatív R3 – územie agroturistických zariadení v krajine

Základná charakteristika – využitie pasienkových hospodárstiev mimo zastaveného územia chovom oviec a HD, umiestnenie poľnohospodárskych stavieb v hygienickej vzdialenosti od bývania domácich a hostí, bývanie sezónneho typu.

Dominantná funkcia:

- poľnohospodárstvo a rekreácia, agroturistika, zhodnocovanie domácej produkcie v cestovnom ruchu,

- zariadenia typu gazdovských dvorov letnej sezóny s trvalým alebo prechodným ubytovaním, domácich, rekreačné ubytovanie hostí v kontakte s domácim hospodárstvom,

- zeleň a lúky v kontaktnom území.

Vhodná funkcia:

- malé ihriská pre neorganizovaný šport,

- nevyhnutné plochy technického vybavenia územia,

- pešie cyklistické a motorové komunikácie,

- nevyhnutné odstavné plochy pre automobily.

Podmienečne vhodné:

- doplnkové zariadenia pohostenia a bungalového ubytovania hostí.

Ustanovenia:

- členenie zastaveného územia na hygienické pásma a bloky, blok bývania a blok salaša so skladmi a hnojiskami. Hygienická vzdialenosť blokov minimálne 50 m, košarovanie min. 150,0 m od bývania,

- agroturistické zariadenie s charakterom miestnej tradície salaša, atrakcia vidieckej turistiky,

- výška budov prízemná s využitím podkrovia, sedlové strechy, využitie tradičného tvaroslovia domu.

Neprípustné funkcie:

- bývanie hostí väčšieho rozsahu postelí ako 40,

- zriaďovanie prevádzok s ohrozením hygieny ubytovacích jednotiek.

Regulatív R4 – územie turistických zariadení v zastavenom území

Základná charakteristika – plochy na výstavbu penziónov alebo nízko podlažných hotelov s vlastným športovým a relaxačným zázemím, umiestnenie na určenom mieste. Zariadenie s odbytovým zariadením reštaurácie.

Dominantná funkcia:

- ubytovanie hostí v kontakte s prírodou, zameranie – horská turistika v kombinácii s návštevou termálnych kúpalísk, rekreačné plochy,

- pohostinské odbytové stredisko pre ubytovaných a turistickú verejnosť, odbytové stredisko ako súčasť ubytovacieho zariadenia,

- záchytné parkovisko návštevníkov a turistických výletov.

Vhodná funkcia:

- zariadenie typu motorestu a hotela, či penzión, turistická ubytovňa ako vhodné doplnenie, aktuálne rozšírenie ubytovania formou dependance,

- horský hotel je určený na športovo-rekreačné pobyty (Stredný Sliač), motorest je určený na prechodné ubytovanie motoristov (Nižný Sliač).

Prípustné funkcie:

- zariadenia relaxu a ihrísk, ohnísk a grilov, záhrad a dvoroch pohostenia,

- pódiá hudby a zábavy v turistických sezónach.

Doplňujúce ustanovenia:

- regulatív je zameraný na vstupný objekt o sídelného útvaru, motorest – SLIAČE (Nižný Sliač),

- regulatív je zameraný na vstupný objekt do NP, hotel SLIAČE (Stredný Sliač),

- regulatív nie je zameraný na vyhliadkový objekt, výletná terasa – SLIAČE (Vyšný Sliač), ktorý je mimo zastaveného územia. Výletná terasa má charakter letného zariadenia so sezónnou formou pohostenia a zábavy, plocha zábavno-oddychového charakteru.

Neprípustné funkcie:

- zariadenia výroby, zariadení dopravy a činností s negatívnymi vplyvmi na hlavnú funkciu územia,

- samostatne stojace garáže,

- parkovanie mimo vymedzené parkovisko áut.

Regulatív R5 – územie  vyroby

Základná charakteristika – umiestňovanie menších zariadení výroby, skladov, výrobných služieb, obchodu a logistiky. Možnosť prenajímania, spoločné organizovanie územia.

Dominantná funkcia:

- nerušiace výrobné prevádzky všetkého druhu.

Vhodné funkcie:

- obchodné a správne budovy,

- služobné byty,

- odstavné miesta a garáže,

- nevyhnutné plochy technického vybavenia územia,

- parkovo upravená líniová a plošná zeleň.

Prípustná funkcia:

- administratívne budovy nesúvisiace s funkčným využitím územia,

- doškoľovacie zariadenia,

- pohotovostné ubytovacie zariadenia.

Neprípustné funkcie:

- bývanie trvalého alebo prechodného typu (okrem pohotovostného),

- školské, kultúrne, sociálne a zdravotné zariadenia.

Doplňujúce ustanovenie:

- charakteristickým znakom zariadení lokalizovaných na výrobnom parku musí by ich verejná dostupnosť.

Regulatív R6 – územie Národnej kultúrnej pamiatky

Základná charakteristika – územie ochrany a kultúrnej pôsobnosti NKP, hranice územia určí osobitým ustanovením Pamiatkový úrad, po určení bude prílohou ÚP-o.

Regulatív R7 – obytné územie nových ulíc

Základná charakteristika – územie „čistého“ bývania v rodinných domoch s obmedzením rozsahu domáceho hospodárstva, resp. ich vylúčením.

Dominantná funkcia:

- bývanie v rodinných domoch záhradného typu,

- okrasná záhrada.

Vhodná funkcia:

- kvetinové priedomie s nízkymi plotmi max. v=1,2 m

Prípustná funkcia:

- garáž súčasťou rodinných domov, výstavba besiedky.

Doplňujúce ustanovenia:

- rodinné domy so suterénom + prízemie + využitie podkrovia, sedlová strecha,

- tvaroslovie domov s duchom podhorskej dediny s nárokom jej identity k prostrediu.

Neprípustné funkcie:

- výroba, skladovanie,

- všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov na účely bývania.

Regulatív R8 – územie centra Vyšné Sliače

Základná charakteristika – centrom je ústredné priestranstvo rozšírené a umocnené plochou po demolácii objektu autobusových garáží.

Dominantná funkcia:

- spoločenské ťažisko sídla, stred obytného územia, reprezentuje miesto, miesto stretnutí s univerzálnou funkciou,

- umiestnenie zariadení významnej občianskej vybavenosti,

- miesto autobusovej zastávky s čakárňou vo forme besiedky.

Vhodná funkcia:

- plocha trhoviska,

- plocha na slávnosti a podujatia, na oslavy,

- oddychová plocha všedného dňa.

Prípustná funkcia:

- regulované parkovanie osobných áut,

- umiestnenie informácií a reklamy.

Doplňujúce ustanovenia:

- osobitosťou centra vo Vyšných Sliačoch je využitie historických budov na spoločensko-kultúrne funkcie,

- jednotná úprava ústredného priestranstva.

Neprípustné funkcie:

- výroba, skladovanie, objekty pre dopravu,

- činnosti, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi obmedzujú spoločenský život na ústrednom priestranstve.

Regulatív R9 – obytné územie pod novým kostolom – Vyšné Sliače

Základná charakteristika – bývanie v rodinných domoch s dôrazom na ich usporiadanie a výraz korešpondujúci so zachovaním dominantnosti kostola.

Dominantná funkcia:

- umocnenie pohľadu na kostol, zjednotenie zástavby s týmto poslaním, tvar striech a ich jednotná orientácia,

- záhrada s jednotnou formou zástavby hospodárskych stavov, ktoré sú v kontakte s výhľadom z kostola.

Neprípustné a vhodné funkcie ako u vedľajších ulíc sídelného útvaru.

Doplňujúce ustanovenia:

- výstavba „pod kostolom“ musí byť usmernená zastavovacou štúdiou zástavby, koordinácia stavebníkov pri príprave projektov rodinných domov, dôraz na vytvorenie harmonicky pôsobiacej zástavby, zabezpečenie dominantnosti kostola v krajine.

Regulatív R10 – územie rekreácie a športu vo Vyšných Sliačoch

Základná charakteristika – nové vymedzenie územia vedľa výrobného parku v kontakte s cintorínom, dostupnosť sídla.

Dominantná funkcia:

- zelená plocha ako upravená lúka v blízkosti potoka, zachovanie brehovej zelene potoka.

Vhodná a prípustná funkcia:

- výstavba besiedok a stavieb hygienického vybavenia,

- univerzálna plocha na spoločenské podujatia v prírode, vybudovanie pódia a lavicového hľadiska.

Neprípustná funkcia:

- akákoľvek výstavba,

- výstavba väčšieho rozmeru.

Doplňujúce ustanovenia:

- ochrana biokoridoru pozdĺž potoka, ochranné pásmo 10 m od brehu k lúke športu a zábavy.

Regulatív R11 –  uzemie rekreacie,vylety   vedla Prírodnej rezervácie

Základná charakteristika – územie ochranného pásma PR je miestom kontaktu s prehliadkou prírodných krás PR, je miestom tradičných stretnutí a výletov z okolitých obcí, vyhliadka do krajiny.

Dominantná funkcia:

- plocha rekultivácie lomu na letnú vyhliadkovú terasu, spevnená a upravená plocha, výstavba prestrešenej plochy a hygienických zariadení,

- okolie v prirodzenej zeleni s peším prístupom návštevníkov.

Vhodná a prípustná funkcie:

- univerzálna plocha oddychu a zábavy

Neprípustná funkcia:

- porušenie zásad ochrany Prírodnej rezervácie, zákazy podľa stupňa ochrany.

Doplňujúce ustanovenia:

- vybudovanie jednoduchej stavby na leto ako tradičného miesta výletov a výhľadov s umocnením turistického poslania.

Regulatív R12 – územie centra obce – Stredné Sliače

Základná charakteristika – územie s umiestnením najdôležitejších zariadení občianskej vybavenosti, územie na osi od rímsko-katolíckeho kostola po areál tenisu, umiestňovanie komerčnej a nekomerčnej občianskej vybavenosti.

Dominantné funkcie:

- školské zariadenia, športové vybavenie, kultúra, obchody a pohostinstvá, služby, sakrálne a cirkevné stavby, správne budovy,

- bývanie súčasťou územia centra sídelného útvaru,

- vytvorenie námestíčka ako spoločenského ťažiska pred kostolom, univerzálna plocha s funkciami ako vo Vyšných Sliačoch.

Vhodné a prípustné funkcie:

- odstavné miesta na parkovanie áut,

- plochy technického vybavenia,

- parkovo upravená plošná a líniová zeleň,

- spojovací chodník väčšej ako 1,5 m šírky.

Neprípustné funkcie:

- zariadenia výroby a skladov,

- všetky druhy činností s negatívnymi vplyvmi.

Doplňujúce ustanovenie:

- rozšírenie centra obce zriadením obecného parku na úkor výrobného územia farmy živočíšnej výroby, park okolo Kultúrneho domu, väzba na námestíčko pred vstupom do kostola,

- kultúrna pamiatka súčasťou centra sídelného útvaru,

- v centre je možné stavať viac podlažné budovy, nie v kontakte s rímsko-katolíckym kostolom, najväčšia výška 3 podlažia vrátane podkrovia.

Regulatív R13 – územie centra v Nižných Sliačoch

Základná charakteristika – územie určené na vymedzenie ústredného priestranstva sídla, vymedzené priestorom pod Domom dôchodcom, určené domináciou drevenej zvoničky, vytvorené demoláciou starých domov, určených na dožitie.

Dominujúca funkcia:

- ústredné priestranstvo.

Neprípustné a vhodné funkcie:

- ako regulatív R8

Doplňujúce ustanovenie:

- ústredné priestranstvo spojené „cez cestu“ s okolitou zástavbou a autobusovou zastávkou v oboch smeroch, charakter parku s posedením, miesto sústredených informácií a turistickej orientácie.

c. Regulatívy občianskeho vybavenia územia

Regulatívy tohto zamerania majú lokálny charakter, sú určené návrhom riešenia, sú osobitým výstupom ÚPN:

- Nižný Sliač

- základné vybavenie: umiestnenie v obytnom území na hlavnej ulici (malé prevádzky), štátna cesta III. triedy.

- vyššie vybavenie: umiestnenie na vymedzenom mieste (väčšie prevádzky).

  - Stredný Sliač

- základné vybavenie: umiestnenie v obytnom území bez obmedzenia (malé prevádzky.

- vyššie vybavenie: sústredené umiestnenie vo vymedzenom území centra sídelného útvaru.

  - Vyšný Sliač

- základné vybavenie: umiestnenie v obytnom území na hlavnej ulici, štátna cesta III. triedy.

d. Regulatívy dopravného a technického vybavenia územia

Regulatívy tohto druhu majú normálny charakter, sú určené všeobecne platnými predpismi a normami technického vybavenia územia, sú to ochranné pásma vedení vody, kanalizácie, plynu, elektriky, telekomunikácií (pozri kap. A.2a a A.2.12).

e. Regulatívy pre ochranu prírody a tvorbu krajiny, zachovanie kultúrno-historických hodnôt

Ochrana a využívanie prírodných zdrojov, ochrana prírody a tvorba krajiny

Ochrana a využívanie podzemných a povrchových vôd

Podľa § 13 zákona NR SR č.184/2002 o vodách (vodný zákon) každý, kto nakladá s vodami, je povinný dbať o ich ochranu, vynakladať potrebné úsilie na zlepšovanie ich stavu a zabezpečovať ich hospodárne a účelné využívanie podľa podmienok a požiadaviek uvedeného zákona a dbať tiež o to, aby neboli porušované práva iných a záujmy chránené osobitnými predpismi;  zároveň je povinný dbať aj o ochranu vodných pomerov a o ochranu vodných stavieb.

Podľa § 26 uvedeného zákona každý, kto vykonáva činnosť, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd a vodných pomerov, je povinný vynaložiť potrebné úsilie na ich uchovanie a ochranu. Vlastník, správca alebo nájomca (ďalej len "vlastník") poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov je povinný ich obhospodarovať takým spôsobom, ktorý nielen zachová vhodné podmienky na výskyt vôd, ale aj napomáha zlepšovanie vodných pomerov; je povinný najmä zabraňovať škodlivým zmenám odtokových pomerov, splavovaniu pôdy a dbať o udržiavanie pôdnej vody a o zlepšenie retenčnej schopnosti územia.

Navrhované opatrenia:

-  vybudovať kanalizáciu obce

Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov sa podľa § 31 vodného zákona zabezpečuje na poľnohospodársky využívaných územiach najmä vykonaním potrebných opatrení pri skladovaní, manipulácii a aplikácii prírodných hnojív a priemyselných hnojív a vhodnými spôsobmi obrábania pôdy. Zabezpečenie všeobecne prijateľnej úrovne ochrany vôd pred znečisťovaním dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov upravuje Kódex správnej poľnohospodárskej praxe, ktorého cieľom je znížiť znečistenie dusičnanmi a zohľadniť podmienky v rôznych regiónoch.

Navrhované opatrenia:

-  zabezpečiť dôsledné zachytávanie domových splaškových vôd do žúmp a ich vývoz fekálnymi vozmi, zabezpečiť nepriepustnosť a vodotesnosť žúmp

- zabezpečiť nepriepustnosť a vodotesnosť žúmp a poľných hnojísk v živočíšnej veľkovýrobe a silážnych jám v rastlinnej výrobe a hygienicky nezávadné a ekologické hospodárenie s organickým odpadom

- vybudovať nepriepustné a vodotesné hnojiská pre domáce chovy hospodárskych zvierat, zabezpečiť hygienicky nezávadné a ekologické hospodárenie s organickým odpadom

- obmedziť používanie agrochemikálií a organických hnojív v rastlinnej výrobe, racionalizácia aplikácií agrochemikálií a organických hnojív na poľnohospodársku pôdu

- dodržiavať a rešpektovať pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov (prameň "Zubra", prameň "Čeremošné", prameň "Bujačie") a minerálnych prameňov v k.ú. obce (vo Vyšnom Sliači prameň "Teplica" (alebo Čertovica) v rámci PR Sliačske Travertíny a v Strednom Sliači "Medokýš")

Obyvatelia obce, ktorým záleží na "návrate rýb a rakov" do miestnych potokov, na oživení krajiny a zvýšení jej atraktivity pre domácich i návštevníkov obce, pre obnovu mokradných biotopov. Návrh ÚP-o určil lokality:

Lokalita č. 1: miestny názov - Vyšné dielnice;

- lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti zregulovanej časti potoka Zúbra (napriamené koryto, brehy spevnené betónovými dlaždicami s čiastočne zachovanou brehovou vegetáciou), nad Stredným Sliačom, cca 500 m nad poľným hnojiskom a starou skládku TKO

- navrhovaný stav:

- alternatíva A - obnova prirodzeného charakteru toku Zúbra, vyčistenie koryta,  doplnenie brehovej vegetácie, vybudovanie malej hate na toku

- alternatíva B - obnova prirodzeného charakteru toku Zúbra, vyčistenie koryta,  doplnenie brehovej vegetácie, vybudovanie malej vodnej nádrže na ploche na pravom brehu toku

Lokalita č.2: Požiarna jama pri Sliačanke;

- lokalita sa nachádza na ľavom brehu Sliačanky; plocha je porastená ruderálnou a vlhkomilnou vegetáciou a nachádza sa tu otvorená vodná hladina o rozmere cca 3 x 5 m, voda v nádrži je kalná a mierne eutrofizovaná. Nádrž mala byť v minulosti rozšírená a slúžiť ako požiarna jama

- navrhovaný stav:

- revitalizácia vodnej nádrže, vyčistenie dna, výsadba brehovej vegetácie,

- rekultivácia okolitej plochy, odstránenie ruderálnej vegetácie, výsadba vlhkomilnej drevinnej vegetácie

Lokalita č.3: Potok Pod skalkou;

- lokalita sa tiahne pozdĺž celého prítoku Vyšnosliačskeho potoka od prameňa Pod skalkou, tok má prirodzený charakter, je nezregulovaný a brehová vegetácia sa zachovala najmä v hornej časti toku

- navrhovaný stav:

- doplnenie brehovej vegetácie,

- vytvorenie jednej alebo viacerých vodných nádrží alebo hatí na toku alebo v tesnej blízkosti toku

Lokalita č.4: Vyšnosliačsky potok;

- lokalita sa nachádza nad Vyšným Sliačom, na konci údolia Vyšnosliačskeho potoka na jeho ľavom brehu

- navrhovaný stav:

- revitalizácia toku, doplnenie brehovej vegetácie,

- vytvorenie malej vodnej nádrže alebo hate na toku v priestore nad obcou na konci údolia toku

Lokalita č.5: PR Sliačske Travertíny - miestny názov - Slatiny

- lokalita sa nachádza nad Vyšným Sliačom, nachádza sa tu výver minerálnej vody "Čertovica", pomerne rozsiahla plocha slatín s trstinou zarastajúca krovinami, travertínová kopa (kráter) a malá vodná nádrž s minerálnou vodou a výronom plynov

- navrhovaný stav:

- rešpektovanie legislatívnej ochrany prírodnej rezervácie a jej ochranného pásma

Pri výsadbe brehovej vegetácie uprednostňovať druhy potenciálnej prirodzenej vegetácie, t.j. geobotanickej jednotky lužné lesy podhorské a horské – jelšové lužné lesy  s druhmi ako: jelša lepkavá a jelša sivá, vŕba krehká a purpurová, jaseň štíhly, z krovín svíb, trnka, baza, kalina a hloh.

Ochrana ovzdušia, opatrenia

a) zníženie emisií metánu a amoniaku ktoré sú produktmi živočíšnych exkrementov

b) zníženie emisií oxidu dusného ktorého zdrojom je prebytok minerálneho dusíka v pôde

Poznámka:

Po realizácii plánovaných opatrení v SCP Ružomberok výrazne klesne zaťaženosť lokality organickými plynmi a zrušením zdroja SOLO aj oxidom siričitým. Suma všetkých organosírnych látok neprekročí 10% príslušného limitu. Zníženie množstva organosírnych látok v imisiách zníži výrazne aj pachové zaťaženie ovzdušia obce.

Kontinuálne monitorovanie imisií základných znečisťujúcich látok je zabezpečené v rámci štátnej monitorovacej siete SHMÚ, avšak merania organických plynov nie sú v súčasnosti zabezpečené. SCP prevádzkuje monitorovaciu stanicu v blízkosti zdroja. V rámci rekonštrukcie celulózky sa počíta aj s vybudovaním nových monitorovacích staníc nie len v rámci Ružomberka ale aj pre monitoring ovzdušia v okolitých dotknutých obciach.

Pôdny fond, opatrenia:

- zabezpečiť ekologicky optimálne využívanie pôdneho fondu

- realizovať protierózny program ochrany pôdy

Ochrana bioty - územný priemet ekologickej stability krajiny, opatrenia:

Ako základ kostry ekologickej stability k. ú. obce Liptovské Sliače sa určujú nasledovné lokality:

- vodné toky a ich brehové porasty: rieka Váh, potok Sliačanka a Zúbra a ich prítoky

- chránené územie: PR Sliačske Travertíny

- lesné porasty

-  existujúce plochy NSKV (fragmenty lesa, rozptýlená vegetácia lúk a pasienkov, remízky a stromoradia pozdĺž cestnej komunikácie a existujúcich poľných ciest)

- sadovnícky upravené plochy v intraviláne obce (areál kostola, základnej a materskej školy, brehy potoka Sliačanka a cintoríny)

Biocentrum miestneho významu:

PR Sliačske Travertíny;

biokoridory miestneho významu:

Potok Sliačanka

Potok Zúbra

Vyšnosliačsky potok

Potok odvádzajúci vodu z PR Sliačske Travertíny

Kostoliansky jarok

Vyšnosliačsky potok

Opatrenia, výsadba:

- brehové porasty - lemujúce vodné toky, v stromovej etáži vŕba krehká ktorú sprevádzajú jelšové porasty. V krovitej etáži krovité vŕby najmä purpurová a krehká. Na okrajoch porastov mezofilné kry ako svíb, trnka, baza, kalina, hloh a i. V uzavretejších dolinách jelšiny s jelšou lepkavou, vo vyšších polohách jelšou sivou, sprevádzané vŕbami.

- iniciálne vrbiny - hygrofilné vŕbové kroviny

- mezofilné kroviny - menšie a väčšie línie a plochy na medziach, popri cestách a na extenzívnych pasienkoch s druhmi: jaseň, topoľ osikový, vŕba rakyta, lipa, čerešňa, ruža šípová, hloh, svíb, baza, kalina obyčajná, kalina siripútka, krušina jelšová, lieska obyčajná.

- rozptýlené dreviny na extenzívnych pasienkoch - breza, dub, buk, javor horský, smrek obyčajný, topoľ osikový, vŕba rakyta, lipa, čerešňa, ruža šípová, hloh, svíb, baza, kalina obyčajná, kalina siripútka, krušina jelšová, trnka obyčajná, lieska obyčajná a ruža šípová a i.

Ekostabilizačné opatrenia  - zastavané územie:

- vymedzenie verejnej zelene a jej výrazné zastúpenie pozdĺž tokov, prírodná stabilizácia brehov výsadbou stromov, parkovo upravená líniová a plošná zeleň

- okolo a pozdĺž potoka lavičky a posedenie s plochami pre deti, vstup do domu cez mostík

- ochrana potoka na priedomí, stabilizačná výsadba stromov

- vysadenie verejnej zelene s parkovými úpravami pozd(( hlavnej cesty

- chodník pozd(( hlavnej cesty – jednostranné umiestnenie s úpravou priedomí, - priedomie bez vysokých predných plotov, výsadba stromov a krov a zelené predzáhradky

Kompozičné regulatívy:

- vylúčenie radových foriem zástavby ulíc z dôvodov zabezpečenia priehľadov do krajiny,

- vylúčenie stavieb konkurujúcich výškou stavieb dominantám kostolov v prostredí.

f. Zásady a regulatívy starostlivosti o ŽP

Zásady funkčného, hlavne hospodárskeho a rekreačného využívania územia vo    vzťahu k ekologickej únosnosti územia

Poľnohospodárstvo a výroba

- ústup od veľkých chovov a nástup malých chovov spojených s agroturistikou (územie pasienkov rozdelené na pasienkárske sektory oviec a HD organizované salašmi a dostupnosťou HD do fariem)

- zriadenie štyroch salašníckych dvorov v k.ú. obce

Opatrenia na elimináciu alebo obmedzenie stresových prvkov v krajine

Oblasť poľnohospodárskej výroby

- pokles stavov chovaného HD  a útlm chovu ošípaných v Strednom Sliači

- vymedzenie ochranného pásma cca 300 m

- nové funkčné využitie územia formou výrobného parku, s minimalizáciou negatívnych vplyvov na ŽP

- výsadba izolačnej zelene okolo areálov živočíšnej výroby

Opatrenia na ochranu pred hlukom a vibráciami

- skľudnenie a spomalenie

- kultivácia priestoru hlavnej cestnej komunikácie v obci;

Opatrenia na ochranu pred exhalátmi a sekundárnou prašnosťou

- ochrana a intenzifikácia existujúcej a výsadba novej ochrannej líniovej vegetácie zachytávajúcej prašnosť a emisie pozdĺž cestných komunikácií  intraviláne (doplnenie a výsadba ochrannej zelene v predzáhradkách a pozdĺž tokov) a pozdĺž cestných komunikácií

Faktory pozitívne ovplyvňujúce životné prostredie

a) Lesný ekosystém – ochranné pásmo NAPANT-u: porasty hospodárskych a ochranných jedľových, jedľovo-smrekových a bukových  kvetnatých lesov s bohatou flórou a faunou.

b) PR Sliačske Travertíny: travertínová kopa Čertovica s výrazným vrcholovým - mofetom v ktorom pravidelne dochádza k výronom plynov a s prameňom minerálnej vody a jedinečnou slatinno-kalcifilnou vegetáciou

c) Vodné toky: Sliačanka, Zúbra, Vyšnosliačsky potok, Kostoliansky jarok a ich prítoky s čiastočne zachovaným prírodným charakterom a brehovými porastmi.

d) NSKV: fragmenty lesa, remízky, vetrolamy a vegetácia pozdĺž cestných komunikácií a poľných ciest v rámci pasienkov a poľnohospodársky využívanej krajiny.

e) Prvky ÚSES:

Biokoridor nadregionálneho významu: terestrický:  Národný park Nízke Tatry; hydricko-terestrický:  rieka Váh

Biocentrum miestneho významu: PR Sliačske Travertíny;

Biokoridory miestneho významu: Potok Sliačanka, Potok Zúbra, Potok odvádzajúci vodu z PR Sliačske Travertíny, Kostoliansky jarok, Vyšnosliačsky potok

g. Vymedzenie zastaveného územia

Zastavené územie tvorí hranicami vyznačené územie, hranice z roku 1966 sú konceptom riešenia ÚPN-o navrhované zmeniť s dôrazom na dôvody rozvoja obce a ochranu prírody. Hranice sú navrhnuté rozšíriť z dôvodov:

- uplatnenia funkcie vidieckej turistiky v sídelnom útvare,

- rozšírenie obytného územia v dôsledku predpokladaného demografického rastu a rozšírenia trhu so stavebnými pozemkami.

Osobitým predmetom pasienkového využitia PP je vybudovanie agroturistických zariadení s rekreačným poslaním v katastrálnom území obce, rekreácia nie je dôvodom záberu PP.

h. Vymedzenie ochranných pásiem

Záväznou časťou konceptu riešenia ÚPN-o sú vymedzené ochranné pásma v kapitole 2.9., osobitými predpismi sa riadi ochrana Prírodnej rezervácie a ochrana prírody v ochrannom pásme Národného parku.

- Plochy verejno-prospešných stavieb

Plochy určené pre verejno-prospešné služby /l+2/ a pre verejné technické vybavenie územia /3/; obec :

- Plochy vymedzené pre ochranu kultúrnej pamiatky

- Plochy vymedzené na výrobný park / výrobu

- Plochy určené na vybudovanie kanalizácie a plynovodu, nové trafostanice,  plochy na dobudovanie technickej infrastruktúry  obce

Obmedzenie vlastníckych práv alebo možné vyvlastnenie pozemkov na plochách menovaneho  verejneho záujmu  z dôvodov :

-umiestnenia verejnoprospesnych stavieb určené v bode „k „

-vytvorenie hygienickych ,bezpečnostných a ochranných pasiem chranených území

-vytvorenie podmienok pre nevyhnutny prístup k pozemkom,vystavba miestnych komunikácií

- vybudovania podzemnych a vzdušných sietí

-rekultivacie a prevádzky vodohospodarskeho diela akým je potok

-využívanie kulturnej pamiatky

j. Určenie územných plánov zón

  - Zóna 1 – centrum  obce  (Stredné Sliače) s dôrazom na ochranu kultúrnej pamiatky a doriešenie dopravnej závady pri kostole.

  - Zóna 2 – agroturistický okruh zameraný na „vstup“ do sídelného útvaru a vybudovanie salašníckych dvorov, dôraz na ochranu prírody.

  - Zóna 3 – ústredné priestranstvo (Nižné Sliače), dôraz na výstavbu novej kaplnky.

  - Zóna 4 – ústredné priestranstvo (Vyšné Sliače), dôraz na vytvorenie nástupného priestoru do kostola.

k. Zoznam verejno-prospešných stavieb

Za verejno-prospešné stavby sa považujú stavby (trasy a zariadenia) určené na verejno-prospešné služby a pre verejno-technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu ŽP.

Menovitý zoznam verejno-prospešných stavieb:

VPS 1. Stavby pre dopravu

VPS 1.1 - miestne komunikácie / novostavby nových obytnych  ulíc

VPS 1.2 - rozšírenie cesty pri kostole /riešenie dopravnej závady

VPS 1.3 - prístupové komunikacie / novostavby spojenia turistických zariadení

VPS 1.4 -úprava dopravných priestranstiev / centrá jednotlivých miestnych castí                                                                                                     V   VPS 1.5 -chodník pozdĺž hlavnej cesty /jednostranné umiestnenie ,zriadenie                        cakarní       autobusov

VPS  l.6- zachovanie a spevnenie „priečnych“ chodníkov / pešie spojenie ulíc,ulička

VPS2. Stavby pre zásobovanie elektrickou energiou, plynom a telekomunikácie

VPS 2.l- prekládky VN, prekládky trafostaníc, výstavba murovaných trafostaníc

VPS 2.2- predĺženie sietí verejného osvetlenia na nových uliciach

VPS 2.3- káblový rozvod elektriky NN na nových uliciach

VPS 2.3- káblové rozvody elektriky NN k novým zariadeniam

VPS 2.4- výstavba nových STL PE plynovodov s domovými prípojkami a domovýmiregulačnýmistanicami                                                                                      VPS 3. Stavby pre vodné hospodárstvo

VPS 3.l - dobudovanie vodovodnej rozvodovej siete v nových uliciach a do nových zariadení, rozšírenie a zokruhovanie vodovodnej rozvodovej siete

VPS 3.2- dobudovanie akumulácie vody a rekonštrukcia rozvodov pre zabezpečenie požadovaného množstva vody v dostatočnom tlaku

VPS  3.4- vybudovanie splaškovej kanalizácie

VPS 3.5- dobudovanie úprav na ochranu intravilánu pred povrchovými zrážkami vodami/vegetacna stabilizacia  potokov

VPS 3.6- stabilizácia terénu vyvolaná eróziou na miestnej komunikácii (Stredný Sliač).

VPS 4. Stavby pre občiansku vybavenosť ,

VPS 4.l- architektonická úprava okolia národnej pamiatky s obnovou

kultúrnej pamiatky, výsadba stromov vo farskej záhrade

VPS 4.2- vysadenie verejnej zelene s parkovými úpravami pozdĺž hlavnej cesty a   potoka

l. Schéma záväzných častí riešenia a  verejno-prospešných stavieb

Záväzná časť  a verejnoprospesne stavby su vyjadrené  vo vykresoch č.2.Závazna cast  obsahuje navrh regulatívov,vykres ma vyznacene diferencované  posobenie jednotlivych regulatívov  na uzemi obce.Závazne  čast je vyjadrená  číslami regulatívov  ,špecifikacia v textovej casti navrhu UPN –o.Regulatívy  určuju podmienky pre využitie uzemia  ,stavebný poriadok obce.

Schema je prilohou,obsahuje  schematickym vyznacením liniove bodove a plošne vymedzenie verejnoprospešnych stavieb zodpovedajuce závaznym castiam územneho planu.Schema s týmto poslaním podava v legende zoznam regulatívov a verejnosprospešnych stavieb  s ich schematickým priemetom do navrhovaneho  podorysu obce.Tým sa zabezpečí požadovany prehlad a podá inštrukcia  pre realizáciu  verejnoprospešnych stavieb.

Z o z n a m    regulatívov-závazná čast UPN –O Lipt.Sliače

–––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

R 1 -  obytne územie hlavnej ulice,

R2  -  obytne  územie vedlajsej ulice

R3 -   územie agroturistickych zariadení

R4 -   uzemie turistickych zariadení

R5 -   územie výoby

R6 -    uzemie kultrnej pamiatky

R7 -   obytne územie novych  ulíc

R8 -    uzemia centra obcianskej vybavenosti/miestna časť Vyšné Sliače

R9- obytne uzemie s novou vystavbou/kostol Vyšné Sliače

R1O –rekreačne územie /šport Vyšné Sliače

R11 – rekreačne územie/výlety Vyšné Sliače

R l2 – uzemie centra občianskej vybavenosti celej obce Stedné Sliače

R13 – uzemie centra občianskej vybavenosti miestnej časti Nižné Sliače

R 14 – lesný hospodarsky plán

Záverečné slovo spracovatela

Návrh vznikol v  podmienkach dobrej spolupráce spracovateľa a obstarávateľa, veľmi významnou a prínosnou bola aktívna účasť stavebnej komisie na riešení úloh územného rozvoja obce,jej aktivita bola intenzívna a príkladná.Návrh UPN –O je vysledkom tvorivej spoluúčasti poslancov a obcanov,predstavuje  dlhodoby proces diskusií v hladaní dohody a prijatí spoločných záverov.Návrh UPN O predstavuje vysledok akčneho planovania,občania sa stali jeho spolutvorcami.