Vyvesené dňa: 12.12.2016

Zvesené dňa:   12.01.2017

Mgr. Milan Frič

starosta obce

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 6/2016

o záväznej časti

Územného plánu
obce Liptovské Sliače

Zmien a doplnkov č.2

Dátum účinnosti: 01.01.2017

Dátum schválenia: 08.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie

OBCE  LIPTOVSKÉ SLIAČE  č. 6/2016

o záväznej časti

Územného plánu obce Liptovské Sliače Zmeny a doplnky č.2

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovské Sliače č. 6/2016 mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovské Sliače č. 4/2006 zo dňa 16.10.2006 a VZN č. č. 2/2011zo dňa 9.6.2011 nasledovne :

Úvodné ustanovenia

Účel nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväznú časť Územného plánu obce Liptovské Sliače Zmien a doplnkov č.2, schváleného Uznesením Obecného zastupiteľstva v Liptovských Sliačoch  č. 104/15/2016, zo dňa 08.12.2016

Rozsah platnosti

Nariadenie o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Liptovské Sliače  platí pre časť katastrálneho územia obce Liptovské Sliače, vymedzeného v textovej a grafickej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Liptovské Sliače.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

Záväzná časť  - ÚPN obce Liptovské Sliače Zmeny a doplnky č. 2

## ZÁVÄZNá ČASť ÚPN-O Liptovské Sliače

- ZáSADY A REGULATíVY priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Základné priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia tak, ako bolo navrhnuté vo schválenom  ÚPN-O Liptovské Sliače v znení Zmien a doplnkov č. 1 ostáva.

Kapitola a. ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKČNÉHO a priestorového  využívania riešeného  územia sa doplňuje nasledovne:

V celom zastavanom území obce platí :

- V rámci zastavaného územia obce je možné stavať rodinné domy v prelukách a všade tam, kde je dopravná dostupnosť a možnosť napojenia na technickú infraštruktúru za podmienky, že výstavbe nebráni jestvujúce zariadenie technickej vybavenosti.

- Ak pre vodné toky nebol doposiaľ určený rozsah inundačného územia, v prípade záujmu o výstavbu v lokalitách situovaných v blízkosti vodných tokoch, bude potrebné vypracovať hladinový režim tokov a následne vlastnú výstavbu situovať mimo zistené inundačné územie nad hladinu Q100 -	ročnej veľkej vody, resp. realizáciu navrhovaných objektov v týchto lokalitách podmieniť vybudovaním protipovodňovej ochrany.

Zastavané  územie obce je v návrhu rozšírené o nové nasledovné lokality:

Nižný Sliač (NS)

- lokalita Hlavná ulica				NS-2.1

- lokalita predĺženie ulice Jarnej			NS-2.3

- lokalita za Potôčky				NS-2.4

- lokalita Zúbra 					NS-2.5

Stredný Sliač (SS)

- lokalita do Pažíť					SS-2.6

- lokalita J. Hanulu					SS-2.7a, SS-2.7b

Vyšný Sliač (VS)

- lokalita Pod Kostolom				VS-2.8

- lokalita Skálie					VS-2.9

Na uvedených lokalitách platia regulativy :

Regulatív R2 – vedľajšie ulice sídelného útvaru, rodinné domy pre lokality NS-2.1 až NS-2.5, SS-2.6, SS-2.7a, VS-2.8 a VS-2.9.

Regulatív R4b – územie turistických zariadení mimo zastavaného územia pre lokalitu      SS-2.7b.

V navrhovanej lokalite NS-2.5 je nutné zrušiť nadzemné 22kV vedenie a riešiť ho ako zemné káblové.

Navrhovaná lokalita SS-2.6 minimálne zasahuje do PHO II. vodného zdroja. V tejto časti lokality bude nutné rešpektovať prípadnú technickú úpravu, resp. obmedzenie pri výstavbe.

- uRčENIE PODMIENOK NA VYUžITIE JEDNOTLIVýCH PLôCH

V kapitole b. uRčENIE PODMIENOK NA VYUžITIE JEDNOTLIVýCH PLôCH sa regulatív R2 doplňuje o odstavec:

Maximálna výška stavieb vrátane komínov, prípadne iných zariadení v lokalitách NS-2.1, NS-2.3 a NS-2.4 bude najviac 11 metrov nad terénom. Projektová dokumentácia všetkých stavieb v týchto lokalitách bude v stupni územného konania predložená Dopravnému úradu k odsúhlaseniu.

V kapitole b. uRčENIE PODMIENOK NA VYUžITIE JEDNOTLIVýCH PLôCH sa doplňuje nový regulatív R4b:

Regulatív R4b – územie turistických zariadení mimo zastavaného územia

Základná charakteristika – plochy na výstavbu penziónov alebo nízko podlažných hotelov s vlastným športovým a relaxačným zázemím, umiestnenie na určenom mieste. Zariadenie s odbytovým zariadením reštaurácie.

Dominantná funkcia:

- ubytovanie hostí v kontakte s prírodou, zameranie – horská turistika v kombinácii s návštevou termálnych kúpalísk, rekreačné plochy,

- pohostinské odbytové stredisko pre ubytovaných a turistickú verejnosť, odbytové stredisko ako súčasť ubytovacieho zariadenia,

- záchytné parkovisko návštevníkov a turistických výletov.

Vhodná funkcia:

- zariadenie typu hotela, či penzión, turistická ubytovňa ako vhodné doplnenie, aktuálne rozšírenie ubytovania formou dependance,

- horský hotel určený na športovo-rekreačné pobyty

Prípustné funkcie:

- zariadenia relaxu a ihrísk, ohnísk a grilov, záhrad a dvorov pohostenia,

- pódiá hudby a zábavy v turistických sezónach.

Neprípustné funkcie:

- zariadenia výroby, zariadení dopravy a činností s negatívnymi vplyvmi na hlavnú funkciu územia,

- samostatne stojace garáže,

- parkovanie mimo vymedzené parkovisko áut.

- zásady a regulatívy umiestnenia občianskEho vybavenIa územia

V zmysle Zmien a doplnkov č. 1 sa v kapitole c. Regulatívy bývania, občianskeho vybavenia a výroby územia doplňuje do podkapitoly c1., c2., c3. nasledovné :

c1. Bývanie

Návrh Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Liptovské Sliače rieši Intenzifikáciu a rozšírenie zastavaného územia obce a má predpoklady vytvoriť spolu 335 nových bytových jednotiek v samostatne stojacich rodinných domoch.  Uvedené bytové jednotky predstavujú (pri obložnosti bytu – 3obyv.) prírastok 1005 obyvateľov.

c2. Občianska vybavenosť

Návrh Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Liptovské Sliače znižuje plochy občianskej vybavenosti o plochu r.k. kostola v Nižných Sliačoch. Na tejto ploche je navrhovaná zmena – výstavba rodinných domov.

c3. Výroba a dopravná vybavenosť

Návrh Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Liptovské Sliače znižuje plochy s dopravnou vybavenosťou - statickou  dopravou (parkovisko pre cca 20 kamiónov) v Nižných Sliačoch. Na tejto ploche je navrhovaná zmena – výstavba rodinných domov.

- ZáSADY A REGULATíVY umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

V kapitole d. Regulatívy dopravného a technického vybavenia územia sa mení a doplňuje do podkapitol d1., d2., d3, d4. nasledovné :

d1.Regulatívy dopravné

Základná dopravná kostra v obci ostáva zachovaná. Jednotlivé navrhované lokality sa napoja na existujúcu komunikačnú sieť.

Je potrebné rozšíriť trasu verejnej autobusovej dopravy v Strednom Sliači s dobudovaním zastávok autobusov verejnej dopravy spolu s vybočovacími pásmi a prístreškami pre čakajúcich a otočku autobusu.

V ďalších stupňoch projektovej prípravy riešiť dopravné napojenia na cestnú sieť na základe dopravnoinžinierskych podkladov a posúdenia dopravnej výkonnosti navrhovaných križovatiek.

d2.Regulatívy vodného hospodárstva a kanalizácie

- Rešpektovať zákon o vodách č. 364/2004 Z.z., zákon č..7/2010   Z.z. o ochrane pred povodňami a príslušné platné normy STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov", STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi" a pod.

- Odvádzanie a čistenie odpadových vôd musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a zákon NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Pre rozvody pitnej vody platí :

Pri plnom využití riešeného územia Liptovských Sliačov z hľadiska zásobovania pitnou vodou  je nutné :

- Zásobovacie potrubie od vodojemu pri VZ Zubra DN200 zväčšiť na  DN250, prípadne posilniť ďalším potrubím DN100

- Potrubie do vodojemu 2x100 m3 a hlavné zásobovacie potrubie od vodojemu do časti Vyšný Sliač – zväčšiť dimenziu na DN150

- Nevyhovujúci materiál existujúcich vodovodných potrubí ( AZC, Oc ap.) nahradiť za materiál vyhovujúci platným normám a hygienickým predpisom (napr. HDPE)

- V novonavrhovaných  územiach dobudovať uličné vodovodné rady DN100, na okrajoch území prepojiť s existujúcimi vodovodnými radmi

- Na nové potrubia osadiť požiarne hydranty v zmysle príslušných noriem a požiarnych predpisov

- Rešpektovať ochranné pásma existujúcich aj novonavrhovaných vodovodných potrubí a to 1,5m na obidve strany od vonkajšieho obrysu potrubia do priemeru 500

V rámci riešenia akumulácie vody:

- ruší sa návrh zo ZaD 1, t.j. regulatív :

...rozšíriť vodojem 2x250 m3 o 1x250m3, vodojem sa nachádza v Strednom Sliači – Pod Kečkou

- sa nahrádza regulatívom:

...súčasnú akumuláciu 800 m3  doplniť pri plnom využití riešeného územia o :

- Akumuláciu pri vodnom zdroji Zubra 2x250 m3 posilniť o 500 m3

- Akumuláciu pre Vyšný Sliač  2x100 m3  posilniť o 150 m3

- Akumuláciu pre II.tlakové pásmo v Strednom Sliači 1x100 m3  (pri VZ Čeremošné) posilniť o 100m3

Splašková kanalizačná sieť :

Základná trasa kanalizačnej siete sa nemení, na hlavnú stoku sa budú postupne pripájať vedľajšie stoky z jednotlivých ulíc.

Je nutné rešpektovať ochranné pásmo existujúcej verejnej kanalizácie prechádzajúcej riešeným územím, a novonavrhovaných kanalizácií, čo je 1,5m na obidve strany od vonkajšieho obrysu potrubia do priemeru 500 mm.

Pri plnom využití riešeného územia Liptovských Sliačov z hľadiska odvedenia a čistenia splaškových odpadových vôd z územia obce je nutné :

- Hlavná čerpacia stanica odpadových vôd – zdvojnásobiť výkon čerpacej stanice z existujúceho Qč= 25 l/s na Qč = 50 l/s

- Posilniť výtlačné potrubie z 1xDN200 na 2xDN200, alebo vymeniť za DN300

- Posúdiť kapacitu kanalizačných zariadení v Ivachnovej, do ktorých sú zaústené splaškové odpadové vody z Liptovských Sliačov pri plnom využití kapacity riešeného územia obce (kanalizačná stoka a čerpacia stanica v Ivachnovej pred ČOV)

- Posúdiť kapacitu ČOV Liptovská Teplá pri zaústení  splaškových odpadových vôd z Liptovských Sliačov pri plnom využití kapacity riešeného územia obce

Odvádzanie dažďových vôd :

Systém zachytávania a odvádzania dažďových vôd z riešeného územia obce Liptovské Sliače zostáva taký istý ako bol navrhovaný v návrhu ÚP z r. 2006 a v Zmenách a doplnkoch č.1.

- V novonavrhovaných lokalitách 1 až 9 odvádzať dažďové vody zo striech objektov do vsakovacích zariadení (tam kde to geologické a hydrogeologické podmienky dovolia), prípadne do potokov.

- Podporovať inovačné postupy a technológie vsakovania dažďovej vody do území ich dopadu a podporovať technológie umožňujúce jej využitie ako technologickej vody

- Dažďové vody z komunikácií a spevnených plôch a z parkovísk  po prečistení v odlučovačoch ropných látok odvádzať kanalizačnými potrubiami do potokov.

d3. Regulatívy rozvodov plynu

Hlavné rozvody plynu sa nemenia. V rámci napojenia objektov v jednotlivých lokalitách sa predĺžia príslušné rozvody a prípojky.

- rešpektovať nasledovné ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení :

Ochranné pásmo pre 	      -    technologický objekt regulačnej stanice RS 6000 je 	 8m

        - VTL plynovod prechádzajúci katastrom obce je 	 	 4m

        - STL2 plynovod prechádzajúci katastrom obce je 	 	 8m

Bezpečnostné pásmo pre	      -    technologický objekt regulačnej stanice RS 6000 je 	50m

        - pre plynovody s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do150 mm je 							50m

        - pre plynovody s tlakom pod  0,4 MPa s menovitou svetlosťou do350 mm je 							20m

- vybudovať od jestvujúcej RS 6000 prepojovací STL plynovod z PE 100, D160 cez obec Liptovské Sliače v dĺžke 4935 m a ukončiť v RP VS 1.4 (v zmysle schváleného ÚPN-O L. Sliače a ZaD 1).

- vybudovať miestnu plynovodnú STL sieť v obci L. Sliače, v zmysle schváleného UPN-O a ZaD 1 z materiálu PE 100, D 50-90mm,

- tlakovú hladinu STL plynovodov riešiť do 400 kPa,

- STL plynové rozvody a prípojky do PN 400 kPa si vyžaduje u odberateľov inštaláciu Regulátorov tlaku plynu PN 400/2,10 kPa, skriňu RaMOZ na HUP, RTP a plynomer,

- STL plynovody a prípojky budovať z materiálu PE 100, rady SDR 11 a 17,6

- Rozšíriť miestnu navrhovanú STL plynovodnú sieť do novonavrhovaných ulíc o PE D 50-60 v dĺžke 3625m.

d4. Regulatívy rozvodov elektrickej energie a dátových rozvodov

- Vysoké napätie – prípojky na trafostanice v zastavanej časti riešiť ako zemné káblové.

- V navrhovanej lokalite NS-2.5 zrušiť nadzemné 22kV vedenie a riešiť ho ako zemné káblové.

- Trafostanice riešiť ako kioskové do 630KVA, v prípade požiadavky na výkon do 250 KVA kompaktné.

- Nízke napätie – rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max. 350m

- Od podzemných aj nadzemných elektrických vedení je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo.

- Preložky vedení je potrebné vykonať v zmysle zákona č.251/2012 Z.z. §45.

Do kapitoly d. Regulatívy dopravného a technického vybavenia územia sa doplňuje podkapitola d5. :

d5. Regulatívy na úseku záujmov civilnej ochrany

- Spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva riešiť podľa § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany

- Ochranné stavby :

a) budovať v podzemných podlažiach alebo úpravou nadzemných podlaží stavebných objektov alebo ako samostatne stojace stavby,

b) musia tvoriť prevádzkovo uzatvorený celok a nesmú ním viesť tranzitné inžinierske siete, ktoré s ním nesúvisia,

c) navrhovať do miest najväčšieho sústredenia osôb, ktorým treba zabezpečiť ukrytie v dochádzkovej vzdialenosti najviac do 500 m,

d) umiestňovať najmenej 100 m od zásobníkov prchavých látok a plynov s toxickými účinkami, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ukrývaných osôb,

e) umiestňovať tak, aby prístupové komunikácie umožňovali príjazd k objektu pre ukrývané osoby a spĺňali podmienky podľa prílohy č. 1 prvej časti písmena C prvého bodu vyhlášky 532/2006 Z. z,

f) navrhovať s kapacitou 150 a viac ukrývaných osôb podľa prílohy č. 1 štvrtej časti písmena A. vyhlášky 532/2006 Z. z.

g) musia mať zabezpečené vo vnútorných priestoroch mikroklimatické podmienky,

h) musia spĺňať ochranné vlastnosti vyjadrené ochranným súčiniteľom stavby K0 podľa prílohy č. 1 štvrtej časti vyhlášky 532/2006 Z. z

- Ochranné stavby navrhovať podľa analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí

- Rešpektovať a v rámci riešeného územia realizovať opatrenia pre uplatnenie podmienok stanovených platnou legislatívou – príslušnými vyhláškami 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok, 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany, 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

- ZáSADY A REGULATíVY PRE  ZACHOVANIE KULTÚRNOHISTORICKÝCH  HODNÔT,  PRE OCHRANU PRÍRODY, TVORBU KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY

Kapitola e. Regulatívy pre ochranu prírody a tvorbu krajiny, zachovanie kultúrnohistorických hodnôt sa nemení.

- ZáSADY A REGULATíVY starostlivosti o životné prostredie

Kapitola f. sa dopĺňa o podkapitoly Opatrenia na ZosuvnÝch územiach,  Opatrenia na územiach s výskytom stredného radónového rizika a Opatrenia z hľadiska ochrany verejného zdravia :

Opatrenia na zosuvných územiach

- Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov posúdiť a overiť inžiniersko-geologickým prieskumom.

Opatrenia na územiach s výskytom stredného radónového rizika

- Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika posúdiť podľa zákona č. 55/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z,, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

Opatrenia z hľadiska ochrany verejného zdravia

- rešpektovať pásma ochrany (OP) všetkých vodárenských zdrojov (podzemných a povrchových) v území

- neuvažovať s rozšírením chovu hospodárskych zvierat v hospodárskych dvoroch, ktoré sú v kontakte s obytným a rekreačným územím

- rešpektovať OP hospodárskych dvorov

- neuvažovať s budovaním výrobných prevádzok s nadmerným hlukom v blízkosti obytného a rekreačného územia

- rešpektovať vplyv emisnej záťaže z dopravy, parkovacích plôch na okolitú obytnú a rekreačnú zástavbu

- rešpektovať možné negatívne ovplyvnenie hlukom v danom území z existujúcich a navrhovaných stavieb vypracovaním hlukovej štúdie, pre konkrétnu stavbu a lokalitu, v ktorej budú ozrejmené hlukové pomery v danom území a podľa výsledkov hodnotenia navrhnuté protihlukové opatrenia na navrhovanej stavbe tak, aby hlukové pomery v obytnom a rekreačnom prostredí boli v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. v znení vyhlášky č. 237/2009 Z.z. .

- rešpektovať ochranné pásmo pohrebiska. V OP sa nesmú povoľovať prevádzky ani stavby - § 15 ods.7 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

- Vymedzenie zastavaného územia obce

V kapitole h. Vymedzenie zastavaného územia obce sa dopĺňa nasledovné:

Zastavané  územie obce je v návrhu rozšírené o nové lokality s uvedenou rozlohou:

Nižný Sliač (NS)

- lokalita Hlavná ulica		NS-2.1			  0,83

- lokalita predĺženie ulice Jarnej	NS-2.3			  1,23

- lokalita za Potôčky		NS-2.4			  0,77

- lokalita Zúbra 			NS-2.5			  0,41

Spolu :                              					  3,04 ha

Stredný Sliač (SS)

- lokalita do Pažíť			SS-2.6			10,62

- lokalita J. Hanulu			SS-2.7a, SS-2.7b	10,90+2,02=12,92

Spolu :                              					 23,54 ha

Vyšný Sliač (VS)

- lokalita Pod Kostolom		VS-2.8			  1,43

- lokalita Skálie			VS-2.9			  4,81

Spolu :                              					  6,24 ha

Liptovské Sliače spolu :                              				34,11 ha

V návrhu je zastavané územie obce rozšírené o 34,11 ha oproti pôvodnému rozšíreniu zastavaného územia obce schválenému v ÚPN-O Liptovské Sliače v znení ZaD 2.

- Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

V kapitole h. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov sa dopĺňa nasledovné:

  - Na základe zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, §-u 15 nie je možné v ochrannom pásme cintorínov 50 m stavať žiadne objekty okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom

  - Stavby nesmú byt situované vo vzdialenosti menšej ako 50 m od hranice lesa (bez udelenia príslušnej výnimky) v súlade s § 10 zákona c. 326/2005 Z.z. o lesoch.

  - Ochranné pásmo vodných tokov, nádrží a kanálov je vymedzené min. 6 m na každú stranu od päty hrádze.

  - V ochrannom pásme vodných tokov je   nutné  zachovať   prístup   mechanizácie   správcu   vodného   toku   k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity. Nie je tu prípustné trvalé oplotenie, orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.

  - Akúkoľvek   investorskú   činnosť   a výsadbu   porastov   v blízkosti   vodných   tokov   a ich ochranného pásma odsúhlasiť so správcom toku.

  - Ochranné pásmo lesa je 50 m od hranice všetkých lesných pozemkov podľa stavu katastra nehnuteľností v zmysle § 10 ods. 1,2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Na lesné pozemky v tomto ochrannom pásme je možné udeliť v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch výnimku príslušným lesným úradom vydaním záväzného stanoviska pre rozhodnutie o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa.

- Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a scelenia pozemkov, na asanáciu a na  chránené časti krajiny

V kapitole i. Plochy verejnoprospešných stavieb obce sa dopĺňa nasledovné:

Pre návrh Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Liptovské Sliače sú určené nasledovné plochy verejnoprospešných stavieb :

- verejné komunikácie v navrhovaných lokalitách

- zastávky a otočka verejnej autobusovej dopravy

- plochy pre zariadenia technickej infraštruktúry, ktorá je predmetom návrhu

- Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územnýplán zóny

V kapitole j. Určenie územných plánov zón sa dopĺňa nasledovné:

Lokality SS-2.6 a SS-2.7a preveriť urbanistickou štúdiou v prípade požiadavky na iné umiestnenie navrhovaných miestnych komunikácií v týchto lokalitách.

- Zoznam verejnoprospešných stavieb

Kapitola k. Zoznam verejnoprospešných stavieb sa doplňuje:

V Zmenách a doplnkoch č. 2 sa navrhujú nasledovné verejnoprospešné stavby :

VPS 1. Stavby pre dopravu

VPS 1.1 - miestne komunikácie / novostavby nových obytných  ulíc

VPS 1.1a – zastávky verejnej autobusovej dopravy, úprava komunikácie funkčnej triedy C3 v Stredných Sliačoch a otočka autobusu

VPS2. Stavby pre zásobovanie elektrickou  energiou, plynom a telekomunikácie

VPS 2.l - prekládky VN, prekládky trafostaníc, výstavba murovaných trafostaníc

VPS 2.2 - predĺženie sietí verejného osvetlenia na nových uliciach

VPS 2.3 - káblový rozvod elektriky NN na nových uliciach

VPS 2.4 - výstavba nových STL PE plynovodov s domovými prípojkami a domovými regulačnými stanicami

VPS 3. Stavby pre vodné hospodárstvo

VPS 3.l - dobudovanie vodovodnej rozvodovej siete v nových uliciach a do nových zariadení, rozšírenie a zokruhovanie vodovodnej rozvodovej siete

VPS 3.2 - dobudovanie akumulácie vody a rekonštrukcia jestvujúcich rozvodov pre zabezpečenie požadovaného množstva vody v dostatočnom tlaku

VPS 3.3 - posilnenie výkonu čerpacej stanice z existujúceho Qč= 25 l/s na Qč = 50 l/s

VPS 3.4a – posilnenie výtlačného potrubia z 1xDN200 na 2xDN200, alebo výmena za DN300

VPS 3.4b – dobudovanie splaškovej kanalizácie v nových uliciach

- Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

## GRAFICKÁ ČASŤ

- SCHÉMA NÁLOŽIEK

- GRAFICKÁ ČASŤ

| Výkres | Názov | Mierka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Výkres širších vzťahov | M 1: 50 000 |
| 2 | Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväz. časťou riešenia a verejnoprospeš. stavbami | M 1: 10 000 |
| 3 | Riešenie verejného dopravného vybavenia | M 1: 10 000 |
| 4A | Riešenie verejného technického vybavenia – elektrická energia | M 1: 10 000 |
| 4B | Riešenie verejného technického vybavenia – plyn | M 1: 10 000 |
| 4C | Riešenie verejného technického vybavenia – kanalizácia | M 1: 10 000 |
| 4D | Riešenie verejného technického vybavenia – vodovod | M 1: 10 000 |
| 5 | Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov USES | M 1: 25 000 |
| 6 | Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde | M 1: 10 000 |

Záverečné ustanovenia

- V súlade s ustanoveniami § 28 odst. 3) stavebného zákona v platnom znení je územnoplánovacia dokumentácia Územného plánu obce Liptovské Sliače Zmeny a doplnky č.2 uložená na Obecnom úrade v Liptovských Sliačoch, na  Spoločnom stavebnom úrade v Liptovských Sliačoch a na Okresnom úrade v Žiline odbor výstavby a bytovej politiky.

- Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Liptovské Sliače na svojom zasadnutí dňa 08.12.2016 uznesením č.  104/15/2016

- Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017

V Liptovských Sliačoch dňa 08.12.2016

Mgr. Milan Frič

starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 12.12.2016

Zvesené z úradnej tabule dňa: 12.01.2017